# Санитарное состояние водных объектов и водоснабжения

# Ягоднинского района

Проблема обеспечения населения качественной и безопасной питьевой водой является актуальной для Ягоднинского района и является приоритетной в деятельности территориального отдела.

В последние годы в районе не регистрируются водные вспышки.

На территории Ягоднинского района находится 6 источников централизованного водоснабжения, из них один источник – поверхностный в п. Оротукан на ручье Жарком и 5 подземных в п.Ягодное, Дебин, Синегорье, Бурхала, Сенокосный.  Все источники питьевого водоснабжения имеют зоны санитарной охраны.

Зоны санитарной охраны первого пояса водоисточников оборудованы проволочным ограждением. Водозабор п. Синегорье имеет сплошное бетонное ограждение. Ограждение водозаборов п.Оротукан и п.Ягодное местами отсутствует. На всех водозаборах организовано круглосуточное дежурство, имеется телефонная связь, охрана территорий водозаборов проводится только дежурными.       Обеззараживание воды в п.Оротукан, и п.Бурхала осуществляется хлорсодержащими реагентами, в п.Ягодное, п.Дебин, п.Синегорье – ультрафиолетовыми установками.

Таблица № 1

Удельный вес неудовлетворительных проб воды по санитарно-химическим показателям за 2010-2016 гг.

| Годы | Централизованные источники | Распределительная сеть |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 44 | 48 |
| 2011 | 36 | 53 |
| 2012 | 52 | 52 |
| 2013 | 62 | 64 |
| 2014 | 44,5 | 51 |
| 2015 | 18,7 | 32,5 |
| 2016 | 38 | 61,5 |

В 2016 году отмечается значительное ухудшение  показателей качества воды, как из источников водоснабжения, так и из распределительной сети, по санитарно-химическим показателям, из источников зарегистрировано 38% неудовлетворительных проб (2015 году – 18,7%), в  распределительной сети процент неудовлетворительных проб составляет  - 61,5 % (в 2015 году – 32,5%). Качество питьевой воды не соответствует требованиям по следующим органолептическим показателям – мутность, цветность, содержание железа и марганца.  Это связано с тем, что водопроводные сети в населенных пунктах изношены, эксплуатируются десятилетиями, проводится лишь частичная замена водопроводных сетей, что не может в значительной степени повлиять на качество воды в распределительной сети.

Так, содержание железа и марганца в воде источников водоснабжения п.Бурхала, п.Оротукан превышают ПДК. Вместе с тем обработка воды методами обезжелезивания и удаления марганца не проводится, учреждениями, осуществляющими эксплуатацию водозаборных предприятий.

Таблица № 2

Удельный вес неудовлетворительных проб воды по микробиологическим показателям за 2010-2016 гг.

| Годы | Централизованные источники | Распределительная сеть |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 4 | 1,6 |
| 2011 | 3 | 1,2 |
| 2012 | 0,7 | 1,9 |
| 2013 | 7,5 | 3,7 |
| 2014 | 0 | 2,3 |
| 2015 | 0 | 2,3 |
| 2016 | 0 | 0 |

Следует отметить, что в 2016 году как и в 2015 году не зарегистрировано неудовлетворительных проб воды из источников водоснабжения по микробиологическим показателям. В распределительной сети по микробиологическим показателям также не зарегистрировано ни одной неудовлетворительной пробы, все пробы соответствовали требованиям СанПиН «Вода питьевая».

Вопрос обеспечения населения Ягоднинского района качественной питьевой водой постоянно находится на контроле у специалистов территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Магаданской области в Ягоднинском районе.

В течение ряда лет осуществляется мониторинг качества питьевой воды по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и радиологическим показателям в п. Ягодное, п. Оротукан, п. Синегорье, п. Дебин, п.Бурхала (5 точек отбора проб воды).

Вопросы обеспечения населения питьевой водой ежегодно рассматривались на заседаниях районной СПЭК:

- В январе 2016 года «О состоянии инфекционной заболеваемости в Ягоднинском районе в 2015 году и мерах по ее стабилизации и снижению»;

- В апреле 2016 года «О качестве хозяйственно-питьевого водоснабжения в населенных пунктах района».

- В июне 2016 года «О состоянии инфекционной заболеваемости в Ягоднинском районе за истекший период 2016 года и мерах по ее стабилизации и снижению».

Таблица № 4

Сравнительный анализ качества питьевой воды по санитарно-химическим показателям за 2013 - 2016 годы из источников водоснабжения.

| Источник централизованного водоснабжения | Удельный вес неудовлетворительных проб воды по санитарно-химическим показателям |
| --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|  | Кол-во проб, из них неуд. | % неудовлетворительных проб | Кол-во проб, из них неуд. | % неудовлетворительных проб | Кол-во проб, из них неуд. | % неудовлетворительных проб | Кол-во проб, из них неуд. | % неудовлетворительных проб |
| водозабор п. Ягодное, подземный, ООО «Теплоэнергия» | 11/3 | 27,3 | 2/0 | 0 | 4/0 |  | 8 | 0 |
| водозабор п. Оротукан,– поверхностный, ООО «Оротукан теплосеть плюс» | 12/10 | 83 | 17/9 (марганец) | 50 | 8/1 (мутность) | 12,5 | 9/9 (марганец) | 100 |
| водозабор п. Сенокосный,– подземный, ООО «Теплоэнергия». | 2/2 | 2 из 2 |  |  | - |  |  |  |
| водозабор п. Синегорье, подземный, МУП «СМПП ЖКХ и Э» | - |  | - |  | 4/2 (цветность) | 66,7 | 5/1 | 20 |
| водозабор п. Дебин,– подземный, ООО «Теплосеть» | - |  | - |  | - |  | 4 | 0 |
| водозабор п. Бурхала,– подземный, ООО «Профиль» | 1/1 | 1 из 1 | - |  | - |  | - | - |
| Всего | 26/16 | 62 | 18/8 | 44,5 | 16/3 | 20 | 26/10 | 38,85 |

Таблица № 5

Сравнительный анализ качества питьевой воды по санитарно-химическим показателям за 2013 – 2016 годы из распределительной сети

| Распред.сеть | Удельный вес неудовлетворительных проб воды по санитарно-химическим показателям |
| --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|  | Кол-во проб, из них неуд. | % неудовлетворительных проб | Кол-во проб, из них неуд. | % неудовлетворительных проб | Кол-во проб, из них неуд. | % неудовлетворительных проб | Кол-во проб, из них неуд. | % неудовлетворительных проб |
| водозабор п. Ягодное, подземный, ООО «Теплоэнергия» | 36/21 | 58 | 26/10 | 38,5 | 23/6 (цветность, железо) | 26 | 37/11 | 29,7 |
| водозабор п. Оротукан,– поверхностный, ООО «Оротукан теплосеть плюс» | 19/19 | 100 | 22/16 | 72,7 | 18/6 (марганец) | 33 | 35/29 | 83 |
| водозабор п. Сенокосный,– подземный, ООО «Теплоэнергия». | 2/2 | 100 |  |  | - |  |  |  |
| водозабор п. Синегорье, подземный, МУП «СМПП ЖКХ и Э» | 22/15 | 68 | 16/14 | 88 | 21/11 (цветность) | 52 | 23/8 | 35 |
| водозабор п. Дебин,– подземный, ООО «Теплосеть» | 14/4 | 29 | 17/2 | 11,8 | 11/1 | 9 | 17 | 0 |
| водозабор п. Бурхала,– подземный, ООО «Профиль» | 2/2 | 2 из 2 | 2/2 | 100 | 12/6 | 50 | 70/64 (цветность, желехо, марганец) | 91 |
| Всего | 95/61 | 64 | 83/44 | 53 | 85/30 | 35,3 | 182/112 | 61,5 |

Таблица № 6

Сравнительный анализ качества питьевой воды по микробиологическим  показателям за 2013 -  2016 год из источников водоснабжения.

| Источник централизованного водоснабжения | Удельный вес неудовлетворительных проб воды по бактериологическим показателям |
| --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|  | Кол-во проб, из них неуд. | % неудовлетворительных проб | Кол-во проб, из них неуд. | % неудовлетворительных проб | Кол-во проб, из них неуд. | % неудовлетворительных проб | Кол-во проб, из них неуд. | % неудовлетворительных проб |
| водозабор п. Ягодное, подземный, ООО «Теплоэнергия» | 75/7 | 9,3 | 55/0 |  | 27/0 |  | 31 | 0 |
| водозабор п. Оротукан,– поверхностный, ООО «Оротукан теплосеть плюс» | 12/0 | 0 | 37/0 |  | 34/0 |  | 22 | 0 |
| водозабор п. Сенокосный,– подземный, ООО «Теплоэнергия». | 0 | 0 | - |  | - |  |  |  |
| водозабор п. Синегорье, подземный, МУП «СМПП ЖКХ и Э» | 1/0 | 0 | - |  | 30/0 |  | 6 | 0 |
| водозабор п. Дебин,– подземный, ООО «Теплосеть» | 3/0 | 0 | 4/0 |  | 4/0 |  | 8 | 0 |
| водозабор п. Бурхала,– подземный, ООО «Профиль» | 2/0 | 0 | 1/0 |  | - |  | - | - |
| Всего | 93/7 | 7,5 | 97/0 |  | 95/0 |  | 67 | 0 |

Таблица № 7

Сравнительный анализ качества питьевой воды по  микробиологическим показателям за 2013 - 2016 годы из распределительной сети.

| Распред. сеть | Удельный вес неудовлетворительных проб воды по бактериологическим показателям |
| --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|  | Кол-во проб, из них неуд. | % неудовлетворительных проб | Кол-во проб, из них неуд. | % неудовлетворительных проб | Кол-во проб, из них неуд. | % неудовлетворительных проб | Кол-во проб, из них неуд. | % неудовлетворительных проб |
| п. Ягодное, подземный, ООО «Теплоэнергия» | 141/8 | 5,7 | 92/0 |  | 77/0 |  | 83 | 0 |
| п. Оротукан, – поверхностный, ООО «Оротукан теплосеть плюс» | 46/2 | 4,4 | 53/1 |  | 112/6 | 5% | 59 | 0 |
| п. Сенокосный, – подземный, ООО «Теплоэнергия». | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  |
| п. Синегорье, подземный, МУП «СМПП ЖКХ и Э» | 40/0 | 0 | 131/0 |  | 102/2 | 1,9 | 30 | 0 |
| п. Дебин,– подземный, ООО «Теплосеть» | 32/0 | 0 | 29/1 |  | 37/0 |  | 29 | 0 |
| п. Бурхала,– подземный, ООО «Профиль» | 9/0 | 0 | 4/0 |  | 17/0 |  | 26 |  |
| Всего | 288/10 | 3,7 | 309/2 | 0,6 | 345/8 | 2,3 | 227 | 0 |