Утверждено

Решением Собрания представителей

Ягоднинского городского округа

№ 330 от 23.10.2019г.

Государственный контракт от 11.09.2017 № 1

Научно-исследовательская работа для обеспечения разработки проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки Ольского, Омсукчанского, Северо-Эвенского, Среднеканского, Сусуманского, Хасынского, Ягоднинского городских округов Магаданской области

Генеральный план Ягоднинского городского округа

Магаданской области

Том II. Материалы по обоснованию генерального плана

Заказчик: Управление архитектуры и градостроительства

Магаданской области

Исполнитель: ООО «КОРПУС»

| Директор ООО «Корпус» | Ю. П. Воронов |
| --- | --- |
| Исполнительный директор ООО «Корпус» | Л. А. Куприянов |
| Главный архитектор проекта | А. Е. Рублевский |
| Главный инженер проекта | В. Н. Гаврилов |

Магадан - Новосибирск - 2019 г.

Состав авторского коллектива

| Директор ООО «Корпус» |  | Ю. П. Воронов - кандидат экономических наук |
| --- | --- | --- |
| Исполнительный директор ООО «Корпус» |  | Л. А. Куприянов |
| Главный градостроитель проекта |  | К. Ю. Бровкин |
| Главный архитектор проекта |  | А. Е. Рублевский |
| Главный инженер проекта |  | В. Н. Гаврилов |
| Экономический раздел |  | В. И. Суслов – доктор экономических наук |
| Социальная инфраструктура |  | Е. Е. Горяченко - кандидат экономических наук |
| Система расселения |  | О. В. Климов - кандидат географических наук |
| Демография |  | А. Е. Гашенко |
| Объекты культурного наследия |  | В. Х. Чукалин |
| Историческая справка |  | О. Б. Куприянова - кандидат исторических наук |
| Рекреационные ресурсы, туризм |  | Е. И. Ерохин |
| Транспортная инфраструктура |  | Л. А. Чернышова - кандидат технических наук |
| Охрана окружающей среды |  | Н. О. Митрофанова - кандидат технических наук |
| Природные условия и ресурсы |  | В. С. Попов - кандидат технических наук |

Перечень графических и текстовых материалов

| № п/п | Наименование | Марка | № листа | Гриф |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа. М 1:50 000 | ГП-1 | 1 | н/с |
| 1.1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа. Поселок Ягодное. М 1:5 000 | ГП-1.1 | 2 | н/с |
| 1.2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа. Поселок Синегорье. М 1:5 000 | ГП-1.2 | 3 | н/с |
| 1.3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа. Поселок Оротукан. М 1:5 000 | ГП-1.3 | 4 | н/с |
| 1.4 | Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа. Поселок Дебин. М 1:5 000 | ГП-1.4 | 5 | н/с |
| 2 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа. М 1:50 000 | ГП-2 | 6 | н/с |
| 3 | Карта функциональных зон городского округа. М 1:50 000 | ГП-3 | 7 | н/с |
| 3.1 | Карта функциональных зон городского округа. Поселок Ягодное. М 1:5 000 | ГП-3.1 | 8 | н/с |
| 3.2 | Карта функциональных зон городского округа. Поселок Синегорье. М 1:5 000 | ГП-3.2 | 9 | н/с |
| 3.3 | Карта функциональных зон городского округа. Поселок Оротукан. М 1:5 000 | ГП-3.3 | 10 | н/с |
| 3.4 | Карта функциональных зон городского округа. Поселок Дебин. М 1:5 000 | ГП-3.4 | 11 | н/с |
| 4 | Том I. Положение о территориальном планировании | ГП-П | - | н/с |
| Материалы по обоснованию |
| 5 | Карта использования территории городского округа. М 1:50 000 | МО-1 | 12 | н/с |
| 5.1 | Карта использования территории городского округа. Поселок Ягодное. М 1:5 000 | МО-1.1 | 13 | н/с |
| 5.2 | Карта использования территории городского округа. Поселок Синегорье. М 1:5 000 | МО-1.2 | 14 | н/с |
| 5.3 | Карта использования территории городского округа. Поселок Оротукан. М 1:5 000 | МО-1.3 | 15 | н/с |
| 5.4 | Карта использования территории городского округа. Поселок Дебин. М 1:5 000 | МО-1.4 | 16 | н/с |
| 5.5 | Карта использования территории городского округа. Поселок Бурхала. М 1:5 000 | МО-1.5 | 17 | н/с |
| 6 | Карта ограничений использования территории городского округа. М 1:50 000 | МО-2 | 18 | н/с |
| 6.1 | Карта ограничений использования территории городского округа. Поселок Ягодное. М 1:5 000 | МО-2.1 | 19 | н/с |
| 6.2 | Карта ограничений использования территории городского округа. Поселок Синегорье. М 1:5 000 | МО-2.2 | 20 | н/с |
| 6.3 | Карта ограничений использования территории городского округа. Поселок Оротукан. М 1:5 000 | МО-2.3 | 21 | н/с |
| 6.4 | Карта ограничений использования территории городского округа. Поселок Дебин. М 1:5 000 | МО-2.4 | 22 | н/с |
| 7 | Том II. Материалы по обоснованию генерального плана | МО-ПЗ | - | н/с |

Содержание

1. Общие сведения о муниципальном образовании						7

1.1. Характеристика муниципального образования						7

1.2. Историческая справка									8

2. Анализ использования территории муниципального образования, возможных

направлений развития и прогнозируемых ограничений ее использования			10

2.1. Природные условия и ресурсы развития муниципального образования		10

2.1.1. Климат											10

2.1.2. Рельеф, гидрография, инженерно-геологические условия				11

2.1.3. Почвы, растительный и животный мир						17

2.1.4. Минеральные ресурсы									21

2.1.5. Рекреационные ресурсы и условия для развития туризма				21

2.2. Объекты культурного наследия на территории муниципального образования	27

2.3. Комплексная оценка развития муниципального образования				29

2.3.1. Система расселения и демографическая ситуация					29

2.3.2. Экономическая база									32

2.3.3. Жилищный фонд									36

2.3.4. Образование										43

2.3.5. Здравоохранение и социальное обеспечение					45

2.3.6. Физическая культура и спорт								48

2.3.7. Культурно-бытовое обслуживание							50

2.3.8. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание				59

2.3.9. Инженерное обеспечение территории						61

2.3.10. Экология и зоны с особыми условиями использования территории		69

2.3.11. Объекты специального назначения							73

2.3.12. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций		75

3. Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения

объектах федерального, регионального и местного значения городского округа,

их основные характеристики и местоположение							78

3.1. Планируемые объекты федерального значения на территории

муниципального образования									78

3.2. Планируемые объекты регионального значения Магаданской области

на территории муниципального образования							78

3.3. Планируемые объекты местного значения муниципального образования 		89

3.4. Планируемые объекты местного значения городского округа				95

3.4.1. Демографический прогноз								95

3.4.2. Развитие жилищного строительства							98

3.4.3. Размещение объектов образования							99

3.4.4. Размещение объектов здравоохранения и социального обеспечения		101

3.4.5. Размещение объектов для занятия физической культурой и спортом		102

3.4.6. Размещение объектов культурно-бытового обслуживания			104

3.4.7. Развитие транспортной инфраструктуры						106

3.4.8. Развитие инженерной инфраструктуры						107

3.4.9. Развитие туризма									112

3.4.10. Размещение объектов специального назначения					114

4. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, связанных

с размещением объектов федерального, регионального и местного значения

городского округа											115

5. Мероприятия по территориальной и гражданской обороне					117

6. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций					119

7. Предложения по установлению границ населенных пунктов				121

8. Предложения по развитию функциональных зон						124

9. Технико-экономические показатели проекта							125

Список использованных источников данных и литературы					130

Приложения												132

Перечень используемых сокращений

| Сокращенное обозначение | Полное наименование |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| а/б, асф./бет. | асфальтобетонное (покрытие) |
| АХОВ | аварийно-химически опасные вещества |
| га | гектар |
| Гкал/ч | гигакалорий в час |
| ГКН | Государственный кадастр недвижимости |
| ГО | гражданская оборона |
| п. | поселок |
| р. п. | рабочий поселок |
| г. | город |
| дБА | децибел акустический |
| ДТП | дорожно-транспортное происшествие |
| ед. | единиц |
| ж/б | железобетонный |
| ж/д | железнодорожная (ый) |
| кВ·А | киловольт-ампер |
| кВт·ч | киловатт-час |
| кд/кв. м | яркость источника света, в международной системе единиц (СИ) измеряется в канделах на кв. м |
| кол-во | количество |
| КРС | крупный рогатый скот |
| КФХ | крестьянско-фермерское хозяйство |
| лк | люкс (от лат. lux — свет, международное обозначение: lx) — единица измерения освещенности в международной системе единиц (СИ) |
| ЛПХ | личное подсобное хозяйство |
| ЛЭП | линия электропередач |
| м/с | метров в секунду |
| МВ·А | мегавольт-ампер |
| мг-экв/л | миллиграмм-эквивалент на литр |
| МО | муниципальное образование |
| н/д | нет данных |
| ОПП | опасные природные процессы |
| п. м. | погонный метр |
| ПС | подстанция |
| р. | река |
| с/х | сельское хозяйство, сельскохозяйственный |
| СЗЗ | санитарно-защитная зона |
| СТП | схема территориального планирования |
| сут. | сутки |
| т/ч | тонн в час |
| ТКО | твердые коммунальные отходы |
| ФАП | фельдшерско-акушерский пункт |
| чел. | человек |
| ЧС | чрезвычайная ситуация |
| щеб./грав. | щебеночно-гравийное (покрытие) |

1. Общие сведения о муниципальном образовании

#### 1.1. Характеристика муниципального образования

Законом Магаданской области от 24.04.2015 № 1888-ОЗ в соответствии с федеральным законодательством преобразованы муниципальные образования – городские поселения «поселок Ягодное», «поселок Бурхала», «поселок Дебин», «поселок Синегорье», «поселок Оротукан» в границах Ягоднинского района путем их объединения во вновь образованное муниципальное образование «Ягоднинский городской округ» с административным центром в поселке Ягодное, установлены его границы. Таким образом, в состав Ягоднинского городского округа вошли: поселок Ягодное площадью 2282,71 га (по данным ГКН) и численностью населения 3520 человек, поселок Синегорье площадью 6613,69 га (по данным ГКН)  и численностью населения 2366 человек, поселок Оротукан площадью 1702,89 га (по данным ГКН) и численностью населения 1061 человек, поселок Дебин площадью 387,49 га (по данным ГКН) и численностью населения 663 человек, поселок Бурхала площадью 176,11 га (по данным ГКН)  и численностью населения 138 человек, п. Сенокосный, п. Полевой, п. Верхний Ат-Урях, п. им. Горького, п. Штурмовой, с. Эльген, с. Таскан, п. Спорное, п. Стан Утиный, общая численность населения составляет 7835 человек. В настоящее время расселены существовавшие ранее населенные пункты: п. Горный, п. Калинин, п. Мылга, п. Одинокий, п. Пятилетка, п. Речная, п. Туманный, п. Усть-Таскан. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября г. 2006 № 1258-р с. Эльген и с. Таскан признаны закрывающимися.  Законом Магаданской области от 24 апреля 2015 г. № 1891-ОЗ муниципальное образование «поселок Спорное» упразднено, и его территория отнесена к межселенной территории в границах муниципального образования «Ягоднинский городской округ». Постановлением Правительства Магаданской области от 23 марта 2017 года № 223-пп были упразднены поселки Ларюковая, Пролетарский и Речная. По состоянию на 25.09.2017: п. Верхний Ат-Урях, п. им. Горького, п.  Бурхала, п. Сенокосный, п. Штурмовой, п. Стан Утиный признаны неперспективными.

Основные специализации округа: горнодобывающая промышленность – добыча золота и энергетическая промышленность (Колымская ГЭС). Располагаясь на севере Магаданской области, с востока Ягоднинский городской округ граничит со Среднеканским, на юге - с Хасынским, на западе - с Тенькинским и на северо-западе - с Сусуманским городскими округами. Площадь территории Ягоднинского городского округа составляет 2,96 млн. га, в том числе по категориям земель:

- земли сельскохозяйственного назначения – 38692 га;

- земли населенных пунктов – 16906 га;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения – 31912 га;

-  земли особо охраняемых территорий и объектов – 3 га;

- земли историко-культурного назначения – 3 га;

- земли лесного фонда – 2758607 га;

- земли водного фонда – 2738820 га;

- земли запаса – 44055 га.

Планировочный каркас расселения по территории округа формирует федеральная автомобильная дорога Р-504 «Колыма» проходящая с юга-востока на северо-запад округа, вдоль которой расположены четыре поселка.

Поселок Ягодное расположен в северо-западной части Ягоднинского городского округа на берегу р. Ягодный (левый приток реки Дебин), в 523 км от г. Магадана. Поселок представляет собой административно-деловой и хозяйственный центр городского округа со сложившейся инженерной, транспортной, социальной, и культурно-бытовой инфраструктурой.

Поселок Бурхала расположен в северо-западной части Ягоднинского городского округа на берегу р. Бурхалинка, в 556 км от г. Магадана. Перечень предприятий, организаций производственного и социально-культурного назначения: ООО «Полевая», ООО «Тора», ООО «Днепр-Голд», ООО «АУМ Плюс», ООО «Профиль», филиал ФГУП «Почта России», ФАП п. Бурхала, магазин «Продукты», территориальный отдел администрации Ягоднинского городского округа. Перечень предприятий, являющихся градообразующими: ООО «Профиль».

Поселок Дебин расположен в центральной части Ягоднинского городского округа на берегу реки Колыма, в 451 км от г. Магадана. Перечень предприятий, организаций производственного и социально-культурного назначения: - ООО «Дебинская теплосеть», МБОУ «СОШ п. Дебин», ГКУЗ «МОПТД №2 пос. Дебин», Аптечный пункт, ОППСЧ-6 п. Дебин, отделение почтовой связи п. Дебин, МОГБУЗ ЯЦРБ Фельдшерско-акушерский пункт,  ООО «Спокойный», Филиал ОАО «Сбербанк»,  ООО «ЯУК Содружество-1», филиал «Магаданэнергосбыт»,  МБУ «Дом культуры п. Дебин», Филиал №3 ДШИ, разновозрастная группа детсад «Капелька», филиал центра Детского творчества; ИП Найман В.А маг. «Родник»; ИП Капустин А.А. маг. «У Нади», ООО «Версал»; ООО «Возрождение», ИП Корнева Н.Н. маг. Дебин, Поселковая библиотека п. Дебин. Градообразующим предприятием на территории поселка Дебин является ГКУЗ «МОПТД №2 пос. Дебин», ООО «Дебинская теплосеть».

Поселок Синегорье расположен в центральной части Ягоднинского городского округа на берегу реки Колыма, в 482 км от г. Магадана. Перечень предприятий, организаций производственного и социально-культурного назначения: ПАО «Колымаэнерго», филиал «Восточные электрические сети», МУП «СМПП ЖКХиЭ», МБДОУ «Детский сад «Радуга», МБОУ «СОШ п. Синегорье», МБУ «Дворец спорта п. Синегорье», МОГБУ «Оздоровительно-реабилитационный центр п. Синегорье, МБУ «Центр культуры поселка Синегорье», МОГБУЗ «ЯРБ Синегорьевская больница». Перечень предприятий, являющихся градообразующими: ПАО «Колымаэнерго», в состав которого входит филиал «Колымская ГЭС им. Ю.И. Фриштера» и филиал Колымские электрические сети».

Поселок Оротукан расположен в северо-восточной части Ягоднинского городского округа на правом берегу р. Магадавен, в 420 км от г. Магадана. Перечень предприятий и организаций производственного и социально-культурного назначения: ООО «Оротукан Теплосеть плюс» (теплоснабжающая организация), ООО «Оротукан Услуга» (управляющая организация), МОГБУЗ «ЯЦРБ Оротуканская больница», ОГКОУ «Магаданский областной детский дом №2», МБОУ «СОШ п. Оротукан», МБДОУ «Детский сад «Брусничка» п. Оротукан»; МБОУ ДОД «ДЮСШ п. Оротукан» (спортивная школа), МБУ ДО «ДШИ п. Ягодное» филиал № 2 п. Оротукан (школа исскуств), УФПС филиал ФГУП (почта России), МБУ «Центр культуры п. Оротукан», МБУ «Библиотека Ягоднинского городского округа» п. Оротукан, ГКУ «Ягоднинский социальный центр» п. Оротукан, МОГКУ «Центр занятости населения Ягоднинского городского округа» п. Оротукан, ООО «Магаданская дорожная компания» участок п. Оротукан; дополнительный офис № 029 п. Оротукан Северо-Восточного банка Сбербанк России», ОГАУ «Магаданфармация» (аптечный пункт), ОАО «Ростелеком» филиал ЛТЦ Ягоднинского городского округа п. Оротукан, Филиал ЭиЭ ПАО «Магаданэнерго» ВЭС п. Оротукан, ПАО «Магаданэнерго» участок п. Оротукан. ОППЧ-6 по охране поселка Оротукан (пожарная часть), пункт полиции п. Оротукан ОМВД по Ягоднинскому городскому округу». Градообразующим предприятием на территории поселка: ООО «Оротукан Теплосеть плюс» (теплоснабжающая организация).

#### 1.2. Историческая справка

История Ягоднинского городского округа как самостоятельной административной единицы ведет отсчет от 3 декабря 1953 года. История же интенсивного промышленного освоения территории, населенной до этого малочисленными кочевыми племенами якутов и эвенов, восходит к 20-30 годам прошлого века.

В 1929 году участник первой Колымской экспедиции С. Д.  Раковский обнаружил в долине речки Утиная россыпное золото. На открытом им месторождении появились первые прииски «Юбилейный» и «Холодный», а в 1930 году – «Утинский». В 1930-1931 годах был открыт целый каскад золотых россыпей в бассейнах рек Оротукан, Бюченнах и других.

1935-1936 годы – в Тасканской долине созданы совхоз «Эльген» и национальный колхоз «Красный богатырь», в поселке Усть-Таскан строился энергокомбинат.

1936 год – Колымская трасса соединила Охотское побережье и Магадан с поселками Ягодное, Хатыннах, Утиный.

1937 год – на Колыме построен деревянный арочный мост оригинальной конструкции.

9 декабря 1942 года в центральных ремонтных мастерских Южного горнопромышленного комбината, реорганизованного в 1943 году в Оротуканский завод горного оборудования, выплавлена первая на Колыме сталь.

1956 год – в долинах рек Бурхала и Дебин отправилась в навигацию первая электрическая драга. Впоследствии дражный флот района насчитывал пять плавучих фабрик золота.

1969 год –  1 декабря издан приказ № 1 по Управлению строительства «Колымагэсстрой», положивший начало строительству первой на Крайнем Северо- востоке гидроэлектростанции.

1981 год – пуск первого агрегата Колымской ГЭС.

Это - лишь некоторые вехи истории округа, которую творили люди. Среди них было много талантливых организаторов производства, инженеров, техников, рабочих, учителей, врачей, работников культуры. Художником в Доме культуры поселка Ягодное работал член Союза художников РСФСР Николай Гетман, стоявший у истоков создания Магаданского отделения Союза художников РСФСР.

Суровой школой выживания, поиска новых форм хозяйствования и для предприятий, и для жителей района стали рыночные реформы 90-х годов.

Вместо горно-обогатительных комбинатов разработкой недр занимаются сейчас более полутора сотен предприятий – недропользователей. Объем золотодобычи в последние годы составляет порядка 6 тонн. Добыча драгоценного металла наряду с электроэнергетикой, как и прежде, остается ведущей отраслью экономики городского округа, определяющей состояние социальной инфраструктуры и социальное самочувствие жителей округа.

24 апреля 2015 года решением руководства Магаданской области Ягоднинский район был преобразован в Ягоднинский городской округ Магаданской области.

2. Анализ использования территории муниципального образования, возможных направлений развития и прогнозируемых ограничений ее использования

#### 2.1. Природные условия и ресурсы развития муниципального образования

2.1.1. Климат

Климат на территории городского округа суровый; он характеризуется коротким и прохладным летом, морозной безветренной зимой, отрицательными среднегодовыми температурами, большой относительной влажностью и большими колебаниями суточных и годовых температур.

Температурный режим. Среднегодовая температура воздуха составляет -11℃. Наиболее низкая температура воздуха наблюдается в январе, абсолютный минимум которого равен -63℃. Средняя температура января -34,3℃. Самым теплым месяцем является июль; средняя месячная температура его равна всего лишь +13,8℃, а максимальная не превышает +29,1℃.

Среднесуточные температуры +5℃ (когда происходит значительный нагрев почвы) устанавливаются в третьей декаде мая и держатся до 10 сентября. Продолжительность безморозного периода колеблется от 51 до 76 дней.

Относительно высокие температуры не исключают заморозки в ночные и предутренние часы суток на протяжении всех летних месяцев. Нередко в июне случаются довольно сильные снегопады мощностью до 30 см.

Атмосферные осадки в основном обусловлены циркуляцией атмосферы, ее сезонными изменениями, интенсивностью циклонической деятельности, а также рельефом.   Годовое количество осадков на территории городского округа колеблется от 300 до 340 мм. Сравнительно небольшое количество осадков обуславливается мощным антициклоном зимой и значительной заслоненностью округа горными массивами от влажных воздушных течений. В течение года осадки распределяются неравномерно. Основная масса их приходится на летне-осеннее время – с мая по ноябрь. Мало их выпадает зимой и еще меньше весной.

Снежный покров появляется во второй и третьей декадах сентября и сходит в конце апреля – начале мая. Наиболее интенсивный рост снежного покрова происходит с октября по март. Максимальной величины высота снега достигает во второй половине марта и равна 135 см. Мощность снегового покрова в значительной степени зависит от характера рельефа и не бывает одинаковой. Средняя высота его равна 30-40 см.

Относительная влажность воздуха в городском округе значительная, причем летом намного меньше, чем зимой и колеблется в пределах 40-60% летом против 70-80% зимой.

Большое количество туманных дней отмечается в зимнее время, оно равно 58 дням. Это объясняется тем, что в долины рек с окаймляющих их хребтов скатываются массы холодного воздуха, который, смешиваясь с более нагретыми приземными слоями, вызывает образование тумана.

Ветровой режим данной территории в значительной степени зависит от орографии местности. На территории городского округа преобладают северные и северо- восточные ветры, нередко сменяющиеся в мае-августе на южные и юго-западные. Ветры дуют с небольшой силой, средняя годовая скорость здесь колеблется от 1,7 м/сек., до 30 м/сек. Роза ветров для поселка Ягодное и прилегающей территории по данным СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика» представлена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1. Роза ветров для пгт Ягодное и прилегающей территории

##### по данным СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика»

2.1.2. Рельеф, гидрография, инженерно-геологические условия

Рельеф.

Большую часть территории Ягоднинского городского округа занимают гряды хребта Черского, которые не представляет собой единой цепи, а распадается на ряд параллельных хребтов, чередующихся с межгорными впадинами и равнинами.

Центральную область хребта здесь образуют высокие цепи Оханджа и Чьорго.

Эти горные сооружения имеют резко выраженную гольцовую зону с высотами 1200-1400 м и с вершинами в виде гребней.

Южнее хребет Черского как бы распадается на обособленные горные массивы – Еврашкалах с господствующей высотой 1836 м и Морджет с главной высотой 2091 м.

В целом рельеф хребта довольно сглажен и только в местах пересечения его реками имеются крутые скалистые склоны.

Долины рек, омывающих систему гор Черского, и их притоки, выйдя из области гольцов, развивают по 1-2 надпойменных террасы и имеют ширину от 1 до 3 км.

В северной части городского округа расположены Омулевская и Тасканская низменности.

Омулевская низменность представляет собой межгорную впадину в форме равнобедренного треугольника с закругленной вершиной протяженностью 45 км и шириной от 9 до 15 км. Она сильно размыта многочисленными руслами пересыхающих проток р. Омулевки и ее притоков, русло которой имеет обширные песчано-галечные отмели.

На юго-восток от Омулевской впадины располагается Тасканская низменность на высоте 290-490 м в виде большого желоба. Ширина ее 24-26 км. Общий равнинный характер впадины нарушается кое-где широкими гривами высотой 20-30 м над поверхностью равнины.

Колымская низменность заходит только самой южной частью и представляет собственно левобережную долину р. Колымы и ее притоков с их крупными протоками.

Вся эта низменная равнина лежит на высоте 40-120 м. Она сильно заболочена, комплексные болота чередуются с заболоченными редколесьями и кочкарными тундрами.

На территории Ягоднинского городского округа имеют место разнообразные физико- геологические процессы. В горных районах ведущая роль принадлежит гравитационным процессам (обвалам, осыпям, лавинам, в меньшей мере – оползням). На равнинных территориях (в межгорных котловинах, низменностях, крупных речных долинах) преобладают заболачивание и эрозионные процессы.

Поскольку вся территория области расположена в зоне сплошного и островного распространения многолетнемерзлых пород (ММП), здесь широко развиты процессы водно-мерзлотного комплекса (солифлюкция, наледеобразование, пучение грунтов и их криогенное растрескивание и т. п.).

Интенсивность проявления экзогенных процессов преимущественно высокая и средняя, и только на отдельных участках плато и плоскогорий в восточной и северо-восточной частях городского округа она низкая (пораженность территории не превышает 3%). Ниже приводится краткое описание основных физико-геологических процессов.

Физическое выветривание. Наиболее интенсивно оно протекает в горных районах. Суровые климатические условия способствуют формированию мощной (до 20-40 м, в зависимости от литологического состава пород) зоны выветривания, представленной щебнисто- глыбовыми, дресвяными, иногда песчаными грунтами. Эти грунты играют важную роль в развитии склоновых (гравитационных) процессов.

Склоновые процессы. Активно протекают в горных районах, лишенных растительного покрова. Обычно они имеют небольшое площадное распространение и часто приурочены к участкам разгрузки подземных вод. Наиболее широко развиты осыпные и обвальные процессы. Они формируются на склонах крутизной от 6-8˚до 25-35˚. Площадь их иногда достигает 5-10 км². Незакрепленные осыпи перемещаются вниз по склонам постоянно, закрепленные – могут прийти в движение под нагрузкой. Огромную опасность эти процессы представляют для автодорог, проложенных вдоль горных склонов.

Оползни имеют ограниченное распространение и отмечаются на уступах морских и речных террас. Разновидностью склоновых процессов можно считать сели, лавины и солифлюкцию.

Горные районы Ягоднинского городского округа селеопасны. Формирование селевых потоков вызвано большими объемами рыхлого осадочного материала на склонах, значительными уклонами поверхности и ливневым характером осадков.

Формированию лавин способствуют мощный снежный покров, крутосклонный сильнорасчлененный горный рельеф, интенсивный снегоперенос ветром. Сход лавин наблюдается чаще всего при сильном ветре в период больших метелей, реже после метели в марте-апреле. Наиболее часто они имеют место в верховьях реки Колымы и на побережье Охотского моря.

Лавины являются серьезным препятствием для освоения горных районов, они разрушают постройки и транспортные коммуникации.

Солифлюкционные процессы очень широко развиты в пределах рассматриваемой территории. Наиболее интенсивно они проявляются на склонах крутизной 5-25˚, покрытых тонкодисперсными грунтами, иногда со значительным количеством крупнообломочного материала. Скорости смещения грунтовых масс зависят от влажности деятельного слоя и крутизны склонов. Иногда она измеряется долями сантиметра в год.  В результате этого процесса формируются специфические формы микрорельефа – солифлюкционные террасы, язычки, гирлянды, полосы и др.

Эрозионные процессы. Проявляются в виде речной (боковой и глубинной) эрозии, овражной эрозии, плоскостного смыва. Глубинная (донная) речная эрозия преобладает в горах, а боковая – в равнинных районах. Особенно интенсивно процессы боковой эрозии протекают в зоне развития многолетнемерзлых пород на участках, где борта долин сложены сильнольдистыми грунтами. Здесь разрушение берегов может происходить с катастрофической скоростью (до 10 м в год и более).

Процессы оврагообразования развиты слабо. Плоскостной смыв наиболее интенсивно проявляется на участках слабого развития или отсутствия растительного покрова при близком залегании водоупора (многолетнемерзлых пород), где почвенный слой представлен рыхлыми отложениями, а коэффициент поверхностного стока достаточно велик.

Гидрография и гидрология

По территории Ягоднинского городского округа протекает одна из крупнейших рек Северо-востока – Колыма с ее многочисленными притоками: Омулевой, Ясочной, Тасканом, Дебином, Мылгой и другими.

Река Колыма образуется от слияния двух истоков Кулу и Аян-Юрях на высоте около 1000 м. Протяженность реки 2600 км, площадь бассейна 644 тыс. км². В верхних, а местами и средних участках, р. Колыма и ее притоки текут по каменистому руслу в скалистых и обрывистых берегах, образуя иногда водопады и пороги.

Большую часть года реки покрыты льдом. Продолжительность ледостава колеблется от 190 до 200 дней. Толщина льда около 1 м, а на реках, где действуют наледи, толщина льда достигает иногда 3-5 м.

Реки рассматриваемой территории имеют смешанное (снегодождевое) питание и характеризуются исключительно неравномерным распределением стока в году, весьма ограниченным подземным стоком, промерзание большинства рек в зимнее время. Широким распространением наледей и полыней, незначительной мощностью и слабой минерализацией речных вод, которая обусловлена литологическими особенностями пород, гидрологическим строением района и наличием многолетней мерзлоты.

На реках бассейна Колымы весеннее половодье обычно начинается в конце мая – начале июня и проходит довольно интенсивно. Подъем уровней происходит в течение нескольких дней, достигая 8 м.

Из озер, следует, прежде всего, отметить озеро Джека Лондона (горное озеро ледникового происхождения). Максимальная его глубина 50 м, площадь зеркала 166 км², объем воды 220 млн. м². Температура воды на оз. Джека Лондона в апреле на поверхности – около 0℃, на глубине 20 м +2,1°С. Озеро расположено в живописной местности и может быть использовано для отдыха населения.

Перспективными, для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения, с точки     зрения фильтрационных свойств, допустимых понижений напоров, защищенности от загрязнения на территории Магаданской области являются - таликовые водоносные зоны трещиноватости литифицированных осадочных, эффузивно-осадочных, эффузивных и интрузивных пород, распространенных во всех гидрогеологических структурах. Также таликовые водоносные комплексы неогеновых отложений наложенных неотектонических впадин - в пределах Чукотско-Охотского сложного мерзлотного бассейна. Указанные гидрогеологические подразделения являются основными (продуктивными) в преобладающем большинстве разведанных на территории области месторождений пресных подземных вод (МППВ).

Грунтовые воды таликовых водоносных горизонтов четвертичных отложений для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения менее перспективны из-за маломощности горизонта, промерзания водотоков - основных источников восполнения эксплуатационных запасов и подверженности загрязнению с поверхности в результате отсутствия перекрывающих водоупоров, малой мощности зоны аэрации и тесной гидравлической связи с поверхностными водотоками. Тем не менее, аллювиальные воды широко используются для автономного, а в отдельных случаях и централизованного водоснабжения.

По территории округа протекает одна из крупнейших рек северо-востока – Колыма с ее многочисленными притоками: Ясочной, Тасканом, Дебином, Мылгой и другими.

Наиболее крупными реками, с площадью водосбора свыше 5 тыс. км², являются: Бохапча, Дебин, Таскан. Из общего количества рек 97% – это реки и ручьи длиной менее 10 км. Большей частью реки относятся к бассейну р. Колымы (71%).

Обеспеченность Магаданской области водными ресурсами в целом составляет 301 тыс. м³/год на 1 км². На одного жителя, приходится около 757 тыс. м³ речных вод.  Это примерно в 25 раз больше, чем в целом по России. Статистическая максимальная потребность области в пресной воде из поверхностных источников составляет 100-105 млн. м /год, это около 0,1% водных ресурсов территории.

Исходя из модулей среднегодового стока, на территории области выделяются:

1) Наиболее обеспеченные районы с практически неограниченными ресурсами поверхностных вод – территории, прилегающие к Колымскому водохранилищу, р. Колыме ниже него; ресурсы поверхностных вод здесь даже в минимальный меженный период превышают 250,0 м³/сек, что может обеспечить любой промузел с комплексом водоемких предприятий;

2) Районы, обеспеченные поверхностными водами, прилегающие к крупным рекам со среднегодовым расходом более 50 м³/сек, что позволяет организовать водоснабжение крупных городов и промузлов с водоемкими предприятиями; к числу таких рек относятся р. Колыма до Колымского водохранилища, р. Таскан (нижнее течение). Ягоднинский городской округ практически не ограничен ресурсами поверхностных вод.

В Ягоднинском городском округе развиты два основных типа подземных вод – надмерзлотные и подмерзлотные.

Надмерзлотные воды, представляющие практический интерес для водоснабжения, приурочены, в основном, к современным аллювиальным отложениям в пределах надмерзлотных устойчивых таликовых зон, обычно локализующихся в границах современных пойм рек.

По особенности режима надмерзлотных вод подрусловых таликов в зимний период, можно выделить две различные группы месторождений этих вод:

1. Месторождения в долинах рек с мощностью современного аллювия до 5 м;

2. Месторождения в долинах рек с мощностью современного аллювия около 10 м и более.

На месторождениях первой группы подрусловые потоки на протяжении всего зимнего периода находятся, как правило, в напорном состоянии и к концу этого периода разобщаются на отдельные замкнутые или слабо гидравлически связанные «бассейны». Для зимнего водоснабжения они малонадежны без проведения искусственных мероприятий (гидротехнических и др.).

На месторождениях второй группы подрусловые потоки циркулируют круглый год.  Эксплуатация подрусловых потоков возможна в течение всей зимы, причем, запасы их в этот период могут быть довольно значительными.

В целом можно отметить, что естественные расходы подрусловых потоков в конце зимнего периода в зависимости от размеров рек колеблются от десятых долей л/сек до 50 л/сек.

Надмерзлотные и межмерзлотные водоносные зоны и талики существуют также под чашами непромерзаемых озер и в предгорных конусах выноса, и в других участках мощного накопления крупнообломочного материала на склонах гор и в предгорьях.

Подмерзлотные воды в рассматриваемом районе залегают на глубинах порядка 100-120 м (в долинах рек) и приурочены к дочетвертичным комплексам пород.

Наиболее широким распространением пользуются водоносные комплексы терригенных отложений мезозоя и перми. По имеющимся данным подмерзлотные воды в этих отложениях, вскрытые скважинами в долинах рек, обладают напорами, и нередко самоизливающиеся.

По химическому составу они вполне пригодны для целей водоснабжения. Основные потоки подмерзлотных вод в терригенных комплексах пород приурочены к зонам тектонических нарушений. И эти потоки трещинно-жильных вод могут рассматриваться в качестве промышленных месторождений подмерзлотных вод.  В пределах тектонических зон дробления пород дебит отдельных скважин может достигать: 10-15 л/сек и более.

Наибольшее практическое значение для водоснабжения в рассматриваемых районах представляют воды сквозных таликов в долинах рек, которые пространственно обычно связаны с зонами тектонических нарушений и дроблений пород. За счет этих вод могут решаться вопросы довольно крупных поселков и предприятий.

На территории Ягоднинского городского округа разведано 24 месторождения пресных подземных вод (МППВ). Многие месторождения не эксплуатируются в связи с ликвидацией населенных пунктов, некоторые - в связи с не вводом (Таскано-Встреченское, Холотканское) и удаленностью от водопотребителя.

Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия территории определяются структурно- тектоническими особенностями ее строения, физико-механическими свойствами грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений, гидрогеологическими условиями, развитием экзогенных геологических процессов, степенью техногенной нагрузки на территорию.

Инженерно-геологическая характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения той или иной территории под строительство, а также возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций на данной стадии проектирования.

Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий потребует проведения мероприятий по инженерной подготовке (см. соответствующий раздел).

Территории месторождений полезных ископаемых не подлежат застройке. В случае необходимости их освоения требуется согласование с органами Ростехнадзора по Магаданской области.

Территория округа в целом характеризуется сложными инженерно-геологическими условиями. Факторами, осложняющими освоение территории, будут служить развитие экзогенных процессов (оползневого, речной и овражной эрозии, солифлюкции, гравитационных процессов – обвалов, осыпей, а также распространение многолетней мерзлоты и связанных с ней криогенных процессов – наледей, морозного пучения, солифлюкции).

Территория Ягоднинского городского округа характеризуется повышенной сейсмической активностью – 8, 9 баллов. В соответствии с картами общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-97-А – для массового строительства), утвержденных Российской академией наук, на рассматриваемой территории выделяются семи и восьми бальные зоны.

На территориях с сейсмичностью 7 баллов и выше строительство должно осуществляться в соответствии со СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах».

С точки зрения отложений, которые могут служить основанием для фундаментов зданий и сооружений на рассматриваемой территории выделяются горные районы, сложенные крепкими скальными породами, являющимися надежным основанием для возведения сооружений любого типа. Исключение составляют зоны тектонических нарушений.

Достаточно надежным основанием для сооружений являются элювиально- делювиальные суглинисто-щебенистые отложения, слагающие пологие склоны и выровненные поверхности.

Равнинные пространства характеризуются широким развитием рыхлых и слабоуплотненных кайнозойских образований, обладающих достаточно высокими несущими свойствами. Исключение составляют заболоченные площади и поймы рек, подвергающиеся ежегодному затоплению паводковыми водами.

По условиям рельефа, совокупности физико-геологических процессов, гидрогеологических и грунтовых условий, возможности градостроительного освоения, в пределах рассматриваемой территории можно выделить инженерно-геологические районы характеристика которых приводится в таблице ниже.

Таким образом, значительная часть территории городского округа не благоприятна для освоения по условиям рельефа - это сильно расчлененное среднегорье и низкогорье, здесь также наиболее интенсивно развиты экзогенные процессы, в том числе опасные (лавины, сели, обвалы, оползни). К не благоприятным территориям также относятся поймы и низкие надпойменные террасы рек, затопляемые паводковыми водами.

Ограниченно благоприятными территориями являются слаборасчлененное низкогорье, базальтовые плато, холмисто-увалистые территории.

Благоприятными для освоения являются территории предгорной равнины и высоких надпойменных террас.

В геологическом строении Ягоднинского городского округа принимают участие четыре структурных яруса.

Нижний структурный ярус образован кристаллическими сланцами, гранитами и гнейсами протерозоя.

Второй ярус слагается карбонатными породами нижнего и среднего палеозоя. Третий ярус   представлен   осадочно-эффузивным комплексом перми, триаса, юры.

Четвертый ярус состоит из	угленосных и вулканогенных образований верхней юры и нижнего мела.

Современные аллювиальные отложения слагают русла и пойменные террасы речных долин. В горнах районах они представлены главным образом песчано-галечным материалом, а в низменностях – супесями, суглинками и песками.

Характерным свойством пойменных отложений равнинных участков рек является наличие в супесчаных, илистых и торфяных поверхностных горизонтах значительной льдистости в виде льда-цемента и ледяных клиньев.

Ягоднинский городской округ расположен в зоне сплошной многолетней мерзлоты.

Большая часть территории городского округа представлена среднегорьем и мелкогорьем с абсолютными отметками 1500-1800 м.

В горных возвышенностях мощность мерзлых пород достигает 400-500 м. К подошве склонов она уменьшается, в долинах снижается до 100-200 м. Температура мерзлоты на глубине 15-30 м преимущественно лежит в пределах -3 -5,5℃.

Погребенные льды в округе встречаются спорадически. В долинах рек (часто ближе к водоразделам) повсеместно встречаются восходящие источники подмерзлотных вод, приуроченные к зонам разрывных нарушений.

Рыхлые отложения представлены в долинах и на небольших предгорных участках песчано-галечным аллювием и песчано-галечно-ледниковыми и водно-ледниковыми разностями.

На склонах гор превалирует щебенчато-глыбовый делювий, а на вершинах возвышенностей – глыбовый аллювий. Общая мощность рыхлых отложений в большинстве небольших и средних долин меньше 20 м, а в долинах крупных рек достигает 25 м и больше.

Мощность деятельного слоя колеблется от 0,5 м в суглинистых задернованных отложениях до 2 м и более в грубообломочных грунтах с незадернованной поверхностью.

Из мерзлотных явлений в округе распространены термокарст, морозобойные трещины и наледи.

Пылевато-илистые суглинки, которые встречаются по долинам рек, пучатся при промерзании, оседают при протаивании. Песчано-галечные и галечно-гравийные отложения на склонах и в долинах обладают лучшими строительными свойствами. Однако осадки их при оттаивании могут достигать значительной величины, т.к. в естественном состоянии эти группы являются распученными.

Проектирование зданий и сооружений на вечной мерзлоте следует осуществлять по СНиП II-02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах.

При возведении зданий в каждом конкретном случае требуется детальное изучение грунтов.

В сейсмически активных районах строительство должно вестись с соблюдением требований СНиП II-7-81, причем необходимо иметь в виду, что в 7-8 балльной зоне в зависимости от инженерно-геологических условий сейсмичность может увеличиваться или уменьшаться на один балл. Список населенных пунктов, расположенных в сейсмических районах, с указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы М8К-64 для средних грунтовых условий, согласно ОСР-97, приведен в табл. 2.1, где указана расчетная сейсмическая интенсивность для трех степеней сейсмической опасности:

- категория А (для массового строительства) означает 10%-ную вероятность того, что в течение 50-ти лет произойдет землетрясение интенсивностью, превосходящей указанную в таблице для данного населенного пункта;

- категория B (для строительства объектов повышенной ответственности) означает 5%-ную вероятность того, что в течение 50-ти лет произойдет землетрясение интенсивностью, превосходящей указанную в таблице для данного населенного пункта;

- категория C (для строительства объектов особой ответственности) означает 1%-ную вероятность того, что в течение 50-ти лет произойдет землетрясение интенсивностью, превосходящей указанную в таблице для данного населенного пункта.

Таблица 2.1. Расчетная сейсмическая интенсивность в населенных пунктах Ягоднинского городского округа, по данным ОСР-97

| № | Поселения | Карты ОСР-97 |
| --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С |
| 1 | п. Ягодное | 9 | 9 | 10 |
| 2 | п. Синегорье | 8 | 9 | 10 |
| 3 | п. Оротукан | 8 | 9 | 10 |
| 4 | п. Дебин | 8 | 9 | 10 |
| 5 | п. Бурхала | 9 | 9 | 10 |

Рисунок 2.2. Схема зон сейсмической активности Магаданской области

В сейсмически активных районах строительство должно вестись с соблюдением требований СНиП П-7-81. В районах распространения многолетнемерзлых пород строительство должно осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 2.02.04-88.

В зависимости от температурного режима и литологического состава ММП, строительство может вестись по I и II принципам. I принцип (сохранение грунтов в мерзлом состоянии) применяется при строительстве на низкотемпературных, сильно льдистых грунтах, которые при оттаивании дают значительные осадки, а при промерзании подвержены пучению.

Освоение неблагоприятных и ограниченно благоприятных по инженерно-строительным условиям территорий возможно после проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке.

2.1.3. Почвы, растительный и животный мир

Почвы

Почвенный покров Ягоднинского городского округа представлен горно-тундровыми почвами, весьма примитивными, среди которых можно выделить горно-тундровые глееватые собственно горных тундр и горно-тундровые торфянисто-перегнойные почвы. Почвы приурочены к стелящимся лесам из кедрового стланика и ольховника, а также мерзлотно-таежным (светлоземы и перегнойно-глееватые) и перегнойно-карбонатным.

Горно-тундровые почвы с признаками оглеения почвенного профиля, характеризуются почти полным отсутствием подзолистого процесса, малой мощностью почвенных профилей.

В результате процессов морозного выветривания на каменистых грунтах образуются т.н. «структурные» почвы – каменные полосы и т.д.  Многолетняя мерзлота залегает в тундровых почвах на глубине от 15 до 100 см.

Мерзлотно-таежные почвы характеризуются маломощным (3-4 см), сравнительно светлоокрашенным гумусовым горизонтом. Признаков оподзоливания не наблюдается. Нижняя часть почвенного профиля однородная, сохраняющая окраску почвообразующей породы. Они имеют кислую реакцию, а также бедны усвояемыми формами азота, калия и фосфора. Поэтому при сельскохозяйственном их освоении необходимо проводить серьезные мероприятия, направленные на повышение производительности этих почв.

Перегнойно-карбонатные почвы развиваются в условиях таежной зоны на известняках. Они имеют нейтральную реакцию и насыщены основаниями. По мере выноса продуктов выветривания известняков. Эти почвы (верхние горизонты) приближаются по свойствам к «нормальным» почвам данной зоны.

Почвы пригодны для возделывания картофеля, капусты, редиса, смеси овса с горохом на сено-зеленку и силос.

Многолетняя мерзлота. Магаданская область расположена в зоне сплошного и островного распространения многолетнемерзлых пород (ММП), температура которых на границе слоя постоянных температур варьируется от -1°С до -7 – -9°С.

Мощность ММП изменяется от первых метров до 400 м и более, увеличиваясь в горных районах с увеличением абсолютных отметок поверхности.

По температурному режиму здесь выделяются 4 зоны – островного, прерывистого и две зоны сплошного распространения ММП, границы между которыми проводятся условно по изотермам -1,5°С, -3,5°С, -7,5°С.

В области сплошного распространения ММП таликовые зоны встречаются только под руслами крупных рек или озер. С ними, как правило, связаны основные запасы пресных подземных вод, пригодных для водоснабжения.

Острова и линзы ММП залегают на разной глубине. Мощность их варьируется от 20-30 м в южной части до 100 м и более на границе прерывистого распространения ММП. Льдонасыщенность мерзлых грунтов изменяется в широких пределах. При оттаивании льдистые грунты дают значительные и неравномерные осадки.

С ММП связаны многочисленные криогенные процессы (процессы водно-мерзлотного комплекса) – термокарст, пучение и морозобойное растрескивание грунтов, наледеобразование, курумообразование, солифлюкция (см. выше) и др.

Наибольшее влияние на инженерно-строительные условия оказывают термокарст, пучение грунтов, наледи.

Термокарст образуется при вытаивании подземных жильных льдов или сильно льдистых грунтов. В рельефе он выражается в виде котловин, западин или озер. При нарушении температурного режима ММП в сторону повышения происходит активизация термокарстового процесса, что приводит к осадке зданий, деформации аэродромных покрытий, дорог, подземных коммуникаций и т. д.

Пучение грунтов связано с процессами их промерзания и оттаивания в пределах деятельного слоя. Чаще всего этому процессу подвержены торфяно-илистые и глинистые грунты на равнинных участках и у подножий склонов, где скапливается влага. Если к фронту промерзания происходит подток влаги, то образуются бугры пучения – булгунняхи, высота которых может достигать 1,5-4 м, а размер в поперечнике – 50-100 м.

С процессами пучения связана и морозная сортировка грунтов, которая приводит к формированию таких форм рельефа, как каменные кольца, пятна- медальоны, гирлянды, курумы и др.

Наледи образуются за счет выхода на поверхность подземных или речных вод и последующего их перемерзания. Они приурочены к долинам рек. Рост наледей на неперемерзающих реках, таких, как Бахапча, Таскан и др., продолжается всю зиму. Площади их изменяются от первых сотен кв. метров до первых десятков кв. километров.

Часто причиной возникновения наледей является воздействие человека на природную среду: вырубка леса, прокладка дорог и т. п. Примером могут служить автодороги Магадан–Палатка, Магадан–Усть-Нера и др., почти ежегодно повреждаемые наледями.

Заболачивание и заторфовывание развито в долинах рек и на низменностях.

Мощность торфа обычно невелика и редко превышает 0,5-1 м.

Карст на территории области развит слабо и приурочен к районам распространения карбонатных пород различного возраста. Так, при бурении скважин на Лыглыхтахском месторождении известняков были вскрыты подземные пустоты. Косвенным показателем наличия карста могут служить многочисленные круглогодичные наледи, образованные, по-видимому, мощными источниками подмерзлотных карстовых вод.

Растительный мир

Суровые климатические условия, наличие вечной мерзлоты, мелкие щебнистые или заболоченные почвы не позволяют развиваться здесь полноценным насаждениям.

В связи с суровым климатом и скудностью почв растительность не многообразна и угнетена в росте. Лесовосстановительные процессы крайне замедлены. Вегетативный период короток. Из древесных пород преобладает даурская лиственница, кедровый стланик и кустарниковая береза. Из лиственных здесь произрастают: тополь, ива, чозения, береза и ряд других. Среди кустарниковых – в основном плодоягодные: черемуха, рябина, смородина, жимолость, шиповник. Леса, особенно лиственные, большей частью простираются по речным поймам. Их расположение носит ленточно-островной характер. Крупных компактных лесных массивов нет.

Существенный природный ресурс территории представляют пищевые и лекарственные растения. Используются они пока очень мало по отношению к имеющимся запасам. Сбор грибов и ягод производится местным населением для собственного потребления и преимущественно в районах, примыкающих к населенным пунктам, что и вызывает порой обострение пожарной ситуации. Ценные пищевые растения на территории округа: орехи кедрового стланика, дикорастущие ягоды (брусника, голубика, жимолость, черная смородина, красная смородина, морошка, шикша), шиповник, рябина.

Продуктивность лесных биоресурсов в округе достаточно высока. Урожайность ягод, например, составляет от 100 кг/га, кедрового ореха – 50 кг/га. Лекарственных растений, в т. ч. 15 видов, включенных в фармакологический реестр, – 200 кг/га корневищ, 50 кг/га сухих трав, 500 кг/га листьев брусники и багульника.

Сложные природные факторы – суровые климатические условия, резко расчлененный рельеф, сложная геологическая история края – обусловили большое разнообразие растительных сообществ.

Наличие приподнятых (высокогорных) форм рельефа, влияние холодного Охотского моря определяют размещение растительных типов и отдельных видов растений и обусловливают отчетливое проявление вертикальной зональности.

Вершины гор выше 1100 1200 м (горная система Черского) лишены растительного покрова. Область гольцов (800-850 м) опоясывается крупнокустарниковыми (ольхово-кедровниковыми) тундрами. Ширина пояса кедровников не превышает 150-200 м, который ниже сменяется лиственничными, кедровниковыми редколесьями.

Основной лесообразующей породой является лиственница даурская. Широкому распространению ее в основном способствуют резкая континентальность климата и мерзлота, угнетающая другие древесные породы, отличающиеся повышенными требованиями к условиям окружающей среды.

На отдельных небольших участках к лиственнице даурской на склонах и по горным долинам примешивается береза каяндера, плосколистная и др., а в поймах – тополь. Изредка по склонам гор встречается в виде поросли осина. Невысокие тонкоствольные деревца ее селятся небольшими группами в лиственничных редколесьях, иногда близ верхней границы леса вместе с березой.

Из других пород второй величины часто встречается в поймах ива колымская.

Наиболее производительные и сложные по структуре лиственничные леса приурочены к хорошо дренированным участкам речных долин с богатой питательными веществами почвой. Для них характерен разнообразный травяной покров, чаще с преобладанием злаков. Луговая растительность таежной зоны однообразна и представлена преимущественно пойменными лугами, образованными, главным образом, вейником лансдорфа, вейником в смеси с некоторыми осоками и разнотравьем. Иногда, по высоким речным террасам отмечаются злаково-разнотравные луга. По горам образуются различные горные суходольные луга со значительным участием в травостое того же вейника.

В северной части городского округа на горных склонах и в долинах рек широко распространен кедровый стланик, заросли которого довольно однообразны. Группировки кедрового стланика с лишайниковым покровом ценны как пастбищные угодья для северного оленя.

Животный мир

В лесах и редколесьях из млекопитающих встречаются восточный горностай, лиса, бурый медведь, соболь, сибирский лось, заяц. Из грызунов распространены якутская белка, восточносибирский бурундук.

Из птиц – якутская кукша, очковая белая трясогузка, якутский поползень, якутский большой пестрый дятел, сибирский рябчик, куропатки и многие другие.

К группе птиц, обитающих по берегам рек и озер, болотам и плавням следует отнести следующие виды – лебедь, гусь, различные виды уток, казарки, восточносибирская гагара, длинноносый крохаль, кулик, большой улит, черныш и др.

Из земноводных к этой же группе надо отнести сибирского углозуба, а из пресмыкающихся – живородящую ящерицу.

Наиболее характерными представителями насекомых светлохвойной тайги являются: болотная перламутровка, желтушка восточная, сибирская голубянка и др.

Пресноводные рыбы. В пресноводной среде – реках и озерах – водится множество видов рыб. Наиболее ценные из них – сиг, хариус, ленок и ряд других. Повсеместно встречаются также налим, окунь, щука. Озера, на которых возможно рыбоводство, расположены в бассейне Средней и Верхней Колымы. Кроме естественных озер, в области имеется Колымское водохранилище и строится Среднеканское, которые являются резервом для акклиматизации ценных пород.

Леса являются местом обитания ценных видов промысловых зверей и птиц. Основное направление ведения охотничьего хозяйства на территории городского округа – промысловая охота, нацеленная на добычу ценных видов пушных зверей, в частности – соболя. Ведется незначительный промысел нелицензионных видов животных: белки, горностая, зайца-беляка, лисицы.

Кроме того, встречаются волк, росомаха и бурый медведь. Лицензируется также охота на копытных: лося, северного оленя, марала. В лесах довольно много боровой дичи – глухарь каменный, рябчик, куропатка. Рельеф лесхоза преимущественно горный, озер мало, заболоченных пойм и надпойменных террас также недостаточно, т.е. мест для гнездования не хватает. Поэтому охота ведется преимущественно на пролете. Распределение нагрузки на охотугодья городского округа всегда было и ныне является крайне неравномерным по причине неразвитой транспортной инфраструктуры: она выше в традиционных местах охоты местного населения, тяготеющих к постоянным местам проживания, а также в пределах транспортной доступности вокруг населенных пунктов.

По продуктивности охотничьи угодья разделяются на 3 типа: низкопродуктивные, среднепродуктивные, высокопродуктивные.

Низкопродуктивные сосредоточены в центральных горных районах с наибольшим горнопромышленным освоением и значительными нарушениями природной среды. Наиболее продуктивные угодья приурочены к долинам крупных притоков р. Колымы. Здесь отмечается минимальная нарушенность ландшафтов и низкая плотность постоянного населения. Остальные территории включают охотугодья средней продуктивности.

Воспроизводимые ресурсы промысловых млекопитающих и пернатых, вовлекаемые в хозяйственный оборот, представляют экономический и научный интерес. При рациональном использовании ресурсы животного мира могут стать постоянным источником финансовых и натуральных доходов населения. Все виды охотничье-промысловой продукции Магаданской области имеют практически неограниченный спрос на российском рынке. Спортивная и любительская охота будут в дальнейшем развиваться в Ягоднинском городском округе за счет увеличения пропускной способности охотхозяйств, обществ охотников и рыболовов при организации и проведении охотничьих и рыболовных туров.

2.1.4. Минеральные ресурсы

Территория Ягоднинского городского округа охватывает юго-восточную часть Главной Колымской золотоносной зоны, состоящей из множества рудно-россыпных узлов (Ат-Юрях-Штурмовской, Оротуканский, Среднеканский, Омчахаджинский и др.), границы между которыми носят условный характер. Протяженность зон северо-западного простирания достигает сотен километров. Глубина залегания россыпей в среднем около 8 метров, средняя мощность пласта – порядка 1,2 м.

Золото средней и крупной фракций, пробность 710-975, в среднем - 840. Встречаются самородки в несколько килограмм, в отдельных россыпях Оротукана и других встречается касситерит.

Кроме золота на территории Ягоднинского городского округа расположены месторождения редких металлов и общераспространенных полезных ископаемых. Месторождение редких металлов «Приискательское» содержит микролит, колумбит-танталит, ювелирные кристаллы берилла. Месторождения «Бахапчинское» и «Зона Малиновая» содержат запасы различных категорий свыше 120 тысяч тонн вольфрама. В Бахапчинском месторождении установлены существенные концентрации золота, серебра, висмута, олова, лития.

Запасы строительного камня на территории округа составляют: 365 тыс. м³; керамзитового сырья - 14543 тыс. м³; керамического сырья 913 тыс. м³; торфа- 6921 тыс. м³.

Ягоднинский округ можно отнести к крупнейшей золотоносной площади Магаданской области, связывая основные прогнозные ресурсы золота с техногенными россыпями, глубокозалегающими россыпями, а также с не выявленными и не изученными коренными источниками россыпей, а также территорией обладающей значительными запасами редких металлов и общераспространенных полезных ископаемых.

2.1.5. Рекреационные ресурсы и условия для развития туризма

Уникальная своеобразная природа Ягоднинского городского округа выступает в качестве ее существенного туристско-рекреационного ресурса. Горы, множество рек и озер, водопады, интересный растительный и животный миры, а также многочисленные памятники далекого и недавнего прошлого, связанного с освоением Колымы – представляют собой ландшафтно-рекреационный потенциал, т. е. основу для развития систем отдыха и различных форм туризма.

Существующая сеть рекреационных объектов в Ягоднинском округе представлена санаторием в поселке Синегорье, спортивно-оздоровительным лагерем «Боевой» на озере Джека Лондона, а также базой отдыха «Пищевой», но они требуют расширения и модернизации оборудования, ремонта подъездных дорог. Таким образом, потребность населения в большинстве видов отдыха обеспечена, и городской округ обладает достаточным потенциалом для развития рекреационных и курортных зон регионального значения.

Туризм в городском округе начал развиваться в шестидесятые годы прошлого века. Множество природных и исторических памятников, богатые охотничьи и рыболовные угодья были включены в перечень разработанных пешеходных, велосипедных, автомобильных, водных, вертолетных и смешанных маршрутов.

В девяностые годы обвальное сокращение поселков округа привело к резкому уменьшению числа туристских походов из-за ненадежности пунктов начала и окончания маршрутов, а ликвидация ряда промысловых баз, геологических и других партий, которые раньше служили промежуточными контрольными пунктами, поставила под угрозу безопасность туристов.

В настоящее время развитию туризма придан новый импульс. Комитетом по физической культуре, спорту и туризму, в Ягоднинском городском округе не зарегистрированы, описаны и открыты для доступа туристов археологические, геологические, исторические, природные памятники и объекты научного туризма маршруты спортивного, научного и познавательного туризма.

Территория Ягоднинского городского округа относится к Верхнеколымской рекреационно-туристской зоне, Черской подзоне Магаданской области.

Развитие внутреннего туризма сдерживается слабым развитием туристской инфраструктуры. Не развиты и плохо оборудованы для отдыха поселковые защитные зоны, недостаточно баз проката спортивного и туристского инвентаря, отсутствуют оборудованные смотровые площадки, пешеходные тропы, не благоустроены территории, используемые для отдыха.

Верхнеколымская рекреационно-туристская зона занимает северо-западную часть Ягоднинского городского округа. Она полностью захватывает Верхнеколымское нагорье, северные склоны Охотско-Колымского водораздела, хребет Черского и его отроги. Здесь много памятников природы: каньоны, скальные амфитеатры. Маршруты по историческим памятным местам проходят по колымской тайге, особенно впечатляющей осенью, расцвечивающей окружающую природу всеми цветами радуги. Это зона распространения горного (пешего и лыжного), спортивно-охотничьего и рыболовного туризма.

С этой территории началось освоение колымского края. Множество природно-исторических объектов хранят память о первопроходцах, исследователях, геологах и других мужественных людях, прошедших по колымской земле. Хребты и горные вершины названы их именами. На скорбных местах поставлены православные кресты. Из современных промышленных объектов представляют интерес грандиозное сооружение Колымской ГЭС. Исторические туры и экспозиции краеведческих музеев освещают освоение Колымы как одну из интереснейших, романтичных и страшных страниц в истории человечества.

На территории много привлекательных мест: каньоны, скальные амфитеатры и множество других, что, безусловно, способствует развитию пешего, конного, лыжного, спортивно-охотничьего, рыболовного, геологического и многих других видов туризма. Наряду с традиционными формами туризма в последние годы развиваются специфические виды. Например, так называемый «промышленный» туризм, когда объектами экскурсий становятся использованные полигоны золотодобычи, старые шахты, фабрики и другие уже неработающие предприятия, представляющие профессионально-исторический интерес для отдельной категории экскурсантов. Эти же старые промышленные предприятия и обычно привязанные к ним лагеря репрессированных являются объектами специальных исторических туров, проливающих свет на недоступные ранее тайны колымской истории. Места заключения, существовавшие на территории Ягоднинского городского округа в советский период и представляющие исторический интерес: рудник «Кинжал», прииск «Штурмовой», прииск Верхний Ат-Урях, прииск Нижний Ат-Урях, прииск Туманный, прииск им. Горького, прииск им. Водопьянова, прииск Утинка, прииск «Дебин», прииск Оротукан, Эльген-Уголь, Ягодное, Спорное, Ларюковая, Таскан.

Лесные ландшафты Ягоднинского городского округа привлекательны, прежде всего, своими охотничьими угодьями, местами традиционного сбора грибов и ягод.  Охота на диких животных, боровую и водоплавающую дичь, рыбалка на живописных реках, морском побережье для тысяч любителей природы являются действительно полноценным отдыхом, восстанавливающим здоровье и снимающим различные виды стрессов.

В пределах Верхнеколымской зоны выделяется Черская туристская подзона. В нее входят наиболее высокие (более 2300 м) хребты и массивы отрогов хребта Черского – Охандя, Черге, Ненгеджек, Туоннах, а также хребты Большой и Маленький Аннгачак. Эта подзона – «жемчужина» магаданского спортивного и горного туризма. Туристские маршруты здесь достигают категории сложности – 5А.

Для пешего горного туризма наиболее интересны вершины Абориген, Стремления, Властный, Челленджер. Многие горные склоны могут быть использованы для катания на лыжах. Комплексным центром развития многих видов туризма в данной зоне может стать, в первую очередь, районный центр п. Ягодное и п. Синегорье.

Для Черской туристской подзоны, актуальными являются: развитие существующего природного парка «Озеро Джека Лондона» и формирование подобного парка в районе Колымского водохранилища. С созданием и развитием на его берегах национального природного парка Колымское водохранилище приобретет статус рекреационной зоны регионального значения.

Основные достопримечательности и предлагаемые туристские маршруты на территории Ягоднинского городского округа представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2. Основные достопримечательности и предлагаемые туристские маршруты на территории Ягоднинского городского округа

| Объекты и маршруты | Тематические направления |
| --- | --- |
| Памятники природы | Ботанические, геологические, комплексные, водные, природно-исторические и др. |
| Объекты научного туризма | Геолого-исторические, ботанические |
| Геологические объекты | Обвалы, карсты, каньоны, расщелины, водопады |
| Археологические памятники | Следы древних поселений |
| Исторические памятники | Первым колымским экспедициям, геологам, жертвам ГУЛАГа |
| Категорийные маршруты спортивного туризма | Пешеходные, лыжные, водные, велосипедные, горные |
| Степенные маршруты спортивного туризма | Пешеходные, лыжные, водные, велосипедные, горные |
| Экологические тропы и маршруты | От 10-15 до 320 км |
| Спортивные туры | Охотничьи, рыболовные туры, сплавы. От 100 до 1100 км |
| Приключенческие туры | Пешие (в перспективе – конные), водные, авиа, смешанные, от 80 до 1900 км, катание на лыжах. |
| Исторические маршруты | Месторождения, рудники, вершины, лагеря ГУЛАГа |
| Маршруты выходного дня | Пешеходные, водные, автомобильные |
| Туристские экскурсии | От 10 до 100 км |
| Музеи | Краеведческие, геолого-минералогические, мемориальные |

На сегодня можно выделить следующие популярные туристические маршруты, некоторые из которых относятся к категории экстремальных:

- Сплав по реке Колыма. Водный маршрут: поселок Синегорье - река Колыма - поселок Усть-Среднекан (225 км, 1 к.с.). Несложное плавание знакомит с местами, связанными с первыми колымскими геологами, несохранившимися поселками, деятельностью треста «Дальстрой». Колымская ГЭС и строящаяся Среднеканская ГЭС - грандиозные объекты энергетики на северо-востоке России.

- Горы Больших Порогов. Пеший или лыжный маршруты: поселок Синегорье - ручей Далекий - ручей Осенний - ручей Дядя Ваня - гора Большой Мандычан - река Большой Мандычан - ручей Конго - поселок Обо (140 км). Интересны горы с альпийским обликом, озера, долины. Красивы скальные башни в верховьях ручья Дядя Ваня. Перевалы имеют сложность до 1Б. Замечательными обзорными точками являются вершины Бол. Мандычан и Мал. Мандычан (1Б).

- Сплав по реке Мылга. Водный маршрут: поселок Молодежный (нежилой) - река Мылга - поселок Таскан (120 км, 1 к.с.). Крупный приток Таскана - река Мылга течет в просторной залесенной долине, часто разбиваясь на протоки. В русле часты перекаты, по берегам - наброски плавника. Теплое лето Тасканской впадины способствует хорошему травостою, и здесь издавна проживали эвены, якуты. Первые сведения об исключительной золотоносности долины Мылги были сообщены партией первой женщины-геолога на Колыме Ф. К. Рабинович в 1934 г.

- К истокам золотой Колымы. Велосипедный маршрут: поселок Оротукан - поселок Стрелка - поселок Усть-Среднекан - поселок Оротукан (190 км, 1 к.с.). Первые находки золота на Колыме были сделаны в 1916 г. старателем-одиночкой Бориской в низовьях Среднекана. Экспедиция Ю. А. Билибина в 1928-1929 годах подтвердила наличие золота и разведала ряд месторождений. Легендарный поисковик С. Д.  Раковский нашел богатейшие россыпи на Утинке. Экскурсия на Среднеканскую ГЭС познакомит со строительством станции. На пути 4 перевала.

- Оротуканский каньон. Пешелыжный маршрут: поселок Стрелка (нежилой) - ручей Июньский - река Оротукан - ручей Туманный - поселок Ларюковая (90 км, 1 к.с.).

Долина Оротукана, известная по первым находкам золота партией С. В. Новикова в 1930 г., разрабатывается до сих пор. На протяжении 20 км она течет в красивом каньоне, проходимом в малую воду. В верховьях ручья Туманный геологом Л. Б. Флеровым было разведано первое на Колыме месторождение олова. На протяжении 40 км можно воспользоваться сохранившимися дорогами.

- Озёра Джека Лондона и Танцующих Хариусов. Озёра в окружении вершин хребта Большой Аннгачак и гор Уаза-Ина являются туристскими жемчужинами Магаданской области. Лежащие на высоте около 800 метров, исключительно рыбные, с живописными берегами, рядом с которыми разбросаны другие небольшие озера, они давно стали объектами для туристских походов и отдыха. На одном из островов озера Джека Лондона находится метеостанция. На берегу озера Танцующих Хариусов - база отдыха. Оба водоема связаны порожистой протокой Вариантов. В окрестностях расположены красивые озера Серой Чайки, Мечта, Анемон и десятки других. Над ними возвышаются скальные пики. Подъезд от 519-го км Колымской трассы по тяжелой лесной дороге (60 км).

- Пик Абориген. Пешеходный маршрут: озеро Джека Лондона - ручей Пурга - ручей Студеный - перевал Студеный - ручей Левый Неведомый - перевал Деманта - пик Абориген - ручей Неведомый - озеро Третье - озеро Джека Лондона (60 км). Пик Абориген (2286 метров, 1Б) - символ уникального горно-озерного района, вторая вершина хребта Большой Аннгачак. На пути к нему интересные природные объекты - ледниковые озера, «Качающийся камень», водопады. В верховьях Лев. Неведомого открываются зубчатый гребень из отвесных скал «Пила», вершины пиков Фестивальный, Трезубец и др.

Особо охраняемые природные территории

Ягоднинский городской округ обладает уникальным сочетанием различных природных комплексов, своеобразной флорой и фауной.

Система охраняемых природных территорий, составляющих природоохранный каркас Магаданской области, делится на 4 группы:

1. Особо охраняемые эталонные и уникальные природные комплексы, имеющие особое научное значение и обеспечивающие сохранение в естественном состоянии типичных и редких ландшафтов. К ним относятся заповедники, заказники, национальные парки и памятники природы.

2. Охраняемые территории, имеющие особое культурно-историческое значение ввиду размещения на них археологических, исторических и мемориальных объектов: раскопок древних стоянок, памятников землепроходцам, первым исследователям и геологам, мест с известными и частично сохранившимися объектами ГУЛАГа и т. п.

3. Этнические территории, имеющие щадящий режим природопользования и обеспечивающие сохранение национальной культуры и уклада жизни малочисленных коренных народов Севера в местах их исторического проживания (территория традиционного природопользования).

4. Нормативные территории, расположенные вне зон, имеющих научную или культурную ценность, и обеспечивающие экологическое качество окружающей среды, и рациональное использование природных ресурсов. К ним относятся защитные леса – нерестоохранные полосы ценных лесов.

Земли особо охраняемых природных территорий в Ягоднинском городском округе:

1. Памятник природы регионального значения «Лондонский». Памятник природы расположен в юго-западной части Ягоднинского городского округа в 46 км от районного центра п. Ягодное, который находится на автодороге с грунтовым покрытием направления Магадан-Якутск (рис. 2.3.). Образован решением исполнительного комитета Магаданского областного Совета народных депутатов от 26.05.1975 №274 «О признании водных объектов памятниками природы». Памятник природы организован для осуществления охраны природной территории в целях сохранения и поддержание в естественном состоянии охраняемых природных комплексов. Задачами памятника природы являются: сохранение и разумная эксплуатация уникальной популяции восточносибирского хариуса оз. Джека Лондона; осуществление экологического мониторинга и научных исследований всего природного комплекса; развитие экологического просвещения и цивилизованного туризма. Площадь ООПТ составляет 1200,0 га.

Рисунок 2.3 Местоположение ООПТ памятник природы регионального значения

«Лондонский».

2. Памятник природы регионального значения «Нелюдимая». Памятник природы расположен в Северной части Ягоднинского городского округа по берегам руч. Нелюдимая, пр. пр. р. Таскан (рис. 2.4).  Образован решением исполнительного комитета Магаданского областного Совета народных депутатов от 08.07.1983 №296 «О признании редких и достопримечательных объектов памятниками природы». Памятник природы создан с целью сохранения фауны. Перечень основных объектов охраны: обнажение известняков. Природные особенности ООПТ: На территории памятника природы встречены непрерывные обнажения известняков с богатой фауной по обоим берега руч. Нелюдимая. Начало изучения 1940 г., представляет научный интерес для дальнейшего изучения. Площадь ООПТ составляет 12 Га.

Рисунок 2.4 Местоположение ООПТ памятник природы регионального значения «Нелюдимая».

3. Памятник природы регионального значения «Абориген». Горный массив Абориген расположен в 50 км к западу от поселка Синегорье (рис. 2.5). Образован решением исполнительного комитета Магаданского областного Совета народных депутатов от 08.07.1983 №296 «О признании редких и достопримечательных объектов памятниками природы». Памятник природы создан с целью сохранения флоры. Природные особенности ООПТ: На территории памятника природы встречается типичная высокогорная флора подгольцевые группировки с участками реликтовых растений: березы шерстистой (в верховьях руч. Олень), камнеломки супротинолистной, ивы Юрцева, родиолы четырехчленной, осоки майи и др. Площадь ООПТ составляет 45 Га.

Рисунок 2.5 Местоположение ООПТ регионального значения – памятника природы

«Абориген».

4. Природный парк регионального значения «Озеро Джека Лондона» (рис. 2.6.). Площадь ООПТ составляет 194 250,0 га. Образован решением исполнительного комитета Магаданского областного Совета народных депутатов от 26.05.1975 №274 «О признании водных объектов памятниками природы».

Рисунок 2.6. Границы природного парка «Озеро Джека Лондона»

2.2. Объекты культурного наследия на территории муниципального образования

Объекты археологического наследия.

Объекты археологического наследия установлены: приказом отдела по охране объектов культурного наследия правительства Магаданской области от 1 декабря 2014 года № 188 «Об утверждении списка выявленных объектов археологического наследия, расположенных на территории Магаданской области», приказом отдела по охране объектов культурного наследия правительства Магаданской области от 14 апреля 2017 года № 11 «О включении выявленных объектов археологического наследия в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Магаданской области». Объекты археологического наследия Ягоднинского городского округа представлены в таблице 2.3.

# Таблица 2.3. Объекты археологического наследия на территории Ягоднинского городского округа.

| № п/п | Наименование | Датировка | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоянка на р. Конго | н/д | Колымское водохранилище |
| 2 | Моржовая, стоянка | неолит | Правый берег р. Колымы, устье р. Моржовый |
| 3 | Бухта геологов, стоянка | II тыс.лет. до н.э. | Бухта геологов, в сев. части оз. Джека Лондона |
| 4 | Бахапча I, стоянка | II тыс.лет. до н.э. | Левый берег р. Бахапча, у дороги, в 5 км ниже устья р. Хурчан |
| 5 | Усть-Джелгала, стоянка | I тыс.лет. до н.э. | Левый берег р. Дебин, напротив устья р. Джелгала |
| 6 | Остров, стоянка | II тыс.лет. до н.э. | Остров в южной части оз. Джека Лондона |
| 7 | Мшистая, стоянка | неолит | п. Дебин, на террасе р. Колымы |
| 8 | Могильная, стоянка | эпоха раннего металла | п. Дебин, на террасе р. Могильный |
| 9 | Усть-Оротукан, стоянка | н/д | Терраса в 5 км от устья р. Оротукан |
| 10 | Светлая, стоянка | неолит | Правый берег р. Колымы, устье р. Светлый |
| 11 | Усть-Бурхала, стоянка | II тыс.лет. до н.э. | Правое приустье р. Бурхала |
| 12 | Песчаный мыс, стоянка | II тыс.лет. до н.э. | Мыс северной части оз. Джека Лондона |
| 13 | Моржовая, стоянка | неолит | Терраса в 5 км от устья р. Оротукан |

Большинство археологических объектов округа расположены в ландшафтно- привлекательных местах. Некоторые археологические памятники округа могли бы стать объектами для привлечения туризма, организации экскурсионных программ, создания летних полевых школ для школьников и студентов, археологических музеев. Особенно привлекательными являются те, которые размещены вблизи озера Джека Лондона, где проектом предполагается развитие курортной зоны круглогодичного использования, расположенного в окружении выразительного ландшафта и имеют достаточный туристско-рекреационный потенциал.

Объекты культурного наследия.

Объекты культурного наследия на территории Ягоднинского городского округа представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4. Объекты культурного наследия на территории Ягоднинского городского округа

| № п/п | Наименование | Местонахождение | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Знак скорби» (братское кладбище ГУЛАГа) | п. Дебин | областного значения |
| 2 | Памятник жертвам ГУЛАГа на месте бывшей пересыльной тюрьмы | п. Хатыннах | областного значения |
| 3 | Памятник Татьяне Маландиной (установлен в 1973 г.) | п. Оротукан | местного значения |
| 4 | Евсеева А. И., рядового срочной службы* | п. Ягодное | местного значения |
| 5 | Мацкевича В.С. могила* | п. Дебин | местного значения |

*Памятники, взятые на госохрану, согласно Закона Российской Федерации № 4292-1 от 14 января 1993 г. «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества».

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством РФ.

Основные мероприятия в части обеспечения сохранности потенциальных объектов культурного наследия на территории Ягоднинского городского округа должны быть направлены на выявление и сохранение объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в соответствии со спецификой исторических событий, происходивших на этой территории; обеспечение проведения государственной историко-культурной экспертизы; обеспечение сохранности выявленных объектов культурного наследия; с учетом результатов экспертизы; своевременную постановку объектов на государственный учет; разработку проектов территории объекта культурного наследия и границ зон охраны объекта; содействие в проведении исследовании по выявлению объектов, имеющих признаки объектов культурного наследия и обеспечение доступа граждан к таким объектам.

В Ягоднинском городском округе имеются памятные места, связанные с этапами открытия, изучения и освоения территории Магаданской области. Сохранились элементы древней культуры периодов II-I тысячелетия до н.э. в остатках поселений и стоянок на берегах рек Колыма, Бахапча, Дебин и др.

Некоторые места в округе связаны и с историческими событиями времен ГУЛАГа. Эти места обозначены памятными досками, памятниками и находятся в населенных пунктах или их окрестностях. Музей памяти жертв политических репрессий - открыт 30 октября 1994 года в п. Ягодное краеведом Иваном Паникаровым. В составе экспозиции и архива музея находится около четырех тысяч фотографий бывших заключенных, ветеранов Колымы, остатков лагерей; три сотни экспонатов – орудия труда и предметы лагерного быта заключенных, их личные вещи, оригиналы дел, лагерные газеты, рисунки и картины узников, выполненные в лагерях, письма родственникам, написанные из неволи. Музей располагает библиотекой, в которой собрано около 500 книг о репрессиях, о войне, об истории Магаданской области. Мемориальная памятная доска «плита скорби» - символ братского кладбища, жертвам ГУЛАГа, расположена в поселке Дебин. Памятник жертвам ГУЛАГа, расстрелянным заключенным на перевале Серпантинка, установлен в июне 1991 года.

На территории Ягоднинского городского округа имеются памятные объекты, обладающие историческим интересом:

- Мемориал славы - памятник ягоднинцам, героям фронта и тыла Великой Отечественной войны. Памятник был установлен 9 мая 2005 года, в честь 60-летия Победы в Великой Отечественной войне, расположен в парковой зоне поселка Ягодное.

- Краеведческий музей «Первостроителям Колымской ГЭС» - расположен в поселке Синегорье (директор В. Дубинский).

2.3. Комплексная оценка развития муниципального образования

2.3.1. Система расселения и демографическая ситуация

За последние годы (период более 15 лет) в Ягоднинском городском округе наблюдается отрицательная демографическая ситуация. Значительное влияние на формирование численности населения в последние годы оказывают миграционные процессы и высокая естественная убыль. Характерен постоянный отток населения в центральные районы Российской Федерации или в город Магадан. За период 2013-2017 годов миграционный отток населения составил 2083 человек, естественная убыль населения составила 121 человек. Численность населения за последние 4 года уменьшилась на 1279 человека.

Сложившаяся система расселения Ягоднинского городского округа может быть охарактеризована следующими проблемными моментами:

- низкой плотностью и очаговым характером заселения территории;

- сокращением численности населения для большей части населенных пунктов;

- сокращением числа населенных пунктов.

Численность населения Ягоднинского городского округа по данным администрации на 1 января 2017 года составляет 7835 человек (убыль 4% к аналогичному периоду 2016 года. Плотность населения в округе составляет 0,27 чел./км²). Динамика численности населения по населенным пунктам Ягоднинского городского округа в 2013-2017 гг. представлена в таблицах 2.5, 2.6 и на рисунке 2.7.

Таблица 2.5. Динамика численность населения в городском округе в 2013-2017 гг.

| Населенный пункт | Количество постоянного населения, чел. |
| --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| поселок Ягодное | 2604 | 2522 | 2501 | 2492 | 2366 |
| поселок Синегорье | 1340 | 1242 | 1143 | 1106 | 1061 |
| поселок Оротукан | 723 | 698 | 682 | 664 | 663 |
| поселок Дебин | 218 | 189 | 171 | 159 | 138 |
| поселок Бурхала | 136 | 124 | 115 | 87 | 76 |
| поселок Сенокосный | 61 | 53 | 32 | 11 | 11 |
| поселки Эльген, Таскан, Штурмовой, В.Ат – Урях, им. Горького, Стан – Утиный, Полевой | 2604 | 2522 | 2501 | 2492 | 2366 |
| Итого по округу: | 9114 | 8740 | 8455 | 8167 | 7835 |

Таблица 2.6. Динамика рождаемости, смертности и миграции населения городского округа в 2012-2016 гг.

| Категория / годы | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Родившиеся | 109 | 102 | 84 | 105 | 60 |
| Умершие | 117 | 102 | 133 | 116 | 113 |
| Приехавшие | 362 | 413 | 344 | 298 | 436 |
| Уехавшие | 901 | 860 | 797 | 676 | 702 |

Рисунок 2.7. Динамика численности населения округа в 2013-2017 годах, чел.

Населенные пункты городского округа существенно отличаются друг от друга численностью жителей, что наглядно отражено на рисунке 2.8. Основная масса населения (45%), проживает в административном центре округа – поселке Ягодное.

Рисунок 2.8. Распределение жителей по населенным пунктам округа.

Демографическое развитие округа имеет те же тенденции, что и Магаданская область в целом, и характеризуется в последние годы достаточно высоким уровнем смертности, низкой рождаемостью и, как следствие, отрицательным естественным приростом и высоким миграционным оттоком населения.

На 01.01.2017 численность населения трудоспособного возраста в округе составила 4460 человек (57%), 1763 человек (22%) - пенсионеры, 1612 человек (21%) - жители младше трудоспособного возраста. Графически эти данные представлены на рисунке 2.9.

Рисунок 2.9. Распределение населения округа по возрастным группам на 01.01.2017

Неблагоприятная ситуация, сложившаяся в системе расселения, требует проведения мероприятий, направленных на ее совершенствование с учетом планируемых в Магаданской области зон опережающего и перспективного развития.

Данные по миграционному и естественному движению населения, трудовые ресурсы на 01.01.2017 представлены в таблице 2.7.

Таблица 2.7. Население Ягоднинского городского округа на 01.01.2017

| Наименование показателя | Абсолютное значение показателя | Относительное значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Среднегодовая численность постоянного населения | 7835 чел. | - |
| Численность населения трудоспособного возраста | 4460 чел. | 57 % |
| Численность населения старше трудоспособного возраста | 1763 чел. | 22% |
| Численность населения младше трудоспособного возраста | 1612 чел. | 21% |
| Число прибывших | 436 чел. | 5,56% |
| Число выбывших | 702 чел. | 8,96% |
| Миграционная убыль | -266 чел. | -3,4% |
| Рождаемость | 60 чел. | 0,77% |
| Смертность | 113 чел. | 1,44% |
| Естественная убыль | -53 чел. | -0,68% |

Характеристика трудовых ресурсов округа и сведения о структуре доходов жителей представлены в таблицах 2.8, 2.9.

Таблица 2.8. Характеристика трудовых ресурсов округа

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Трудовые ресурсы, всего, чел. | 5478 |
| Трудоспособное население в трудоспособном возрасте, чел. | 3713 |
| Лица старше трудоспособного возраста, занятые в экономике (работающие пенсионеры), чел. | 1765 |
| Распределение численности занятых по отраслям экономики, чел. | × |
| Добыча полезных ископаемых | 882 |
| Государственное и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | 551 |
| Производство и распределение электроэнергии, воды | 828 |
| Строительство | 183 |
| Прочие отрасли (торговля, бытовые услуги, финансовая деятельность, операции с недвижимостью, предоставление прочих социальных, коммунальных и персональных) | 401 |
| Транспорт и связь | 43 |
| Образование | 361 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 665 |
| Прочие занятые | 1399 |
| Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости | 165 |

Таблица 2.9. Структура доходов жителей Ягоднинского городского округа в 2013-2016 гг.

| Показатель | Годы |
| --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Среднедушевые денежные доходы населения (руб./месяц) | 42462,60 | 45846,00 | 50173,00 | 46135,30 |
| Среднемесячная заработная плата работников предприятий и организаций (руб./месяц) | 61957,60 | 67062,70 | 70150,10 | 78106,00 |
| Средний размер пенсий по учету в ПФР (руб. в месяц) | 12678,3 | 15466,9 | 16871,12 | 18856,18 |
| Доля пенсионных выплат в денежных доходах населения (%) | 34,6 | 36,4 | 36,8 | 37,6 |
| Среднедушевой объем прожиточного минимума (руб./месяц) | 14084,00 | 15415,00 | 17469,00 | 17764,00 |

Коренные малочисленные народы Севера (КМНС).

Представителей коренных малочисленных народов севера (далее КМНС) на территории Ягоднинского городского округа осталось мало: на 01.01.2017 в п. Ягодное проживает 35 человек, в п. Дебин – 17 человек, в п. Синегорье – 12 человек.

2.3.2. Экономическая база развития городского округа

Ведущее место в экономике округа принадлежит горнодобывающей промышленности – добыче золота и энергетической промышленности.

Ключевой отраслью для Ягоднинского городского округа является добыча золота. В 2016 году горняками добыто 6058 кг золота, в том числе 28,6 кг рудного.

Количество предприятий недропользователей Ягоднинского городского округа и количество лицензий на разработку месторождений и добычу золота на протяжении нескольких лет находится примерно на одном уровне. Добычу вели 53 предприятия. Право пользования недрами получили три новых предприятия. В промсезоне 2016 года было задействовано более 1100 человек трудоспособного населения округа и области.

В целом, в течение двух последних лет идет тенденция снижения уровня добычи россыпного золота в округе, что связано в основном с истощением минерально-сырьевой базы, поэтому так важна роль разведки и доразведки месторождений. Из 11 предприятий, имеющих лицензии на геологическое изучение недр и поисковую деятельность, продуктивно работали в 2016 году ООО «Недра», ООО «Южная» ГПК», ООО «Проспектор», в основном за счет собственных средств. Это и есть дополнительные инвестиции в промышленную базу, составившие в 2016 году более 100 млн. руб.

Основная задача базовой отрасли – удержать уровень добычи золота последних лет за счет расширения минерально-сырьевой базы, совершенствования технологий по извлечению металла, в том числе из техногенных россыпей.

Другой важнейшей отраслью хозяйства Ягоднинского городского округа является гидроэнергетика. Уже четверть века Колымская ГЭС обеспечивает энергией округ и область.  В 2016 году Колымская ГЭС выработала более 2-х млрд. кВт/ч электроэнергии для потребления всей Магаданской области. Она действительно определяет стандарты уровня и качества жизни населения, открывает пути для развития не только местным производителям, но и привлекает дополнительных инвесторов. Схема пространственного развития территории зависит от состояния энергетики. Продолжается техническое перевооружение и реконструкция объектов Колымской ГЭС: выполнены текущие ремонты первых, вторых и пятых блоков гидроагрегатов и трансформаторов станции, продолжен капитальный ремонт гидроагрегата № 3, восстановлена геометрия гребня и откоса плотины, запущена автоматизированная система диспетчерского контроля.

Для обеспечения устойчивого и бесперебойного энергоснабжения потребителей Ягоднинского городского округа, а также горнорудной промышленности филиалом предприятия «Восточные электрические сети» выполнены работы по восстановлению высоковольтных линий и подстанций на сумму более 106 млн. рублей. Продолжено строительство двухцепной ВЛ-35кВ для организации внешнего электроснабжения электрокотельной п. Оротукан. В 2017 году запланированы ремонтные работы на линиях электропередачи общей протяженности 100 км, по частичной замене деревянных опор на участках линий – «Ягодное-Берзина», «Хатыннах-Штурмовой».

Основными предпосылками для экономического развития Ягоднинского городского округа являются следующие:

- выгодное транспортно-географическое положение, расположение его в центральной части Магаданской области на основной трассе «Колыма», строящейся автодороге Магадан-Якутск;

- значительный минерально-ресурсный потенциал (богатейшие запасы золота, серебра и других полезных ископаемых) определяют специализацию экономической деятельности предприятий округа;

-  расположение в районе Колымской ГЭС областного значения.

Указанные предпосылки создают все условия для формирования на территории округа единого социально-экономического пространства и базу для выгодного позиционирования не только на окружном, но и областном уровне. А значит, округ имеет высокий социально-экономический потенциал.

Промышленность.

Минерально-сырьевой комплекс и горнодобывающая отрасль являются основой экономики Ягоднинского городского округа. Предприятия отрасли выступают в качестве главной градообразующей базы на территории округа. Политика развития минерально-сырьевого комплекса отражает общие приоритеты социально-экономического развития области. Ключевыми задачами здесь являются: комплексное освоение минерально-сырьевой базы и создание новых отраслей горнодобывающей промышленности; развитие минерально-сырьевого комплекса с использованием инновационных технологий добычи и переработки благородных и цветных металлов, угля, торфа и других полезных ископаемых.

Горнодобывающая промышленность

В структуре экономики Ягоднинского городского округа ведущее место принадлежит золотодобывающей отрасли, ее удельный вес в общем объеме выпускаемой продукции составляет более 75%.

Объемы добычи золота являются определяющими при формировании бюджета Ягоднинского городского округа, в обеспечении занятости населения, в развитии социальной инфраструктуры. Именно здесь заложены основные резервы развития территории.

Малое и среднее предпринимательство

В составе муниципального образования зарегистрировано 321 организация и 314 индивидуальных предпринимателей, среди которых преобладают предприятия частной формы собственности. В муниципальной собственности находятся 15 организаций. 71% организаций предпринимательского сектора сработали с положительным финансовым результатом, тем самым достигнуты рентабельность и устойчивость работы предприятий. Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций составила 3,5 тысячи человек, в малом и среднем бизнесе занято полторы тысячи жителей. В сфере услуг занято 17% населения.

Малый и средний бизнес осуществляет свою деятельность во всех отраслях экономики Ягоднинского городского округа и формирует 100% розничного товарооборота округа. Развитие малого и среднего предпринимательства является главным фактором, определяющим устойчивое развитие округа. В городском округе уделяется большое внимание развитию и поддержке малому и среднему предпринимательству. С целью создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада в решении задач социально–экономического развития Ягоднинского городского округа, действует муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства на   территории Ягоднинского городского округа на 2016-2018 годы» (утв. постановлением администрации №35 от 21 января 2016 г.).

Задачи программы:

- повышение конкурентной способности субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие деловой активности населения за счет повышения интереса к предпринимательской деятельности;

- увеличение численности занятого населения в малом и среднем предпринимательстве;

- совершенствование информационно-консультационной поддержки субъектов      малого и среднего предпринимательства: доведение до общественности изменений в федеральном, региональном и прочем законодательстве, новых разработок и предложений в различных сферах и направлениях для расширения и развития малого бизнеса, выявление и концентрирование вопросов и проблем, возникающих у предпринимателей и поиск их решения на уровне администрации Ягоднинского городского округа;

- улучшение и налаживание взаимоотношений представителей малого и среднего бизнеса с администрацией Ягоднинского городского округа, изменение отношения населения к предпринимательской деятельности.

Сводная таблица 2.20 с юридическими лицами, предоставляющими услуги бытового обслуживания, торговли, общепита и пр. представлена в разделе 2.3.7. Культурно-бытовое обслуживание.

Потребительский рынок

Одним из существенных показателей развития общества является развитие потребительского рынка. Сегодня потребительский рынок характеризуется стабильной насыщенностью, как товарами повседневного спроса, так и предметами длительного пользования. На территории функционирует 67 точек розничной торговли. Платные услуги оказывают 14 пунктов бытового обслуживания, в том числе парикмахерские, бани, ателье, станции технического обслуживания, шиномонтажные мастерские, пункты общественного питания.

Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал Ягоднинского городского округа в 2016 году сложился в размере 918,0 млн. рублей против 4646,9 млн. рублей в 2015 году. Инвестиционную активность проявляют горняки, энергетики и предприятия ЖКХ. По программе технического перевооружения и реконструкции Колымской ГЭС освоено 236 млн. руб. В освоение рудного месторождения «Штурмовское» вложено более 62 млн. руб. Инвестиции в разработку Бурхалинского рудного поля составили 11 млн. руб. Круглогодичный процесс за счет собственных средств предприятия «Проспектор» обеспечен на рудном месторождении «Случайное» «Пятилеткинского рудного узла. В повышение уровня комфортности проживания населения предприятиями жилищно-коммунальной сферы вложено в 2016 году 21 млн. руб. Последующее социально-экономическое развитие Ягоднинского городского округа будет зависеть от объема привлеченных отечественных и иностранных инвестиций, вложенных в объекты горнодобывающей, транспортной, энергетической, инженерной инфраструктур.

Информация об инвестиционных проектах, реализуемых и планируемых к реализации на территории Ягоднинского городского округа по состоянию на 01.07.2017 представлена в таблице 2.10.

Таблица 2.10 Информация об инвестиционных проектах, реализуемых и планируемых к реализации на территории Ягоднинского городского округа по состоянию на 01.07.2017

| № п/п | Наименование проекта, местонахождение, инициатор | Сроки реализации | Мощность проекта | Общая стоимость проекта (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание (ввод в эксплуатацию) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Месторождения коренного золота Юго-Восточной части Бурхалинского рудного поля (Ягоднинский) | 2011 | 2021 | Мощность проекта будет определена в соответствии с техническим проектом | 3000 |
| 2 | Строительство ВЛ 220кВ Ягодное – Берелёх с реконструкцией ПС 220кВ «Ягодное» /Правительство Магаданской области | 2017 | 2019 | 100км Двухцепная ВЛ 220, ПС 2*125 МВА | 7566,1 |
| 3 | Строительство двухцепной ВЛ 220кВ Берелёх – Омчак с реконструкцией ПС 220кВ "Берелёх" /Правительство Магаданской области | 2017 | 2019 | 2х164 км | 11012 |
| 4 | Строительство ВЛ-220 Оротукан-Палатка Центральная / ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» | 2013 | 2018 | 377,67 км | 14471 |
| 5 | Реконструкция и модернизация электросетевого хозяйства п. Ягодное | Сроки реализации и период не определены | 60 км 46 ПС | 175 |
| 6 | Реконструкция участков автомобильных дорог проходящих через районные муниципальные центры (асфальтирование) Магаданской области | Срок реализации и период не определены | - | - |
| 7 | Проектирование и строительство железной дороги «Нижний Бестях-Мома-Магадан» | - | - | - |
| 8 | Разработка проектной документации «Берегоукрепление руч. Ягодный в пос. Ягодное» | 2018 | 2019 | 1 проект | 5,497 |
| 9 | Разработка проектной документации «Водоограждающая дамба на р. Дебин в пос. Ягодное» | 2019 | 2020 | 1 проект | 5,042 |
| 10 | Строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 25х8,5 м.» в муниципальном образовании «Ягоднинский городской округ» / Правительство Магаданской области | 2023 | 2025 | 2400 м² | 301,5 |
| 11 | Снос ветхого, заброшенного жилья в действующих поселках и полностью заброшенных поселков вдоль Колымской трассы. | 2015 | 2020 | площадь санированной территории (планировка площадей) – 120 га, количество разобранных надземных частей ветхих строений - 360 зданий, объем вывезенного и утилизированного строительного мусора - 216,0 тыс.куб.м | 180 |
| 12 | Строительство Международного туристического центра на озере Джека Лондона / администрация Ягоднинского городского округа | 2020 | 2025 | 200 мест | 910,6 |

2.3.3. Жилищный фонд

На начало 2017 года жилищный фонд на территории Ягоднинского городского округа составил 361,9 тыс. кв. м общей площади, в т.ч. общая площадь пустующего жилищного фонда 110,4 тыс. кв. м, в том числе муниципальный жилой фонд (жилая) – 185,4 тыс. кв. м. Средняя жилищная обеспеченность в округе на 1 жителя составляет около 46,1 кв. м. Площадь жилых помещений, отнесенных к ветхому жилому фонду равна 2,2 тыс. кв. м., что составляет 0,5 % от общей площади всего жилого фонда.

Из числа граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда Ягоднинского городского округа, предоставляемых по договорам социального найма, в 2016 году улучшили свои жилищные условия 10 семей (в составе 23 человек), 9 молодых семей воспользовались безвозмездными социальными выплатами по программе «Дом для молодой семьи» на сумму 3,4 млн. рублей. В рамках адресной муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и (или) непригодных для проживания жилых помещений на территории населенного пункта – поселок Сенокосный приобретено 8 жилых помещений на сумму 6,3 млн. рублей. Несмотря на то, что количество обращений граждан снизилось, вопрос переселения поселка Сенокосный до конца не решен.

В 2017 году завершена реконструкция жилого 3-этажного дома по ул. Школьная, д. 3 в п. Ягодное, стоимость реконструкции объекта составила 72 млн. руб., подрядной организацией выступила ООО «Магаданстальизделия». Реконструкция объекта позволила создать 20 изолированных квартир (10 однокомнатных, 10 двухкомнатных), общей площадью 923 кв. м. Характеристика жилого фонда Ягоднинского городского округа представлена в таблице 2.11. Объекты строительного комплекса Ягоднинского городского округа, находящиеся в предаварийной и аварийной ситуации по состоянию на 1 квартал 2017 г. представлена в таблице 2.12.

Таблица 2.11. Характеристика жилищного фонда Ягоднинского городского округа по состоянию на 01.01.2017

| Муниципальное образование | Жилой фонд, кв. м | Количество многоквартирных домов, ед. | Ветхое жилье, тыс. кв. м | Выделено участков для строительства за 2016 год, шт. | Ввод жилья за 2016 год, тыс. кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ягоднинский городской округ | 361 900,0 | 171 | 2,2 | 0 | 0 |
| п. Бурхала | 16 801,0 | 23 | н/д | 0 | 0 |
| п. Дебин | 15 902,0 | 11 | н/д | 0 | 0 |
| п. Оротукан | 54 005,0 | 26 | н/д | 0 | 0 |
| п. Синегорье | 159 803,0 | 47 | н/д | 0 | 0 |
| п. Ягодное | 115 408,0 | 64 | н/д | 0 | 0 |

Таблица 2.12. Объекты строительного комплекса Ягоднинского городского округа, находящиеся в предаварийной и аварийной ситуации по состоянию на 1 квартал 2017 г.

| № п/п | Объект, год | Ситуации опасности | Основные нарушения | Основные причины | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На стадии экспертизы | При строительстве | При эксплуатации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | п. Сенокосный, ул. Центральная, д.13 (МКД - 1961 г. 2-дер) |  |  | при эксплуатации | в предаварийном состоянии | Физический износ |  |
| 2 | п. Ягодное, ул. Ленина, д. 38 (МКД -1983-84, 2-КБ, 60-кв.) |  |  | при эксплуатации | в аварийном состоянии | Нарушение строительных норм и правил при строительстве | Признан аварийным, подлежит расселению. (ПГ515 от 28.06.2016) |
| 3 | п. Ягодное, ул. Ленина, д. 47 (МКД -1960 г. п., (2-МКБ) |  |  | при эксплуатации | Общий процент износа 75%. Отслоение и выветривание раствора в стыках, трещины, разрушение цоколя вокруг здания. Расстройство системы холодного водоснабжения, выход из строя запорной арматуры, большая коррозия элементов системы. Неисправность системы канализации, повсеместные повреждения приборов в пустующих квартирах | Нарушение нормального режима эксплуатации жилых помещений и здания в целом. Капитальный ремонт не производился. | Признан аварийным подлежит сносу ПГ 166 от 19.10.2012 |
| 4 | п. Ягодное, ул. Ленина, д. 49 (МКД – 1958 г. п., (2-МКБ) |  |  | при эксплуатации | Общий процент износа 75%. Отслоение и выветривание раствора в стыках, трещины, разрушение цоколя вокруг здания. Расстройство системы холодного водоснабжения, выход из строя запорной арматуры, большая коррозия элементов системы. Неисправность системы канализации, повсеместные повреждения приборов в пустующих квартирах | Нарушение нормального режима эксплуатации жилых помещений и здания в целом. Капитальный ремонт не производился. | Признан аварийным подлежит сносу ПГ 48 от 21.03.2013 |
| 5 | п. Ягодное, ул. Ленина, д. 52 (МКД -1960 г. п., (2-МКБ) |  |  | при эксплуатации | Общий процент износа 80%. Нарушение покрытия выступающих частей фасада, мелкие выбоины, трещины. Расстройство системы холодного водоснабжения, выход из строя запорной арматуры, большая коррозия элементов системы | Нарушение нормального режима эксплуатации жилых помещений и здания в целом. Капитальный ремонт не производился. | Признан ветхим (акт от 23.11.2011) |
| 6 | п. Ягодное, ул. Ленина, д. 56 (МКД -1960 г. п. |  |  | при эксплуатации | Общий процент износа 76%. Отслоение и выветривание раствора в стыках, трещины, разрушение цоколя вокруг здания. Расстройство системы холодного водоснабжения, выход из строя запорной арматуры, большое количество хомутов, большая коррозия элементов системы, неисправность системы канализации | Нарушение нормального режима эксплуатации жилых помещений и здания в целом. Капитальный ремонт не производился. | Признан ветхим. Требуется детальное обследование |
| 7 | п. Ягодное, ул. Металлистов, д. 11 МКД-1963 г. п. (2-КБ) |  |  | при эксплуатации | Общий процент износа 70%. Частичное разрушение покрытия выступающих частей фасада, отдельные мелкие выбоины, трещины. Усадочные трещины, выбоины, расстройство системы холодного водоснабжения | Нарушение нормального режима эксплуатации жилых помещений и здания в целом. Капитальный ремонт не производился. | Здание расселено |
| 8 | п. Ягодное, ул. Спортивная д.15 МКД-1960г.п. (2-КБ) |  |  | при эксплуатации | Общий процент износа 75%. Нарушение покрытия выступающих частей фасада, выбоины, трещины, расстройство системы холодного водоснабжения, выход из строя запорной арматуры, ослабление мест присоединения приборов системы канализации | Нарушение нормального режима эксплуатации жилых помещений и здания в целом. Капитальный ремонт не производился. | Признан ветхим |
| 9 | п. Ягодное, ул. Энергетиков, д.7 МКД -1988 г. п. (2-эт.деревянный) |  |  | при эксплуатации | Общий процент износа 75%. Искривление горизонтальных линий стен, осадка отдельных участков, перекосы оконных и дверных проемов, частичное разрушение цоколя, расстройство системы холодного водоснабжения. Неисправность системы канализации | Нарушение нормального режима эксплуатации жилых помещений и здания в целом. Капитальный ремонт не производился. | Признан аварийным, подлежит сносу ПГ 97 от 26.06.2012. Здание расселено. |
| 10 | п. Ягодное, ул. Энергетиков, д. 9 МКД -1962 г. п. (2-эт.деревянный) |  |  | при эксплуатации | Общий процент износа 75%. Отслоение и выветривание раствора в стыках, трещины, разрушение цоколя вокруг здания. Расстройство системы холодного водоснабжения, выход из строя запорной арматуры, большая коррозия элементов системы. Неисправность системы канали | Нарушение нормального режима эксплуатации жилых помещений и здания в целом. Капитальный ремонт не производился. | Признан аварийным подлежит сносу ПГ 115 от 24.07.2012. Здание разрушено |
| 11 | п. Ягодное, ул. Спортивная, д.17 МКД -1959 г. п. (2-КБ) |  |  | при эксплуатации | Общий процент износа 75%. Расстройство системы холодного водоснабжения, выход из строя запорной арматуры, коррозия элементов системы, нарушение покрытия выступающих частей фасада, трещины, выбоины | Нарушение нормального режима эксплуатации жилых помещений и здания в целом. Капитальный ремонт не производился. | Признан ветхим. Требуется детальное обследование (акт от 23.11.2011) |
| 12 | п. Ягодное, ул. Ленина, д. 1/2 МКД – 1962 г. п. (3-МКБ) |  |  | при эксплуатации | Общий процент износа 80%. Отслоение и выветривание раствора в стыках, трещины, разрушение цоколя вокруг здания, расстройство системы холодного водоснабжения, неисправность системы канализации, повсеместные повреждения приборов в пустующих квартирах | Нарушение нормального режима эксплуатации жилых помещений и здания в целом. Капитальный ремонт не производился. | Признан ветхим. Требуется детальное обследование (акт от 27.01.2012). Требуется капитальный ремонт (решение собственников жилья от 18.06.2011) |
| 13 | п. Сенокосный, ул. Подгорная, д.8 МКД -1990 г. п. (2-КБ) |  |  | при эксплуатации | Общий процент износа 60%. Нарушение покрытия выступающих частей фасада, отдельные мелкие выбоины, трещины, неисправность системы канализации | Нарушение строительных норм и правил при строительстве | Признан ветхим. Требуется детальное обследование |
| 14 | п. Оротукан ул. Пионерская, д. 3 ( ж/д, 1964 г.) |  |  | Возможность обвала здания | Деформация фундамента и наружных стен | Аварийное состояние внутр. инженерных сетей, течь под здание | Расселен |
| 15 | п. Оротукан ул. Пионерская, д. 4 ( ж/д, 1960 г.) |  |  | Возможность обвала здания | Деформация фундамента и наружных стен | Аварийное состояние внутр. инженерных сетей, течь под здание | Расселен, списан |
| 16 | п. Оротукан , ул. Пионерская, д. 5 ( ж/д, 1958 г.) |  |  | Возможность обвала здания | Деформация фундамента и наружных стен | Аварийное состояние внутр. инженерных сетей, течь под здание | Расселен, списан |
| 17 | п. Оротукан, ул. Пионерская, д.7 ( ж/д, 1958 г.) |  |  | Возможность обвала здания | Деформация фундамента и наружных стен | Аварийное состояние внутр. инженерных сетей, течь под здание | Расселен, списан |
| 18 | п. Оротукан , ул. Пионерская, д. 9 ( ж/д, 1957 г.) |  |  | Возможность обвала здания | Деформация фундамента и наружных стен | Аварийное состояние внутр. инженерных сетей, течь под здание | Расселен, списан |
| 19 | п. Оротукан , ул. Пионерская, д.18 ( ж/д, 1974 г.) |  |  | Возможность обвала здания | Деформация фундамента и наружных стен | Аварийное состояние внутр. инженерных сетей, течь под здание | Расселен |
| 20 | п. Оротукан, ул. Пионерская, д. 20 (ж/д,1976 г.) |  |  | Возможность обвала здания | Деформация фундамента и наружных стен | Аварийное состояние внутр. инженерных сетей, течь под здание | Расселен |
| 21 | п. Оротукан, ул. Спортивная, д. 1 (ж/д,1960 г.) |  |  | Возможность обвала здания | Деформация фундамента и наружных стен | Аварийное состояние внутр. инженерных сетей, течь под здание | Расселен |
| 23 | п. Оротукан, ул. Спортивная, д.3 (ж/д, 1960 г.) |  |  | Возможность обвала здания | Деформация фундамента и наружных стен | Аварийное состояние внутр. инженерных сетей, течь под здание | Расселен, списан |
| 24 | п. Оротукан, ул. Спортивная, д.18 б (жилой дом, 1974 г.) |  |  | Возможность обвала здания | Деформация фундамента и наружных стен | Аварийное состояние внутр. инженерных сетей, течь под здание | Расселен, списан |
| 25 | п. Оротукан, ул. Пушкина, д.1 (ж/д,1964 г.) |  |  | Возможность разрушения здания | Трещины фундамента, массовое разрушение кладки стен | Промерзание стен, аварийное состояние внутр. инженерных сетей | Расселен, списан |
| 26 | п. Оротукан, ул. Пушкина, д.10 (ж/д, 1963 г.) |  |  | Возможность разрушения здания | Массовые повреждения фундамента, разрушение блоков | Промерзание стен, аварийное состояние внутр. инженерных сетей | Расселен, списан |
| 27 | п. Оротукан , ул. Пушкина, д. 12 (ж/д, 1963 г.) |  |  | Возможность разрушения здания | Массовые повреждения фундамента, разрушение блоков | Промерзание стен, аварийное состояние внутр. инженерных сетей | Расселен |
| 28 | п. Оротукан, ул. Заводская, д. 1 (ж/д, 1989 г.) |  |  | Возможность обвала здания | Деформация горизонтальных линий фундамента и стен | Недопустимый уровень надежности здания, прочности и устойчивости строительных конструкций и основания | Расселен, списан |
| 29 | п. Оротукан ул. Спортивная, 16б, д.17 (ж/д, 1989 г.) |  |  | Возможность обрушения стен здания | Массовые повреждения фундамента, разрушение стенных блоков | Промерзание стен, аварийное состояние внутр. инженерных сетей | Расселен |
| 30 | п. Оротукан, ул.Спортивная,21а (ж/д,1987 г.) |  |  | Возможность обрушения стен здания | Массовое разрушение фундамента, разрушение стенных блоков | Промерзание стен, аварийное состояние внутр. инженерных сетей | Расселен, списан |
| 31 | п. Бурхала, ул. Бурхалинская, д. 11,1992 г. |  |  | при эксплуатации | Неисправность строительных конструкций вследствие неправильной эксплуатации систем х/в и канализации |  | в предаварийном состоянии |

С целью создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Ягоднинского городского округа действует муниципальная программа: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и (или) непригодных для проживания жилых помещений на территории Ягоднинского городского округа на 2017-2020 годы» (утв. постановлением Администрации Ягоднинского городского округа Магаданской области от 05 мая 2017 г. № 383).

Задачами данной программы являются:

- приобретение жилых помещений (в том числе на вторичном рынке жилья);

- восстановление (ремонт) муниципальных незаселенных (пустующих) квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- снижение объема общей площади аварийного и непригодного для проживания жилья на территории Ягоднинского городского округа.

В Ягоднинском городском округе остро стоит проблема расселения граждан, проживающих в населенных пунктах, не имеющих дальнейших перспектив для существования.

В своем большинстве это горняцкие поселки, появившиеся в советские годы во время интенсивной разработки россыпных месторождений золота. Наличие в них градообразующих предприятий, как правило, старательских артелей, обусловило создание рабочих мест, появление объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, обеспечивало занятость населения.

В настоящее время в связи с ликвидацией таких градообразующих предприятий в этих населенных пунктах возникли многочисленные проблемы. Для расселения жителей в рамках действующего федерального законодательства, на основании областной целевой программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Магаданской области» на 2014-2020 годы (утв. законом № 1213-па Магаданской области от 5 декабря 2013 года) администрацией Ягоднинского городского округа разработана муниципальная программа «Оптимизация системы расселения в Магаданской области на 2016-2020 годы на территории Ягоднинского городского округа» (утв. постановлением №148 от 24 февраля 2016 года). Задачами программы являются оптимизация миграционных процессов и масштабная консолидация расселения. Перечень населенных пунктов, не имеющих перспектив для своего развития, представлен в таблице 2.13.

Таблица 2.13. Перечень населенных пунктов, не имеющих перспектив для дальнейшего развития

| Наименование муниципального образования | Наименование населенного пункта |
| --- | --- |
| Ягоднинский городской округ | п. Верхний-Ат-Урях |
|  | п. Бурхала |
|  | п. Сенокосный |
|  | п. им. М. Горького |
|  | п. Стан-Утиный |
|  | п. Штурмовой |
|  | с. Эльген |
|  | с. Таскан |
|  | п. Спорное |

Основными признаками населенного пункта, не имеющего перспектив для своего развития, являются:

- отсутствие градообразующего предприятия, т.е. при наличии разного уровня объектов обслуживающей и социальной инфраструктуры в большинстве населенных пунктов нет производственных предприятий, или они имеются, но мощности их используются не полностью. Информация о наличии производственных предприятий, объектов жизнеобеспечения и социального обслуживания приведена в таблице 2.14.

Таблица 2.14. Информация о наличии производственных предприятий, объектов жизнеобеспечения и социального обслуживания

| Наименование населенного пункта | Производственные предприятия | Социальные и обслуживающие объекты | Объекты жизнеобеспечения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | название | число занятых | название | число занятых |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ягоднинский городской округ |
| Поселок Бурхала | ООО «Профиль» | 14 | Территориальный отдел п. Бурхала» администрации Ягоднинского городского округа, фельдшерско-акушерский пункт МБУ ДДВ МШВ «Начальная школа - детский сад» магазины | 9 | котельная |
|  | ООО «Корунд» | 2 |  | 2 |  |
|  | ООО «Тора» | 10 |  | 14 |  |
|  | ООО «Юго-Западная» | 5 |  | 4 |  |
|  | ООО «Днепр» | 0 |  |  |  |
| Поселок Верхний-Ат-Урях | - | - | - | - | - |
| Поселок им. Горького | - | - | - | - | - |
| Поселок Стан-Утиный | ООО «Утинка» | 30 |  |  |  |
| Поселок Сенокосный | ООО «Теплоэнергия» | 10 | магазин | 2 | котельная |
| Поселок Штурмовой | ООО «Новый путь» | 70 |  |  |  |
| Село Эльген | - | - | - |  | - |
| Село Таскан | - | - | - | - |  |
| Поселок Спорное | - | - | - | - | - |

С целью обеспечения устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в условиях высокой сейсмичности; создания условий для устойчивого функционирования жилищного фонда, основных объектов жизнеобеспечения; создания условий для безопасной жизнедеятельности населения на территории Ягоднинского городского округа действует муниципальная программа «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Ягоднинского муниципального района Магаданской области на 2015-2017 годы» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского городского округа от  26.10.2015 № 420).

Задачи программы:

- повышение сейсмостойкости зданий и сооружений, путем их усиления и реконструкции;

- разработка градостроительных мероприятий по предупреждению и смягчению бедствий от землетрясений с целью максимального снижения риска;

- уточнение карт общего сейсмического районирования и сейсмическое микрорайонирование населенных пунктов Ягоднинского городского округа.

2.3.4. Образование

На территории Ягоднинского городского округа расположены два общеобразовательных учреждения, два дошкольных учреждения, муниципальное учреждение дополнительного образования для детей. Показатели вместимости и фактической наполняемости учреждений образования округа представлены в таблице 2.15.

Таблица 2.15. Образовательные учреждения Ягоднинского городского округа

| №п/п | Название объекта | Адрес | Кол-во мест | Фактическая наполняемость на 01.01.2017 | Площадь, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа пос. Ягодное» | поселок Ягодное, ул. Мира, 2 | 1531 | 489 учащихся | н/д |
| 2 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа в пос.Синегорье» | поселок Синегорье, ул. Победы, 5 | 1176 | 259 учащихся | н/д |
| 3 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа в пос.Оротукан» | поселок Оротукан, ул. Спортивная, 10 | 600 | 158 учащихся | н/д |
| 4 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа в пос.Дебин» | поселок Дебин, ул. Спортивная | 400 | 66 учащихся | н/д |
| 5 | МБДОУ «Детский сад «Солнышко» | поселок Ягодное, ул. Школьная, д. 14 | 175 | 128 детей | н/д |
| 6 | МБДОУ «Детский сад «Ромашка» | поселок Ягодное, ул. Спортивная, 11 | 117 | 126 детей | н/д |
| 7 | МБДОУ «Детский сад «Радуга» | поселок Синегорье, ул. Когодовского, 29а | 311 | 166 детей | н/д |
| 8 | МБДОУ «Детский сад «Брусничка» | поселок Оротукан, ул. Спортивная, 10 | 52 | 46 детей | н/д |
| 9 | РВДГ «Капелька» | поселок Дебин, ул. Спортивная | 26 | 20 детей | н/д |
| 10 | РВДГ «Маленькая страна» | поселок Бурхала, ул. Нагорная, 3 | 26 | 3 ребенка | н/д |
| 11 | МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа п. Ягодное» | поселок Ягодное, ул. Металлистов, 2 | 300 | 319 учащихся | н/д |
| 12 | МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа п. Оротукан» | поселок Оротукан, 6 | 200 | 183 учащихся | н/д |
| 13 | МБООДО «Центр детского творчества поселок Ягодное» | поселок Ягодное, ул. Школьная, 9 | 350 | 278 учащихся | н/д |

Отличительной особенностью образования в современных условиях является повышенное внимание общества к проблемам качества образования и его эффективности. Эти направления осуществляются системой образования Ягоднинского городского округа, которая представлена пятью общеобразовательными школами, в которых обучаются 1033 учащихся, шестью дошкольными учреждениями, в которых воспитываются 486 детей и одним учреждением дополнительного образования, охватывающим 233 обучающихся.

Численность преподавательского состава в образовательных учреждениях округа на 1 января 2017 года составляет 123 педагога, из них в дошкольных образовательных учреждениях - 35 чел., в общеобразовательных школах – 88 человек.

На протяжении ряда лет актуальной проблемой остается проблема закрепления молодых специалистов в образовательных учреждениях. Старение кадрового состава, малая доля молодых специалистов являются отрицательными показателями учебного процесса.

Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020 годы, государственной программой Магаданской области «Развитие образования в Магаданской области на 2014-2020 годы», муниципальной программой Ягоднинского городского округа «Развитие образования в Ягоднинском городском округе на 2017 год» утвержденной постановлением администрации Ягоднинского городского округа от 03.10.2016 №549, муниципальной программой Ягоднинского городского округа «Безопасность образовательного процесса в образовательных организациях Ягоднинского городского округа» на 2017-2018 годы», утвержденной постановлением администрации Ягоднинского городского округа от 3 октября 2016 г. № 549,  муниципальной программой «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления  и занятости детей в Ягоднинском городском округе на 2016-2017 годы» (утверждена постановлением администрации от  01.03.2016 № 165) определены основные цели развития образования в городском округе:

- повышение доступности качественного образования, формирование конкурентоспособного специалиста;

- обеспечение качества, доступности и эффективности образования на основе его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, обществ и государства;

- обеспечение государственных гарантий доступности и качества дошкольного образования;

- обеспечение качества и доступности, равных прав граждан на образование всех уровней и ступеней;

- обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников муниципальных образовательных учреждений.

Для достижения названных целей предусматривается решение следующих задач:

- развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей;

- обеспечение условий для успешной социализации и эффективной самореализации выпускников государственных казенных образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья.

2.3.5. Здравоохранение и социальное обеспечение

Здравоохранение

Ключевыми задачами деятельности учреждений сферы здравоохранения Ягоднинского городского округа были и остаются: улучшение состояния здоровья, снижение заболеваемости и увеличение продолжительности жизни населения, повышение качества и обеспечение доступности медицинской помощи.

Первичная медико-санитарная помощь и отдельные виды специализированной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной), медицинская помощь женщинам в период беременности, во время и после родов предоставляется работниками Магаданского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ягоднинская районная больница», подведомственного Минздраву Магаданской области.

В ее состав входят следующие подразделения:

- Отделения по адресам: 686232, Магаданская область, Ягоднинский городской округ, поселок Ягодное, ул. Ленина, 65, корп. 1,2,4,5,6,8,9, Спортивная, 13. Число круглосуточных коек – 71. Число пациенто-мест дневного стационара – 15;

- Поликлиника по адресу: 686232, Магаданская область, Ягоднинский городской округ, поселок Ягодное, ул. Ленина, 13. Число посещений в смену – 196.

- Синегорьевская больница (стационар) по адресу: 686222, Магаданская область, Ягоднинский городской округ, поселок Синегорье, ул.   Когодовского, 20/2. Число круглосуточных коек – 32;

- Синегорьевская больница (поликлиника) по адресу: 686222, Магаданская область, Ягоднинский городской округ, поселок Синегорье, ул.   Когодовского, 20/1. Число пациенто-мест дневного стационара – 17, число посещений в смену – 147;

- Врачебная амбулатория поселка Оротукан по адресу: 686210, Магаданская область, Ягоднинский городской округ, поселок Оротукан, пер. Больничный, 1. Число пациенто-мест дневного стационара – 2. Число посещений в смену – 195.

- ОГКУЗ «Магаданский областной противотуберкулезный диспансер № 2 пос. Дебин» по адресу: 686217, Магаданская область, Ягоднинский городской округ, поселок Дебин, ул.   Советская, 11. Число круглосуточных коек – 122;

- Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 686217, Магаданская область, Ягоднинский городской округ, поселок Дебин, ул. Советская, 11;

- Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 686242, Магаданская область, Ягоднинский городской округ, поселок Бурхала, ул.   Бурхалинская, д.  29.

Амбулаторно-поликлиническая	помощь представлена поликлиническими отделениями на 538 посещений в смену. В поселках Дебин, Бурхала развернуты ФАПы - для оказания доврачебной помощи. В п. Эльген, Таскан – домовые хозяйства первой помощи. Функционирует отделение СМП и неотложной помощи в п. Ягодное и два поста СМП в поселках Синегорье и Оротукан.

В округе действуют 4 аптеки ОГАУ «Магаданфармация» Минздрава Магаданской области:

- аптека по адресу: 686232, Магаданская область, Ягоднинский городской округ, п. Ягодное, ул. Ленина д. 4- аптека;

- аптека по адресу: 686222, Магаданская область, Ягоднинский городской округ, п. Синегорье, ул. О. Когодовского, д. 20;

- аптечный пункт по адресу: 686210, Магаданская область, Ягоднинский городской округ, п. Оротукан, ул. Гагарина, д. 12;

- аптечный пункт по адресу: 686217, Магаданская область, Ягоднинский городской округ, п. Дебин, ул. Советская, д. 11.

Также в округе действует частная аптека ООО «Вита» по адресу: 686232, Магаданская область, Ягоднинский городской округ, п. Ягодное, ул. Пушкинская, д. 4.

Общая численность работающих на 01.01.2017 в Ягоднинской районной больнице - 333 сотрудника, из них врачей – 44 специалиста, 135 специалистов – средний медицинский персонал, 73 человека – сотрудники младшего медицинского персонала, 81 – прочий персонал. Укомплектованность врачебным персоналом составляет 54%, средним медперсоналом - 63%. За период 2016 года для работы в ЛПУ приглашено 3 врача и 2 специалиста среднего медперсонала.

В больнице насчитывается 131 койка.

С целью раннего выявления, профилактики и лечения социально-значимых заболеваний ежегодно проводится диспансеризация взрослого и детского населения. В целях оказания медицинской помощи «узкими специалистами» несколько раз в год осуществляется выезд бригады врачей специалистов Магаданской областной больницы и областной детской больницы на территорию муниципального образования. Врачи выездных бригад проводят медицинские осмотры детей и взрослых, принимают участие в проведении диспансеризации работающих граждан и ведут прием населения. В 2017 году увеличился приезд областных специалистов в поселки Ягодное, Синегорье, Оротукан, Дебин.

В качестве противоэпидемических мероприятий проводится вакцинация населения прививками против гриппа, осуществляется прививочная компания в рамках Национального календаря профилактических прививок, а также осуществляется дополнительная иммунизация населения.

Ягоднинская окружная больница является участником государственной программы «Развитие здравоохранения Магаданской области на 2014-2020 годы» (утв. постановлением Администрации Магаданской области от 31 октября 2013 г. № 1049-па). Цель программы обеспечить доступность медицинской помощи и повысить эффективность медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки. Финансирование государственной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Магаданской области. Структура смертности населения в Магаданской области сходна с таковой в Российской Федерации и в 80% случаев обусловлена неинфекционными заболеваниями, в первую очередь болезнями системы кровообращения, злокачественными новообразованиями, болезнями органов дыхания и внешними причинами. Эпидемиология неинфекционных заболеваний обусловлена большой распространенностью таких факторов риска, как злоупотребление алкоголем, табакокурение, нерациональное (нездоровое) питание, низкая физическая активность. Факторы риска по отдельности или их сочетание обычно приводят к развитию биологических факторов риска развития неинфекционных заболеваний - артериальная гипертония, ожирение и сахарный диабет.

В 2016 году проведена диспансеризация 945 человек взрослого населения и более 1500 медицинских осмотров детского населения, в том числе и детей сирот. Больницы и ФАПы округа обеспечены в достаточном количестве прививочным материалом, холодильным оборудованием. Охват прививками детского населения составил свыше 96%. В 2016 году завершен последний этап обучения специалистов по работе с компьютерным томографом экспертного класса. Данный аппарат работает в соответствии с функционалом в полном объеме.

В 2016 году больницей приобретено 4 единицы медицинского оборудования на сумму более 800 тысяч рублей. Функционирует	 межмуниципальный акушерско-гинекологический центр, позволяющий оказывать медицинскую помощь второго уровня, где оказывается квалифицированная помощь женщинам не только из Ягоднинского городского округа, но и из других округов, преимущественно Сусуманского городского округа. Проведены капитальные ремонты кровли здания поликлиники Оротуканской больницы, ремонт кровли здания хозяйственного корпуса (пищеблока) в Синегорьевской больнице, текущие ремонты помещений всех больниц округа. В 2017 году запланировано приобретение лифта в Синегорьевскую больницу. Финансирование предусмотрено в рамках программы «Доступная среда».

На дополнительное лекарственное обеспечение льготных категорий граждан направлено 4,9 млн. рублей.

Проблемными вопросами остаются слабая материально-техническая база учреждений здравоохранения, недостаточное обеспечение лечебно-профилактических учреждений муниципального образования медперсоналом; несоответствие существующих помещений требованиям СанПиН (в основном, по занимаемой площади); рост социально значимых и инфекционных заболеваний; необходимость охраны материнства и детства; недостаточная пропаганда здорового образа жизни. В регионе остро ощущается дефицит участковых врачей (терапевтов, педиатров, врачей общей практики) и работников среднего медицинского персонала.

Развитие здравоохранения в среднесрочной перспективе будет направлено на повышение качества оказываемой медицинской помощи населению, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, проводимое на всех уровнях государственной и муниципальной власти. Достижение поставленных целей и задач планируется за счет реализации государственной программы РФ «Развитие здравоохранения» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 294 в редакции от 31.03.2017 № 394), а также государственной программы «Развитие здравоохранения Магаданской области на 2014-2020 годы» (утв. постановлением администрации Магаданской области от 31 октября 2013 г. № 1049-па). Мероприятия программ направлены на решение задач, по повышению качества услуг в системе здравоохранения за счет повышения квалификации медперсонала, обеспечения условий предоставления медицинской помощи, отвечающих требованиям санитарных норм и правил, совершенствования материально-технической базы медучреждений, а также задач по обеспечению охраны материнства и детства, приоритетному развитию первичной медико-санитарной помощи с акцентом на профилактику и раннюю диагностику заболеваний, обеспечению образования населения, направленного на формирование здорового образа жизни.

Социальная защита населения

Основными целями социальной политики является создание условий для постепенного повышения уровня жизни малообеспеченных категорий населения муниципального образования за счет проведения мероприятий по их социальной поддержке, реализация государственных социальных гарантий предусмотренных законодательством Российской Федерации и Магаданской области, а также обеспечение социальных гарантий, доступности социальных услуг, предоставляемых социально незащищенным категориям населения, в том числе пожилым гражданам, инвалидам, малообеспеченным и неполным семьям с детьми, детям, оставшимся без попечения родителей, внедрение новых технологий социального обслуживания и улучшение их качества, повышение эффективности социальной помощи населению за счет усиления ее адресности.

Социальное обслуживание населения округа осуществляет Магаданское областное государственное казенное учреждение социальной поддержки и социального обслуживания населения «Ягоднинский социальный центр», расположенный по адресу: 686230, Магаданская область, Ягоднинский городской округ, поселок Ягодное, ул. Спортивная, 12. Функции по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц осуществляет комитет образования администрации Ягоднинского городского округа Магаданской области, расположенный по адресу: 686230, Магаданская область, Ягоднинский городской округ, поселок Ягодное, ул. Школьная, 9.

Система социальной защиты населения, предназначенная для обслуживания льготных категорий граждан, проживающих на территории округа, по состоянию на 01.01.2017 охватывает 319 человек. Из них:

- многодетные семьи – 73;

- семьи и одиноко проживающие граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации – 18;

- семьи с детьми-инвалидами – 20;

- малоимущие семьи – 193;

- другие – 15.

Кроме льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, семьи, доля расходов которых на оплату ЖКУ превышает предельный уровень, получают субсидии на оплату ЖКУ. По данным администрации на 01.01.2017 таких семей было 137.

С целью оказания дополнительной социальной поддержки в Ягоднинском городском округе существуют следующее общественные организации:

- представительство общественной организации «Колымского братства»;

- общественная организация «Содружество женщин Колымы» – проводит работу по поддержке института семьи;

- общественная организация «Мама» – проводит мероприятия по оказанию помощи многодетным, малообеспеченным семьям, поддержку материнства и детства;

- общественная организация коренных малочисленных народов Севера – ведет индивидуальную работу с представителями КМНС;

- общественная организация «Поиск незаконно репрессированных»;

- общественные советы ветеранов войны, труда и инвалидов, общественные советы поселений, общественная палата.

С целью создания безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения была утверждена муниципальная программа «Формирование доступной среды в муниципальном образовании «Ягоднинский городской округ» на 2016-2020 годы» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского городского округа от 31.05.2016 № 413), «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ягоднинском городском округе на 2017-2018 годы» от 28 декабря 2016 года № 1008.

2.3.6. Физическая культура и спорт

Деятельность органов местного самоуправления Ягоднинского городского округа в области физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики направлена на создание условий для развития физической культуры и спорта для всех категорий населения, развитие детско-юношеского спорта и спорта высших достижений, реализацию государственной молодежной политики, духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание молодежи, а также развитие туризма.

По данным администрации Ягоднинского городского округа на территории округа расположены 52 спортивных сооружения, в том числе: 15 спортивных залов, 1 плавательный бассейн, 2 хоккейные площадки. Существуют две спортивные школы: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа п. Ягодное», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа п. Оротукан». Сведения о спортивных объектах Ягоднинского городского округа представлены в таблице 2.16.

Таблица 2.16. Сведения о спортивных сооружениях Ягоднинского городского округа

| № п/п | Объект физической культуры и спорта | Адрес | Площадь, кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивный зал МБУ «Спортивно-туристический комплекс» Дарума» | поселок Ягодное, ул. Строителей, д. 8 | 288 |
| 2 | Спортивный зал МБОУ «СОШ п. Ягодное» | поселок Ягодное, ул. Мира, д. 2 | 288 |
| 3 | Спортивный зал МБУ ДО «ДЮСШ п. Ягодное» | поселок Ягодное, ул. Металлистов, д. 2 | 648 |
| 4 | Спортивный зал МБОУ «СОШ п. Ягодное» | поселок Ягодное, ул. Школьная, д. 9 | 162 |
| 5 | Спортивный зал МБОУ «СОШ п. Ягодное» | поселок Ягодное, ул. Мира, д. 2 | 103 |
| 6 | Футбольное поле п. Ягодное | поселок Ягодное, ул. Металлистов | 7700 |
| 7 | Футбольное поле МБОУ «СОШ п. Ягодное» | поселок Ягодное, ул. Мира, д. 2 | 2800 |
| 8 | Хоккейная площадка п. Ягодное | поселок Ягодное, ул. Транспортная | 1624 |
| 9 | Волейбольная площадка п. Ягодное | поселок Ягодное, ул. Строителей | 162 |
| 10 | Баскетбольная площадка п. Ягодное | поселок Ягодное, ул. Строителей | 338 |
| 11 | Теннисный корт п. Ягодное | поселок Ягодное, ул. Ленина, д. 5а | 720 |
| 12 | Спортивная площадка для сдачи норм ВФСК «ГТО» МБОУ «СОШ п. Ягодное» | поселок Ягодное, ул. Мира, д. 2 | 200 |
| 13 | Спортивная площадка для занятий воркаутом п. Ягодное | поселок Ягодное, ул. Строителей | 266 |
| 14 | Спортивный зал МБУ «Дворец спорта «Синегорье» | поселок Синегорье, ул. Когодовского, д. 17 | 648 |
| 15 | Спортивный зал МБОУ «СОШ п. Синегорье» | поселок Синегорье, ул. Победы, д. 5 | 288 |
| 16 | Спортивный зал МБУ «Дворец спорта «Синегорье» | поселок Синегорье, ул. Когодовского, д. 17 | 162 |
| 17 | Спортивный зал МБУ «Дворец спорта «Синегорье» | поселок Синегорье, ул. Когодовского, д. 17 | 324 |
| 18 | Спортивный зал МБУ «Дворец спорта «Синегорье» | поселок Синегорье, ул. Когодовского, д. 17 | 648 |
| 19 | Футбольное поле п. Синегорье | поселок Синегорье, ул. Когодовского | 800 |
| 20 | Хоккейная площадка п. Синегорье | поселок Синегорье | 1352 |
| 21 | Баскетбольная площадка п. Синегорье | поселок Синегорье | 288 |
| 22 | Волейбольная площадка п. Синегорье | поселок Синегорье | 162 |
| 23 | Спортивный зал МБУ ДО «ДЮСШ п. Оротукан» | поселок Оротукан, ул. Спортивная, д. 6 | 288 |
| 24 | Спортивный зал ГОУ «Магаданский детский дом № 2» | поселок Оротукан, ул. Спортивная, д. 4 | 288 |
| 25 | Спортивный зал МБОУ «СОШ п. Оротукан» | поселок Оротукан, ул. Спортивная, д. 6 | 288 |
| 26 | Футбольное поле МБУ ДО «ДЮСШ п. Оротукан» | поселок Оротукан, ул. Спортивная, д. 6 | 6050 |
| 27 | Спортивная площадка для занятий воркаутом ГОУ «Магаданский детский дом № 2» | поселок Оротукан, ул. Спортивная, д. 4 | 532 |
| 28 | Универсальная баскетбольно-волейбольная площадка ГОУ «Магаданский детский дом № 2» | поселок Оротукан, у л. Спортивная, д. 4 | 540 |
| 29 | Спортивный зал МБОУ «СОШ п. Дебин» | поселок Дебин, ул. Спортивная | 162 |
| 30 | Футбольное поле МБОУ «СОШ п. Дебин» | поселок Дебин, ул. Спортивная | 4050 |
| 31 | Волейбольная площадка МБОУ «СОШ п. Дебин» | поселок Дебин, ул. Спортивная | 162 |
| 32 | Футбольное поле ООО АС «Кривбасс» | поселок Пролетарский | 1800 |
| 33 | Футбольное поле ООО АС «Кривбасс» | поселок Пролетарский | 1800 |

В целях развития массовой физической культуры и спорта в Ягоднинском          городском округе, разработана и утверждена муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ягоднинском городском округе» на 2017-2018 годы» (утв. постановлением Администрации Ягоднинского городского округа Магаданской области от 29 декабря 2016 г. №1049).

Программа решает следующие задачи:

- организация физкультурных и спортивных мероприятий;

- повышение качества физического воспитания населения Ягоднинского городского округа.

Системными занятиями физической культурой и спортом охвачено 2200 человек или 27% от общего числа жителей, а среди молодежи до 35 лет охват составляет более 50%.

В округе успешно развиваются 19 видов спорта, самыми массовыми из которых являются баскетбол, бокс, волейбол, пауэрлифтинг, плавание, силовой фитнес, футбол, хоккей.

В 2016 году было проведено и принято участие в 143 соревнованиях различного уровня, из них: 4 Международных, 10 Всероссийских, 8 турниров ДФО, 41 Областных соревнований, 9 из которых проведены на базе Ягоднинского городского округа, 20 Межокружных соревнований и турниров, 16 из которых проведены на базе Ягоднинского городского округа, 14 окружных соревнований.

В 2016 году исполнены мероприятия муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ягоднинском городском округе» на сумму 5,8 млн. рублей: в поселке Оротукан построена современная площадка с травмобезопасным покрытием для занятий баскетболом и волейболом и площадка для занятий воркаутом, в поселке Синегорье закрытая площадка с искусственным льдом, в пос. Ягодное универсальная площадка для сдачи норм ВФСК «ГТО». В декабре 2016 года введен каток с искусственным льдом в п. Синегорье, жители получили возможность круглогодично заниматься коньковым спортом.

2.3.7. Культурно-бытовое обслуживание

Государственная политика в сфере культуры направлена на развитие и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом. По мере развития личности растут потребности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей. Необходимость в удовлетворении этих потребностей требует адекватного развития сферы культуры в целом и ее отдельных отраслей.

В учреждениях культуры Ягоднинского городского округа функционирует 4 клубных учреждения, 1 кинотеатр, 1 детская школа искусств с 3 филиалами, 1 центральная библиотека с библиотечным обслуживанием в п. Синегорье, п. Оротукан, п. Дебин. Общая численность работников сферы культуры Ягоднинского городского округа составляет 72 человека, из них 44 специалиста.

В культурно-досуговых учреждениях организована деятельность 35 клубных формирований и творческих коллективов, в которых занимаются хореографией, декоративно-прикладным творчеством, вокалом, театральным искусством и другим видам творчества 363 человека.

Киновидеообслуживание населения путем публичного показа осуществляется в муниципальных бюджетных учреждениях «Центр культуры п. Синегорье», «Дом культуры п. Дебин», «Центр культуры п. Оротукан» и «Кинотеатр «Факел».

Перечень действующих объектов культурно-досугового назначения и библиотечного обслуживания Ягоднинского городского округа представлен в таблицах 2.17, 2.18.

Таблица 2.17. Перечень действующих объектов культурно-досугового назначения округа

| Культурно-досуговые учреждения | Местонахождение | Персонал, чел. | Вместимость, мест |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МБУ «Центр культуры Ягоднинского городского округа» | поселок Ягодное, ул. Ленина, д. 42 | 17 чел., из них 4 совместителя | 282 |
| МБУ «Кинотеатр «Факел» | поселок Ягодное, ул. Ленина, д. 32 | 10 чел. | 400 |
| МБУ «Центр культуры поселка Оротукан» | поселок Оротукан, ул. Спортивная, д. 8 | 5 чел. | 177 |
| МБУ «Центр культуры поселка Синегорье» | поселок Синегорье, ул. Когодовского, д. 15 | 13 чел. | 176 |
| МБУ «Дом культуры п. Дебин» | поселок Дебин, ул. Мацкевича, д. 15 | 8 чел. | 120 |

Таблица 2.18. Перечень библиотек на территории округа

| Наименование объекта | Местонахождение | Фонд библиотеки тыс., экз. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| МБУ «Центральная библиотека Ягоднинского городского округа» (МБУ «ЦБЯГО») | поселок Ягодное, ул. Спортивная, д. 19 | 49 |
| Муниципальная библиотека пос. Синегорье МБУ «ЦБЯГО» | поселок Синегорье, ул. 2 квартал, д. 3а | 45 |
| Муниципальная библиотека пос. Оротукан МБУ «ЦБЯГО» | поселок Оротукан, ул. Пионерская, д. 16а | 25 |
| Муниципальная библиотека пос. Дебин, МБУ «ЦБЯГО» | поселок Дебин, ул. Мацкевича, д. 12б | 11 |

Основными проблемами оказания полного комплекса библиотечных услуг широкому кругу населения являются слабая материально-техническая база библиотек, отсутствие ремонта, современной мебели, низкий уровень обновляемости библиотечных фондов.

Основными проблемами развития культуры остаются:

- недостаточное финансирование сферы культуры, что влияет на качество предоставляемых населению культурных услуг;

- слабое состояние материально-технической базы домов культуры;

- отсутствие специалистов в учреждениях культуры, высокий процент работников без профильного образования;

- закрытие клубов по причине малочисленности населения.

Основными приоритетами развития культуры в Магаданской области и Ягоднинском городском округе являются:

- обеспечение максимальной доступности для граждан культурных благ и образования в сфере культуры и искусства;

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;

- развитие социально-культурной инфраструктуры;

- сохранение и популяризация культурного наследия народов России;

- совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития сферы культуры.

Реализация государственной культурной политики и вопросов местного значения сферы культуры на территории Ягоднинского городского округа осуществляется через систему муниципальных заданий подведомственными учреждениями культуры:

- развитие народного художественного и любительского творчества – через сеть клубных учреждений;

- библиотечное обслуживание населения – через МБУ «Центральная библиотека Ягоднинского городского округа».

Значительная часть населения городского округа ограничена в возможностях доступа к качественному культурному продукту в силу территориальной удаленности от г. Магадана. Серьезными препятствиями является нехватка информации, материальные проблемы, отсутствие комфорта и удобств для детей, инвалидов, пенсионеров.

Действует государственная программа Магаданской области «Развитие культуры и туризма в Магаданской области» на 2014-2020 годы» (утв. постановлением администрации Магаданской области от 20.11.2013 №1165-па «Об утверждении государственной программы Магаданской области «Развитие культуры в Магаданской области» на 2014-2016 годы» (в ред. пост. 16.11.2017 № 960-пп).

Цели государственная программа Магаданской области «Развитие культуры и туризма в Магаданской области» на 2014-2020 годы»:

- совершенствование деятельности общедоступных библиотек, как информационных, образовательных и культурных центров;

- создание условий для качественного библиотечного обслуживания населения;

- совершенствование системы оказания государственных услуг (выполнения работ) в сфере культуры и искусства, отраслевого образования, государственными учреждениями, подведомственными Министерству культуры и туризма;

- стимулирование и поддержка деятельности творческих проектов и инициатив творческих общественных объединений и деятелей культуры и искусства;

- усиление позиции творческих общественных объединений в культурной жизни;

- сохранение культурной самобытности;

- развитие и реализация культурного и духовного потенциала населения;

- создание условий для обеспечения равной доступности культурных благ;

- сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия;

- создание условий для обеспечения сохранности и пополнения библиотечных, музейных и архивных фондов;

- организация хранения, комплектования, учета и использования документов в фондах;

- улучшение качества фондов.

В 2016 году была разработана муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Ягоднинский городской округ на 2017 год» (утв. постановлением Администрации Ягоднинского городского округа Магаданской области № 973 от 16 декабря 2016 года).

Цели и задачи муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Ягоднинский городской округ на 2017 год»:

- комплексное развитие и реализация культурного потенциала Ягоднинского городского округа, создание условий для культурного досуга и творческой самореализации жителей Ягоднинского городского округа, повышение эффективности работы учреждений культуры;

- укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры;

- обеспечение доступности культурных благ для всех групп населения;

- обеспечение свободного доступа населения Ягоднинского городского округа к информации.

### Торговля и бытовое обслуживание

Задачи деятельности органов местного самоуправления Ягоднинского городского округа – обеспечение устойчивого, максимально возможного удовлетворения спроса жителей округа на потребительские товары, услуги сферы торговли в широком ассортименте, по доступным ценам и в пределах территориальной доступности в соответствии с установленными государством гарантиями качества и безопасности.

Постановлением администрации Ягоднинского городского округа Магаданской области от 10.02.2016 № 117 утверждена муниципальная программа «Развитие торговли на территории Ягоднинского городского округа на 2016–2020 годы». Для достижения поставленных программой целей и обеспечения результатов их реализации необходимо решение следующих задач:

- совершенствование правового регулирования сферы торговли для устранения излишних административных барьеров;

- сбалансированное развитие различных видов, форм и форматов торговли, создание социально ориентированных секторов торговой инфраструктуры;

- стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность.

Решение этих задач будет обеспечено путем реализации комплекса нормативных правовых, организационных мер по основным направлениям:

- нормативное правовое, информационное и организационное обеспечение развития торговли;

- развитие торговой инфраструктуры потребительского рынка;

- информационное обеспечение торговой деятельности;

- обеспечение экономической и территориальной доступности товаров и услуг торговли для населения Ягоднинского городского округа.

В связи с миграционным оттоком населения и общим падением доходов населения, спрос на потребительские товары и услуги на протяжении последних лет устойчиво падает. Падает спрос на услуги общественного питания, обслуживание и ремонт автотранспортных средств и бытовых приборов.

Количество объектов розничной торговли, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования на 01.01.2017 – 89. Площадь торговых объектов – 4,1 тыс. кв. м. На территории муниципального образования действуют: 5 общедоступных объектов общественного питания на 155 посадочных мест, 3 специализированных предприятия бытового обслуживания населения. Информация об организациях розничной торговли, общепита и платных услуг в Ягоднинском городском округе представлена в табл. 2.19.

Таблица 2.19. Организации розничной торговли, общепита и платных услуг в Ягоднинском городском округе

| Населенный пункт | Магазины | Кафе, столовые | Объекты обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | Площадь, м2 | Работающих | Кол-во | Посад. мест | Работающих | Кол-во | Площадь, м2 | Работающих |
| Всего, В том числе | 89 | 12849,5 | 293 | 13 | 1169 | 94 | 10 | 564,9 | 46 |
| п. Ягодное | 42 | 6575,7 | 167 | 6 | 570 | 48 | 7 | 516,7 | 33 |
| п. Синегорье | 25 | 4249,6 | 77 | 3 | 269 | 23 | 3 | 48,2 | 3 |
| п. Оротукан | 17 | 1307,4 | 35 | 2 | 180 | 12 |  |  |  |
| п. Дебин | 4 | 650,8 | 11 | 1 | 90 | 7 |  |  |  |
| п. Бурхала | 1 | 66 | 3 | 1 | 60 | 4 |  |  |  |

Система торгового и бытового обслуживания населения в Ягоднинском городском округе включает предприятия малого бизнеса: универсальные магазины, кафе, парикмахерские представленные в таблице 2.20.

Таблица 2.20. Организации розничной торговли, общепита и платных услуг в округе.

| №п/п | Наименование предприятия, организации | Местоположение | Вид деятельности | Численность работающих, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Банно-прачечный комбинат | поселок Ягодное, ул. Комсомольская, 28а | Баня, прачечная | н/д |
| 2 | Магазин «Овощной» (ООО «Феникс») | поселок Ягодное, ул. Ленина, д. 40 | Продовольственный магазин | н/д |
| 3 | Магазин «Огонек» (ООО «Огонек») | поселок Ягодное, ул. Ленина, д. 36 | Продовольственный магазин | н/д |
| 4 | Магазин (ПБОЮЛ Заиграева И.В.) | поселок Ягодное, ул. Ленина, д. 49 | Продовольственный магазин | н/д |
| 5 | Магазин «Находка» (ПБОЮЛ Иванова Е.Н., ООО «Молдавия») | поселок Ягодное, ул. Ленина, д. 45 | Продовольственный магазин | н/д |
| 6 | Магазин «Отдых» (ПБОЮЛ Гайворонский Ю.В.) | поселок Ягодное, ул. Строителей, д. 3 | Продовольственный магазин | н/д |
| 7 | Магазин «Юбилейный» (ПБОЮЛ, ООО «Торг-Сервис») | поселок Ягодное, ул. Транспортная, д. 9 | Продовольственный магазин | н/д |
| 8 | Магазин «Волжанка» (ПБОЮЛ, ООО «Торг-Сервис») | поселок Ягодное, ул. Металлистов, д. 8 | Продовольственный магазин | н/д |
| 9 | Магазин «Огонёк» (ПБОЮЛ, ООО «Торг-Сервис») | поселок Ягодное, ул. Школьная, д. 1 | Продовольственный магазин | н/д |
| 10 | Магазин «Огонёк» (ПБОЮЛ, ООО «Торг-Сервис») | поселок Ягодное, ул. Ленина, д. 36 | Продовольственный магазин | н/д |
| 11 | Магазин «Арн» (ПБОЮЛ Сергиенко Р.В.,ООО «АРН») | поселок Ягодное, ул. Металлистов, д. 13 | Продовольственный магазин | н/д |
| 12 | Магазин «Север» (ПБОЮЛ Сидорова Д.А.) | поселок Ягодное, ул. Дебинская, д. 7 | Продовольственный магазин | н/д |
| 13 | Магазин «Хортица» (ПБОЮЛ Радченко Ю.Ф., ООО «Чигирин») | поселок Ягодное, ул. Школьная, д. 11 | Продовольственный магазин | н/д |
| 14 | Магазин «Гастроном» (ПБОЮЛ БелошицкийА.П.) | поселок Ягодное, ул. Спортивная, д. 4 | Продовольственный магазин | н/д |
| 15 | Магазин «Магнит» (ПБОЮЛ Ведмедь В.А.) | поселок Ягодное, ул. Ленина, д. 21 | Продовольственный магазин | н/д |
| 16 | Магазин «Альфа» (ПБОЮЛ Чаусов С.В.) | поселок Ягодное, ул. Транспортная, д.15а | Продовольственный магазин | н/д |
| 17 | Магазин «Зодиак» (ПБОЮЛ Осьминко Л.И.) | поселок Ягодное, ул. Ленина, д. 35 | Продовольственный магазин | н/д |
| 18 | Магазин «Универмаг» (ООО «Универмаг») | поселок Ягодное, ул. Ленина, д. 27 | Продовольственный магазин | н/д |
| 19 | Магазин «Самара» (ПБОЮЛ Золотарева Л.А.) | поселок Ягодное, ул. Транспортная, д. 13 | Продовольственный магазин | н/д |
| 20 | Магазин «Исток» (ПБОЮЛ Сухоручко З.А.) | поселок Ягодное, ул. Транспортная, д. 15 | Продовольственный магазин | н/д |
| 21 | Магазин «Изобилие» (ПБОЮЛ Панова Л.А.) | поселок Ягодное, ул. Металлистов, д. 3 | Продовольственный магазин | н/д |
| 22 | Магазин «Вал» (ООО «Вал») | поселок Ягодное, ул. Школьная, д. 1 | Продовольственный магазин | н/д |
| 23 | Магазин (ПБОЮЛ Токшарова Н.А.) | поселок Ягодное, ул. Новая, д. 9 | Продовольственный магазин | н/д |
| 24 | Магазин «Русь» (ПБОЮЛ Никитина Л.П.) | поселок Ягодное, ул. Ленина, д. 4 | Продовольственный магазин | н/д |
| 25 | Магазин «Вертикаль» (ООО «Вертикаль») | поселок Ягодное, ул. Ленина, д. 60 | Продовольственный магазин | н/д |
| 26 | Магазин | поселок Ягодное, ул. Пушкинская, д. 4 | Продовольственный магазин | н/д |
| 27 | Магазин «Блютуз» (ПБОЮЛ Фесюк Л.И.) | поселок Ягодное, ул. Ленина, д. 36 | Магазин промыш-ленных товаров | н/д |
| 28 | Магазин «Слон» (ПБОЮЛ Романова М.М.) | поселок Ягодное, ул. Ленина, д. 36 | Магазин промыш-ленных товаров | н/д |
| 29 | Магазин «SV» (ПБОЮЛ Иващенко Е.В.) | поселок Ягодное, ул. Ленина, д. 36 | Магазин промыш-ленных товаров | н/д |
| 30 | Магазин «Книги» (ПБОЮЛ Никишова О.А.) | поселок Ягодное, ул. Пушкинская, д. 4 | Книжный магазин | н/д |
| 31 | Магазин «Наш Дом» (ПБОЮЛ Белошицкий А.П.) | поселок Ягодное, ул. Транспортная, д. 10 | Магазин промыш-ленных товаров | н/д |
| 32 | Магазин «Лолита» (ПБОЮЛ Быкова Л.И.) | поселок Ягодное, ул. Спортивная, д. 21-24 | Магазин промыш-ленных товаров | н/д |
| 33 | Магазин «Уют» (ООО «Уют») | поселок Ягодное, ул. Ленина, д. 32а | Магазин промыш-ленных товаров | н/д |
| 34 | Магазин «Автозапчасти» (ПБОЮЛ Рутковский В.М.) | поселок Ягодное, ул. Транспортная, д. 13 | Магазин автозапчастей | н/д |
| 35 | Магазин «Компьютерная техника» (ПБОЮЛ Сидоров Т.С.) | поселок Ягодное, ул. Ленина, д. 35 | Магазин по продаже компьютеров и комплектующих | н/д |
| 36 | Магазин «Колыма» (ООО «Рубин») | поселок Ягодное, ул. Набережная, д. 8 | Магазин промыш-ленных товаров | н/д |
| 37 | Магазин «Арбат» (ПБОЮЛ Ахмаева А.А.) | поселок Ягодное, ул. Ленина, д. 35 | Магазин промыш-ленных товаров | н/д |
| 38 | Магазин «Промтовары» (ПБОЮЛ Ковалева С.М.) | поселок Ягодное, ул. Ленина, д. 4 | Магазин промыш-ленных товаров | н/д |
| 39 | Магазин «Николь» (ПБОЮЛ Никитина О.И.) | поселок Ягодное, ул. Ленина, д. 17 | Магазин промыш-ленных товаров | н/д |
| 40 | Магазин «Промтовары» (ПБОЮЛ Ремезова Н.И.) | поселок Ягодное, ул. Школьная, д. 5 | Магазин промыш-ленных товаров | н/д |
| 41 | Отделение почтовой связи п. Ягодное, филиал ФГУП «Почта России» | поселок Ягодное, ул. Ленина, 15 | Почтовое отделение | н/д |
| 42 | Отделение ПАО Сбербанк, Доп.офис №8645/027 | поселок Ягодное, ул. Пушкинская, 4 | Отделение банка | н/д |
| 43 | Магазин «Агат» (ООО «Т-Капитал») | поселок Синегорье, ул. Когодовского, д. 14 | Продовольственный магазин | н/д |
| 44 | Магазин «Круиз» (ООО «Т-Капитал») | поселок Синегорье, ул. Комсомольская, д. 5 | Продовольственный магазин | н/д |
| 45 | Магазин «Светлана» (ООО «Светлана», ИП Подолян С.М.) | поселок Синегорье, ул. Комсомольская, д. 10 | Продовольственный магазин | н/д |
| 46 | Магазин «Джин» (ИП Кемза О.Н., ООО «Свой») | поселок Синегорье, ул. Энергетиков д. 4 кв.16 | Продовольственный магазин | н/д |
| 47 | Магазин «Дружба» (ИП Садовский И.И., ООО «Росинка») | поселок Синегорье, ул. Первая, д. 2 | Продовольственный магазин | н/д |
| 48 | Магазин «Росинка» (ИП Садовский И.И., ООО «Росинка») | поселок Синегорье, ул. Когодовского, д. 31 | Продовольственный магазин | н/д |
| 49 | Магазин «Огонек» (ООО «Центр») | поселок Синегорье, ул. Когодовского, д. 11 | Продовольственный магазин | н/д |
| 50 | Хлебопекарня (ООО «Центр») | поселок Синегорье, ул. Когодовского, д. 11 | Пекарня | н/д |
| 51 | Магазин «Северянка» (ООО «Лера», ИП Фомина Е.И.) | поселок Синегорье, ул. Когодовского, д. 31 | Продовольственный магазин | н/д |
| 52 | Магазин «Радуга» (ИП Садовская О.Б., ООО «Росинка») | поселок Синегорье, ул. Когодовского, д. 9 | Продовольственный магазин | н/д |
| 53 | Магазин «Северянка» (ИП Фомина Е.И., ООО «Лера») | поселок Синегорье, ул. Комсомольская, д. 8 | Продовольственный магазин | н/д |
| 54 | Магазин «Сириус» (ИП Фомина Е.И., ООО «Лера») | поселок Синегорье, ул. Когодовского, д. 10 | Продовольственный магазин | н/д |
| 55 | Магазин «Меркурий» (ИП Командирова Л.В.) | поселок Синегорье, ул. Энергетиков, д. 4 | Продовольственный магазин | н/д |
| 56 | Магазин «Корсак» (ИП Подолян Н.А., ООО «Центр») | поселок Синегорье, ул. Энергетиков д. 3 | Продовольственный магазин | н/д |
| 57 | Магазин «Зодиак», (ИП Подолян С.К., ООО «Центр») | поселок Синегорье, ул. Энергетиков д. 1 | Продовольственный магазин | н/д |
| 58 | Магазин «Заря» (ПБОЮЛ Заря Л.Д.) | поселок Синегорье, ул. Энергетиков д. 1а, кв. 50 | Магазин промыш-ленных товаров | н/д |
| 59 | Магазин «Светлана» (ИП Подолян С.К.) | поселок Синегорье, ул. Комсомольская, д. 10 | Магазин промыш-ленных товаров | н/д |
| 60 | Магазин «Огонек» (ООО «Центр») | поселок Синегорье, ул. Когодовского, д. 11 | Магазин промыш-ленных товаров | н/д |
| 61 | Магазин «AS & C°» (ИП Ситяев А.П.) | поселок Синегорье, ул. Когодовского, д. 9 | Магазин промыш-ленных товаров | н/д |
| 62 | Магазин «Ирида» (ИД Печенкина М.Д.) | поселок Синегорье, ул. Когодовского, д. 9 | Магазин промыш-ленных товаров | н/д |
| 63 | Магазин «Салют» (ПБОЮЛ Романюк Р.П.) | поселок Синегорье, ул. Когодовского, д. 9 | Магазин промыш-ленных товаров | н/д |
| 64 | Магазин «Маяк» (ПБОЮЛ Обушинская В.И.) | поселок Синегорье, ул. Когодовского, д. 9 | Магазин промыш-ленных товаров | н/д |
| 65 | Магазин «Светлана» (ИП Подолян С.М.) | поселок Синегорье, ул. Когодовского, д. 9 | Магазин промыш-ленных товаров | н/д |
| 66 | Магазин «Книги» (ИП Лобанова Т.С.) | поселок Синегорье, ул. Комсомольская, д. 8 | Магазин промыш-ленных товаров | н/д |
| 67 | Магазин «AS & C°» (ИП Ситяев А.П.) | поселок Синегорье, ул. Победы, д. 9 | Магазин промыш-ленных товаров | н/д |
| 68 | Магазин «Харбин» (ПБОЮЛ Белых Л.К.) | поселок Синегорье, ул. Энергетиков, д. 3 | Магазин промыш-ленных товаров | н/д |
| 69 | Отделение почтовой связи п. Синегорье, филиал ФГУП «Почта России» | поселок Синегорье, ул. Комсомольская, д. 5 | Почтовое отделение | н/д |
| 70 | Отделение ПАО Сбербанк, Доп.офис №8645/038 | поселок Синегорье, ул.Комсомольская, д. 5 | Отделение банка | н/д |
| 71 | Магазин «Уралочка» (ИП Бердичевская Т.В.) | поселок Оротукан, ул. Гагарина, д. 10 | Продовольственный магазин | н/д |
| 72 | Магазин «Аннушка» (ИП Вулпе Г.И.) | поселок Оротукан, ул. Пушкина, д. 2 | Продовольственный магазин | н/д |
| 73 | Пекарня (ИП Епифанцева Н. А.) | поселок Оротукан, ул. Гагарина, д. 10 | Пекарня | н/д |
| 74 | Магазин «Контакт» (ИП Черников П.М.) | поселок Оротукан, ул. Пионерская, д. 16 | Продовольственный магазин | н/д |
| 75 | Магазин «Орион» (ООО «Орион») | поселок Оротукан, ул. Гагарина, д. 10 | Продовольственный магазин | н/д |
| 76 | Магазин «Байкал» (ИП Прокопенко О.А., ООО «МОВС») | поселок Оротукан, ул. Гагарина, д. 6 | Продовольственный магазин | н/д |
| 77 | Магазин «Девятка» (ИП Наумец А.В.) | поселок Оротукан, ул. Гагарина, д. 12-а | Продовольственный магазин | н/д |
| 78 | Магазин «Продукты» (ИП Гостева И.В.) | поселок Оротукан, ул. Пионерская, д. 16-б | Продовольственный магазин | н/д |
| 79 | Магазин «Северянин» (ООО «Северянин») | поселок Оротукан, ул. Пионерская, д. 16-б | Продовольственный магазин | н/д |
| 80 | Магазин «Лакомка» (ИП Рыбалова Л.В.) | поселок Оротукан, ул. Заводская | Продовольственный магазин | н/д |
| 81 | Пром. Отдел (ИП Аношкина Н.И.) | поселок Оротукан, ул. Пионерская, д. 18, кв. 42; ул. Гагарина, д. 10 | Магазин промыш-ленных товаров | н/д |
| 82 | «Канцтовары» (ИД Бердичевская Т.В.) | поселок Оротукан, ул. Пушкина, д. 13, кв. 58; ул. Гагарина, д. 10 | Магазин промыш-ленных товаров | н/д |
| 83 | Отдел пром. товаров (ИП Остроухова С.С.) | поселок Оротукан, ул. Гагарина, д. 10 | Магазин промыш-ленных товаров | н/д |
| 84 | Отдел пром. товаров (ИП Гудзь Е.В.) | поселок Оротукан, ул. Гагарина, д. 10 | Магазин промыш-ленных товаров | н/д |
| 85 | Отдел пром. товаров (ИП Никонова Л.В.) | поселок Оротукан, ул. Гагарина, д. 10 | Магазин промыш-ленных товаров | н/д |
| 86 | Отдел пром. товаров (ИП Остроухова Т.Е.) | поселок Оротукан, ул. Гагарина, д. 10 | Магазин промыш-ленных товаров | н/д |
| 87 | Отдел пром. товаров (ИП Исмаилова М.К.) | поселок Оротукан, ул. Пионерская, д. 15 | Магазин промыш-ленных товаров | н/д |
| 88 | Отдел пром. товаров (ИП Штейн С.И.) | поселок Оротукан, ул. Гагарина, д. 10 | Магазин промыш-ленных товаров | н/д |
| 89 | Магазин «Рынок» (ИП Бокова Т.В.) | поселок Оротукан, ул. Пионерская | Магазин промыш-ленных товаров | н/д |
| 90 | Отделение почтовой связи п. Оротукан, филиал ФГУП «Почта России» | поселок Оротукан, ул. Пионерская, д. 15 | Почтовое отделение | н/д |
| 91 | Отделение ПАО Сбербанк, Доп.офис №8645/029 | поселок Оротукан, ул. Пионерская, д. 23 | Отделение банка | н/д |
| 92 | Магазин «Версал» (ИП Фатеева Л.С., ООО «Версал») | поселок Дебин, ул. Мацкевича, д. 15 | Продовольственный магазин | н/д |
| 93 | Магазин «Родник» (ИП Найман В.А.) | поселок Дебин, ул. Советская, д. 9 | Продовольственный магазин | н/д |
| 94 | Магазин «У Нади» (ИП Капустин А.А.) | поселок Дебин, ул. Мацкевича, д.14-а | Продовольственный магазин | н/д |
| 95 | Магазин «Дебин» (ИП Корнева Н.Н.) | поселок Дебин, ул. Мацкевича, д. 16 | Продовольственный магазин | н/д |
| 96 | Отделение почтовой связи п. Дебин, филиал ФГУП «Почта России» | поселок Дебин, ул. Мацкевича, 14 | Почтовое отделение | н/д |
| 97 | Отделение ПАО Сбербанк, Доп. офис №8645/037 | поселок Дебин, ул. Советская, 9 | Отделение банка | н/д |
| 98 | Магазин «Продукты» (ИП Кравченко Л.П., ООО «Ирида») | поселок Бурхала, ул. Бурхалинская, д. 43 | Продовольственный магазин | н/д |
| 99 | Отделение почтовой связи п. Дебин, филиал ФГУП «Почта России» | поселок Бурхала, ул. Бурхалинская, д. 11 | Почтовое отделение | н/д |

##### 2.3.8. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание

В Ягоднинском городском округе автомобильный транспорт является основным в обеспечении грузовых и пассажирских перевозок. На территории округа, в 6 км от п. Ягодное расположена взлетно-посадочная полоса шириной 60 м и длиной 800 м, покрытие гравийное, может принимать самолеты АН-28 и т.п., вертолеты всех типов. Аэродром в поселке Синегорье не функционирует с 2000 года. Аэропортов и других аэродромов на территории округа нет.  Железнодорожное сообщение отсутствует. Ближайший морской порт находится в городе Магадан. В пределах городского округа судоходство по рекам не осуществляется. Основные показатели работы всех видов транспорта приведены в таблице 2.21.

Таблица 2.21. Основные показатели работы всех видов транспорта в Ягоднинском городском округе

| Показатели | Годы |
| --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Перевезено грузов, тыс. тонн | 0,5 | 0,4 | 34,2 | 50,8 |
| Перевезено пассажиров, тыс. чел. | 1,5 | 1,3 | 11,4 | 14,5 |
| Обеспеченность населения пассажирским транспортом (автобусами), ед./1000 чел. | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Капитальный ремонт дорог, км | - | - | - | - |
| Инвестиции в строительство и капитальный ремонт дорог, млн. руб. | - | - | - |  |

Сложившаяся автодорожная сеть формирует структуру расселения и состоит из федеральной автодороги Р-504 «Колыма» Якутск-Магадан, протяженность по территории округа составляет 247 км, покрытие грунтовое, ширина полотна 10 м, пропускная способность круглогодичная, и муниципальной автодороги «Ягодное-Эльген-Таскан» протяженностью 124 км, покрытие грунтовое, ширина полотна 7 м, пропускная способность круглогодичная. Общая протяженность дорог местного значения составляет 272,3 км. Во время весенних паводков, происходит подтопление наиболее уязвимых участков дорог, а в зимний период возникают снежные заносы на перевалах «Гербинский», «Ягоднинский».

Инженерные сооружения на транспортных коммуникациях поддерживаются в нормальном рабочем состоянии, предприятия ООО «Магаданская Ремонтная Строительная Компания», ООО «Дорожная Ремонтная Строительная Компания» обеспечивают функционирование транспортных коммуникаций.

Для населенных пунктов городского округа дороги являются единственным способом сообщения. По территории округа проходит один маршрут междугородного сообщения. На территории округа расположены 3 автовокзала, по следующим адресам: п. Ягодное, ул. Механическая, д. 11; п. Дебин, ул. Мацкевича, д. 2; п. Оротукан, ул. Заводская, д. 2. Внутренние регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом осуществляет МУП «ЯРТП», автобусные маршруты приведены в таблице 2.22.

Таблица 2.22. Перечень автобусных маршрутов Ягоднинского городского округа

| Маршрут | Длина пути, км | Количество рейсов ежедневного сообщения | Пункты остановок | Дни недели маршрутов | Вид транспорта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ягодное -Мылга -Ягодное (регистрационный (реестровый) номер маршрута 434) | 237,8 | 1 рейс в 2 недели | Сенокосный | Вторник | Автобус класс D ПАЗ 32053 МА 694 |
| Ягодное -Бурхала -Ягодное (регистрационный (реестровый) номер маршрута 433) | 72 | 1 рейс в неделю | нет | Среда | Автобус класс D ПАЗ 32053 МА 706 |
| Ягодное - Синегорье - Ягодное (регистрационный (реестровый) номер маршрута 432) | 226 | 4 рейса в неделю | Дебин | Понедельник (2 рейса), среда, пятница | Автобус класс D КАВЗ 423802 МА 708, КАВЗ 423802 МА 707 |
| Ягодное - Оротукан - Ягодное (регистрационный (реестровый) номер маршрута 431) | 254 | 2 рейса в неделю | Дебин | Вторник, четверг | Автобус класс D КАВЗ 423802 МА 707 |
| Ягодное - Сенокосный -Ягодное (регистрационный (реестровый) номер маршрута 435) | 14,5 | Ежедневно (кроме выходных) | нет | Ежедневно (кроме выходных) | Автобус класс D КАВЗ 423802 МА 709 |

Наиболее актуальными проблемами дорожного хозяйства округа являются:

- техническое состояние автомобильных дорог можно расценивать как критическое. Преимущественно дороги с асфальтобетонным и черным покрытием имеют недостаточную прочность дорожной одежды, а 92% дорог - полностью изношены и при этом в округе наблюдается увеличение количества транспортных средств, участвующих в дорожном движении, возрастание интенсивности движения и скоростного режима, повышение нагрузки на дорожную одежду от автомобилей повышенной грузоподъемности;

- большинство автомобильных дорог и мостов построено в 50-60-х годах прошлого века с использованием некачественных грунтов для отсыпки земляного полотна и не соответствующих по прочностным характеристикам каменных материалов для устройства дорожной одежды и требуют срочного ремонта с целью обеспечения безопасности движения;

- длительный период времени работы по ремонту автомобильных дорог не производились, тем самым не обеспечивалось восстановление ежегодного нормативного износа.

##### 2.3.9. Инженерное обеспечение территории

Инженерная инфраструктура относится к жилищно-коммунальному комплексу и включает в себя системы электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, связи. В муниципальных образованиях Магаданской области жилищно-коммунальное хозяйство имеет ряд серьезных проблем. Основные из них – низкий уровень развития коммунальной инфраструктуры и значительный процент износа имеющихся коммунальных сетей и оборудования. В результате, создается повышенный риск аварийных ситуаций и угроза экологическому, а также санитарно-эпидемиологическому состоянию населенных пунктов. Особенно слабо обеспечены инженерной инфраструктурой малочисленные населенные пункты, внесенные в список неперспективных, в которых проживают менее 60 человек.

Коммунальное обслуживание

Основными направлениями деятельности предприятий жилищного и коммунального хозяйства является обеспечение стабильного предоставления качественных коммунальных услуг жителям округа, нормального содержания и ремонта жилищного фонда, своевременного проведения ремонтно-восстановительных работ на объектах тепло-, водоснабжения и канализации, а также проведение мероприятий по улучшению экологической обстановки в населенных пунктах.

Процессы тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, несмотря на их разнородность, характеризуются следующими общими признаками:

- использование в ходе технологического процесса сложной инженерной инфраструктуры (сетей водопровода, канализации, теплосетей, устройств по передаче электроэнергии);

- неразрывность или строгая последовательность процессов производства, передачи потребления материальных носителей услуги;

- невозможность для потребителя услуг отказаться от получения этих видов услуг на длительный срок;

- невозможность компенсации предоставляемых не в полном объеме услуг в один период за счет интенсивного их предоставления в другой период;

- необходимость четкой взаимосвязи на всех стадиях производственного процесса, потребности в мощностях и конкретных инженерных решений от местных условий.

Сведения об обеспеченности жилого фонда коммунальными услугами от централизованных источников приведены в таблице 2.23, 2.24.

Таблица 2.23. Жилой фонд, обеспеченный коммунальными услугами от централизованных источников на 01.01.2017

| Населенный пункт | Теплоснабжение, м2 | Водоснабжение, м2 | Горячее водоснабжение, м2 | Канализация, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| п. Ягодное | 106,8 | 106,8 | 104,2 | 106,8 |
| п. Дебин | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
| п. Оротукан | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 |
| п. Бурхала | 16,8 | 16,8 | 0 | 16,8 |
| п. Синегорье | 76,34 | 76,34 | 76,34 | 76,34 |
| Итого | 269,84 | 269,84 | 250,44 | 269,84 |

Таблица 2.24. Информация о благоустройстве населенных пунктов, 2016 год

| Населенные пункты | Общая протяженность улиц, км | в том числе общая протяженность освещенных улиц, км | Количество домов обеспеченных централизованными комм. услугами |
| --- | --- | --- | --- |
| Ягоднинский городской округ |
| п. Ягодное | 111,0 | 12,5 | 60 |
| п. Синегорье | 10,0 | 4,6 | 24 |
| п. Оротукан | 6,0 | 4,4 | 18 |
| п. Дебин | 7,0 | 2,0 | 10 |
| п. Бурхала | 4,0 | 3,0 | 14 |

Износ инженерных сетей превышает 90%, это обуславливает большие потери ресурсов, неэффективное использование крайне ограниченных бюджетных средств. Имеющиеся у округа возможности не дают проводить модернизацию ЖКХ, они позволяют лишь проводить мероприятия по предупреждению и устранению аварийных ситуаций. При реализации проектов основной задачей является новое строительство взамен стареющих фондов, переоборудование, а также повышение качества предоставляемых услуг. Развитие предприятий жилищно-коммунального хозяйства основывается на разработанных перспективных схемах систем электро-теплоснабжения и водоснабжения населенных пунктов.

Основные задачи на ближайшую перспективу:

- обеспечение устойчивого и эффективного функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства;

- развитие эффективного рынка жилья и финансовых механизмов, обеспечивающих поддержку малоимущих граждан в улучшении жилищных условий за счет средств местных бюджетов в пределах установленных социальных стандартов;

- привлечение дополнительных финансовых ресурсов из федерального и областного бюджетов, а также внебюджетных источников с целью удержания в разумных пределах тарифов на оплату коммунальных услуг населением;

- за счет внутрирайонной и внутриобластной миграции населения уменьшить количество нерационально отапливаемых площадей.

Электроснабжение территории

Электроснабжение Ягоднинского городского округа осуществляется от энергосистемы ПАО «Колымаэнерго», филиал «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю. И.», генерирующий электрическую энергию, и снабжающий электроэнергией Магаданскую область и северо-восточные районы Республики Саха (Якутия) в условиях изолированной энергосистемы, обеспечение условий судоходства в нижнем бьефе реки Колымы. Установленная мощность Колымской ГЭС – 900 МВт (5 гидроагрегатов по 180 МВт), что составляет около 76,8 % произведенной в регионе электроэнергии, КИУЭМ (коэффициент использования установленной электрической мощности) 22,17 %, общая характеристика состояния оборудования – удовлетворительное. Водохранилище Колымской ГЭС осуществляет суточное, недельное и годичное регулирование стока в интересах энергетики. Обеспеченность гарантированной энергоотдачи за зимний период должна составлять 95 % (по числу бесперебойных лет). Выработка электроэнергии в средний по водности год составляет около 2450 млн. кВт/ч.

Связь Колымской ГЭС с южной частью энергосистемы области, где сосредоточено до 40 % нагрузки, обеспечивается до ПС 220 кВ «Усть-Омчуг» по двухцепной ВЛ 220 кВ «Колымская ГЭС-Нововетреный-Усть-Омчуг» (161,8 км), а далее от ПС 220 кВ «Усть-Омчуг» до ПС 220 кВ «Центральная» (г. Магадан) - по одноцепной ВЛ 220 кВ «Усть-Омчуг-Центральная» (245,2 км). Последний участок этой ВЛ 220 кВ «Палатка-Центральная» введен в 1999 г., пусковой комплекс ПС 220 кВ «Центральная» - в октябре 1999 г.

Сети 154 кВ (ВЛ протяженностью 177,4 км и два АТ-154/110 кВ мощностью по 90 МВ А каждый) были созданы в 1968 г. на базе сетей 110 кВ для повышения пропускной способности линии электропередачи на участке «Усть-Омчуг-Палатка». Сегодня, В Л 154 кВ «Усть-Омчуг - Палатка» выполняет те же функции.

Опорным пунктом электроснабжения округа служит подстанция 220/110/35/6 кВ, п. Синегорье. Питание до подстанций п. Ягодное и п. Оротукан осуществляется по двухцепной ВЛ-220 кВ (через п. Дебин). Электропитание п. Бурхала осуществляется по одноцепной ВЛ 220 кВ от ПС 220/110/35 п. Ягодное. Пропускная способность электрических сетей по центрам питания Ягоднинского городского округа за 2015 год приведена в таблице 2.25.

Таблица 2.25. Пропускная способность электрических сетей по центрам питания Ягоднинского городского округа за 2015 год

| Наименование ПС | Класс напряжения, кВ | Количество и мощность трансформаторов, мВА | Расход электроэнергии тыс. кВтч/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| п. Синегорье | 220/110/35/6 | 3/18,9 мВт 4 ПС 35/6 кВ – 2/4мВа Общая – 32 мВА | 125800 |
| п. Оротукан | 220/110/35/6 | нет данных | 545 |
| п. Ягодное | 220/110/35/6 | 3/2,5 мВА | 13150 |
| п. Бурхала | 35/6 | н/д | 1226,7 |
| п. Дебин | 35/6 | 2/2,5 мВА | 1774,2 |
| Итого | - | - | 142496 |

По территории округа проходит 694,5 км линий электропередачи, из них ВЛ 220 кВ – 192,2 км, на металлических опорах, ВЛ 110 кВ – 233,95 км, ВЛ 35 кВ – 268,3 км. ВЛ 110, 35, 6 кВ выполнены на деревянных опорах. В городском округе расположено 50 трансформаторных подстанций мощностью от 11 кВт. Протяженность линий электропередач по территории населенных пунктов составляет 71,35 км, из которых 50,56 км линии воздушных электропередач, 20,79 км – кабельные. Износ сетей и электрооборудования составляет 96,5 %.

На территории городского округа действуют 3 электрокотельные – 2 в п. Синегорье и 1 в п. Ягодное. Функционируют дизельные электростанции (ДЭС), обеспечивающие децентрализованное электроснабжение отдаленных потребителей населенных пунктов и вахтовых поселков.

По данным предоставленным администрацией округа с 2013 по 2016 год электропотребление в целом по городскому округу ежегодно снижается, в среднем на 6 432,4 тыс. кВт/ч. Рост электропотребления отмечен только в п. Оротукан в 2015-2016 годах, информация приведена в таблице 2.26.

Таблица 2.26. Годовое потребление электроэнергии, тыс. кВт/ч.

| Муниципальное образование/населенный пункт | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| п. Ягодное | 52448,6 | 46704,7 | 30636,6 | 27296,6 |
| п. Дебин | 7129,5 | 6096,2 | 5563,9 | 5227,4 |
| п. Оротукан | 9873,7 | 8188,6 | 17715,8 | 18769,0 |
| п. Бурхала | 2040,1 | 2057,1 | 1985,9 | 1485,0 |
| п. Синегорье | 99967,8 | 89103,4 | 88607,6 | 80506,5 |
| Итого | 171552,5 | 152255,3 | 144601,9 | 133284,7 |

Постановлением Губернатора Магаданской области № 66-п от 28 апреля 2018 г. утверждена схема и программа развития электроэнергетики Магаданской области на 2018-2022 гг. Основными целями и задачами разработки Схемы и программы являются планирование развития сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, обеспечение удовлетворения среднесрочного спроса на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию, формирование стабильных и благоприятных условий привлечения инвестиций для создания эффективной и сбалансированной энергетической инфраструктуры обеспечивающей социально-экономическое развитие и экологически ответственное использование энергии и энергетических ресурсов на территории Магаданской области.

Электросетевые организации, в зону обслуживания которых входит Ягоднинский городской округ представлены входящими в состав ПАО «Магаданэнерго» филиалами: 1. «Восточные электрические сети» (ВЭС) обслуживает ВЛ, ПС, ТП напряжением 0,4-220 кВ, расположенные в Ягоднинском, Среднеканском и Омсукчанском городских округах Магаданской области. Зона обслуживания составляет 75 тыс. кв. км; 2. «Центральные электрические сети» (ЦЭС) обслуживает ВЛ, ПС, ТП напряжением 0,4-220 кВ.

Единственным потребителем ПАО «Колымаэнерго» является ПАО «Магаданэнерго».

Филиал «Колымские электрические сети» ПАО «Колымаэнерго» в состав которого входит район электрических сетей № 1 (РЭС-1), базируется в п. Синегорье, обслуживает ВЛ, ПС, ТП напряжением 0,4-6-10-35-110-220 кВ. Перспективные максимумы нагрузок Магаданской области в период 2018-2022 годов покрываются располагаемой мощностью каскада ГЭС. Годовое электропотребление существующих и перспективных потребителей области в период 2018-2022 годов обеспечивается гарантированной выработкой каскада ГЭС.

На сегодняшний день, схема электрических сетей 110-220 кВ не позволяет в полной мере обеспечить надежность электроснабжения потребителей южной части Магаданской области, в т. ч. потребителей города Магадана, поскольку электрические сети энергосистемы напряжением 110-220 кВ в основном выполнены в «одноцепном» исполнении, практически без «закольцованных» участков, что значительно уменьшает энергобезопасность региона и аварийные отключения двух ВЛ (или аварийное отключение одной и ремонтное другой) на участках КГЭС-Усть-Омчуг и Усть-Омчуг-Палатка могут повлечь за собой ограничения нагрузки энергоузла.

В целях повышения надежности электроснабжения потребителей города Магадана и обеспечения энергобезопасности региона АО «ДВЭУК» построена ВЛ 220 кВ «Оротукан-Палатка-Центральная» с подстанциями 220 кВ «Оротукан», «Палатка», «Центральная», выполняемые с 2016 года мероприятия по технологическому присоединению линии к электрическим сетям ПАО «Магаданэнерго» планируется завершить до конца 2018 года. Ввод в эксплуатацию новой высоковольтной линии электропередачи «Оротукан-Палатка-Центральная», построенной АО «ДВЭУК», позволяет не только повысить надёжность электроснабжения в регионе, но и сформировать часть схемы внешнего энергоснабжения предприятий по разработке перспективных месторождений драгоценных металлов Яно-Колымской золоторудной провинции. На сегодняшний день строительно-монтажные работы на объекте выполнены в полном объеме, линия электропередачи поставлена под охранное напряжение, выполняется комплекс мероприятий по технологическому присоединению объекта к электрическим сетям ПАО «Магаданэнерго». Завершение работ по технологическому присоединению запланировано на декабрь 2018 года.

Требуется выполнение ремонтных работ на отдельных участках ВЛ 220 кВ «Палатка-Центральная» и «Палатка-Усть-Омчуг», которая из-за топливного кризиса строилась ускоренными темпами и вынужденно введена в строй со значительными отступлениями от проекта.

Схемы присоединения ряда подстанций к сетям энергосистемы не соответствуют требованиям по обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей:

-	пять подстанций (ПС 220 кВ «Ягодное», ПС 110 кВ «Юго-Восточная», «Таскан», «Кедровый», «Балаганах») имеют схемы ОРУ 220 и 110 кВ, в которых при трех-четырех присоединениях отсутствуют секционные выключатели, а при пяти присоединениях отсутствует обходная система шин с выключателями.

В условиях большой выработки нормативного ресурса установленного высоковольтного оборудования подстанций на уровне напряжения 35-220 кВ и ограничения финансовых средств, филиалы ПАО «Магаданэнерго» вынуждены переходить от регламентных ремонтно-профилактических работ к их ремонту по фактическому состоянию и результатам технического освидетельствования основного электрооборудования.

Исходя из фактического технического износа электросетевого оборудования (более 40 %) в зоне ответственности АО «Магаданэлектросеть», необходимости обеспечения надежного и качественного электроснабжения потребителей, безопасного обслуживания в процессе эксплуатации, уменьшения эксплуатационных затрат, снижения потерь электроэнергии, инвестиционной программой АО «Магаданэлектросеть» предусматривается:

-	строительство ВЛ-6 кВ «Снежная Долина», что обеспечит повышение надежности и качества энергоснабжения потребителей в поселке Снежная Долина, в числе которых находятся такие объекты, как: детские оздоровительные лагеря, многочисленный жилой сектор, психоневрологическая больница, пожарная часть и другие коммунально-хозяйственные предприятия;

-	реконструкция ВЛ-10 кВ «Водохранилище»;

-	реконструкция ВЛ-10 «Оранжерея-1,2»;

-	реконструкция КЛ-10 «ПС «Юго-Восточная - РП-3 каб. А, Б»;

-	реконструкция КЛ-6 «ТП-3 - ТП-38 - ТП-39»;

-	реконструкция КЛ-6 «ПС «ДЭС» - РП-1 каб.В»;

-	реконструкция КЛ-6 «ТП-10 - ТП-40»;

-	строительство КТПс 6/0,4 кВ 400 кВА и участка ВЛ-6 кВ в районе ул. Первомайская;

-	строительство КТПн 6/0,4 кВ 250 кВА и участка ВЛ-6 кВ; ВЛ-0,4 кВ в районе Дукчинского шоссе.

Выполнение вышеперечисленных ключевых мероприятий позволит повысить эффективность, экономичность и надёжность работы электросетевых объектов, обеспечить стабильность электроснабжения населения, социально значимых объектов. А также позволит обеспечить возможность технологического присоединения перспективных потребителей в рамках реализации программы «Дальневосточного гектара», улучшению инвестиционного климата, развитию малого и среднего предпринимательства в различных видах экономической деятельности. В период 2018-2022 годы перспективные максимумы нагрузок будут покрываться располагаемой мощностью каскада Колымских ГЭС. Продолжением развития системы электроснабжения Яно-Колымской золоторудной провинции после 2022 года рассматриваются перспективные проекты: строительство второй ВЛ 220 кВ «Ягодное-Берелёх» с РП220 кВ ПС «Ягодное» и строительство ВЛ 220 кВ «Берелёх-Омчак Новая» с РП 220 кВ ПС «Берелёх».

Водоснабжение

На территории Ягоднинского городского округа функционируют системы централизованного водоснабжения в поселках Ягодное, Синегорье, Оротукан, Бурхала, Дебин.

Источником водоснабжения п. Ягодное являются водозаборные сооружения в долине реки Дебин. Забор осуществляется из подземных источников, т.е. существующих скважин. Для обеспечения потребности поселка на хозяйственно-питьевые и иные нужды, в эксплуатации находятся 12 скважин и две скважины задействованы для технических нужд Центральной котельной.

Источником водоснабжения поселка Синегорье служит водозабор на реке Колыме. Производительность водозаборных сооружений 18 тыс. м³/сутки. Вода проходит очистку в фильтрах и обеззараживается на бактерицидных установках. От водозабора до поселка водовод проложен в две нитки. Водопроводные сети поселка кольцевые, выполнены из стальных труб, проложены совместно с трубопроводами теплосети надземно и в подземных ж/б проходных и непроходных каналах. Износ сетей водопровода составляет около 80%.

Источником водоснабжения поселка Оротукан служит водохранилище на ручье Жаркий емкостью 1,5 млн. м³. С водохранилища вода насосами подается в поселок. Насосная оборудована центробежными насосами типа К. Водовод от насосной до поселка проложен в две нитки надземно, с тепловым спутником. Общая производительность водозабора 1,76 тыс.  м³/сутки. Требуется реконструкция водоводов с заменых труб. Водопроводные сети поселка тупиковые, выполненные из стальных труб, проложены совместно с трубопроводами теплосети в наземных и надземных ж/б непроходных каналах. Износ сетей водопровода составляет около 80%.

Водоснабжение поселка Бурхала осуществляется от двух подземных водозаборов, оборудованных 2 артезианскими скважинами каждый (одна рабочая, вторая резервная). В скважинах установлены глубинные насосы ЭВЦ-8-25-100. Основной водозабор, расположенный на левом берегу р. Бурхала, находится в жилой застройке, не имеет санитарной защитной зоны. Обеззараживание воды хлорированием. Сети поселка тупиковые, водопровод проложен в канале теплосети. Для наружного пожаротушения установлены 2 гидранта.

Источником водоснабжения поселка Дебин являются подрусловые воды р. Колымы. Водозаборные сооружения построены в 1937 году. Дебит воды практически неограниченный. В любое время года, даже во время паводка, вода кристально чистая. Вода по каптажной галерее поступает на станцию 1 подъема, которая оборудована насосами ЭВЦ1063-150 (производительностью 60 м3/ч и 40 м3/ч). На станции 1 подъема находятся бактерицидные установки. В 1986 году проложен водовод (2 нитки диам. 200) от водозаборных сооружений до поселка, в ж/б канале на сваях, с водяным тепловым спутником. В настоящее время строительные конструкции водовода в основном разрушены. Сети поселка тупиковые, водопровод проложен в канале теплосети. Степень износа сетей 80%.

Информация о балансе водоснабжения и водопроводных сетях, нуждающихся в замене, приведена в таблицах 2.26.1, 2.26.2.

Таблица 2.26.1. Баланс водоснабжения в 2016 г., тыс. куб. м.

| Населенный пункт | Поднято воды | Расход воды на собственные нужды | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды потребителям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Население | Прочим |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ягодное Сенокосный | 469,3 8,96 |  | 469,3 8,96 | 68,2 0,50 | 401,1 8,46 | 233,3 6,37 | 167,8 2,09 |
| Дебин | 76,6 |  | 76,6 | 5,4 | 71,2 | 37,7 | 33,5 |
| Оротукан | 162,0 |  | 162,0 | 4,57 | 157,42 | 115,03 | 42,39 |
| Бурхала | 45,0 |  | 45,0 | 2,7 | 42,3 | 23,5 | 18,8 |
| Синегорье | 326,8 |  | 326,8 | 20,0 | 306,8 | 70,2 | 236,6 |
| итого | 1088,66 |  | 1088,66 | 101,37 | 987,28 | 486,1 | 501,18 |

Таблица 2.26.2. Состояние водопроводных сетей на 01.01.2017.

| Населенные пункты | Протяженность водопроводных сетей | В том числе нуждающихся в замене |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Ягодное,Сенокосный | 26,28 | 3,4 |
| Дебин | 5,354 | 0,524 |
| Оротукан | 13,4 | 6,1 |
| Бурхала | 3,1 | 0 |
| Синегорье | 20,16 | 5,8 |
| Итого | 68,92 | 15,82 |

Водоотведение

На территории Ягоднинского городского округа функционируют системы централизованного водоотведния в поселках Ягодное, Синегорье, Оротукан, Бурхала, Дебин.

Водоотведение в п. Ягодное осуществляется в основном централизованно. Сточные воды от зданий по самотечным внутриквартальным и уличным коллекторам поступают в главную КНС, которая перекачивает их в реку Дебин без очистки. Сброс канализационных стоков осуществляется в 150 м от устья ручья Ягодного. В поселке стоят недостроенные очистные сооружения (по проекту института «Дальстройпроект»).

Сточные воды от зданий поселка Синегорье системой канализации в основном самотеком отводятся в пруды-отстойники на берегу р. Колыма. От комплекса профилактория сточные воды отводятся в канализационную насосную станцию, которая их перекачивает в самотечный коллектор. Очистные сооружения биологической очистки выведены из работы. Здание очистных сооружений в аварийном состоянии. Канализационные сети выполнены из стальных труб, проложены в грунте в бетонной опалубке без теплового сопровождения и в проходных каналах совместно с тепловыми сетями. Главный канализационный коллектор Д=500 мм проложен надземно на траверсах. Износ сетей канализации составляет около 80%.

Сточные воды от зданий поселка Оротукан системой канализации самотеком отводятся в пруды-отстойники на берегу р. Оротукан. Канализационные сети выполнены из чугунных и асбоцементных труб, проложены в грунте без теплового сопровождения. Состояние сетей канализации удовлетворительное.

Канализация поселка Бурхала местная, выгребная.

Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды поселка Дебин отводятся в старицу реки Колымы без всякой очистки. Канализация проложена в грунте на глубине до 3 м, выполнена из чугунных труб. Колодцы на сети - из ж/б колец.

Теплоснабжение

На территории Ягоднинского городского округа функционируют системы централизованного теплоснабжения в поселках Ягодное, Синегорье, Оротукан, Бурхала, Дебин. Всего по округу 5 котельных, работающих на твердом топливе (уголь) и 3 электрокотельные.

Основным источником теплоснабжения и горячего водоснабжения п. Ягодное является Центральная поселковая котельная. На Центральной котельной установлены три котла ДКВР 20/13 производительностью 12,1 Гкал/ч каждый и один котел КБ-25/14 производительностью 15,1 Гкал/ч. Система теплоснабжения поселка - двухтрубная. Схема сетей – кольцевая (магистральные трубопроводы связаны между собой перемычками). Сети по селитебной территории проложены в непроходных железобетонных каналах, вне селитебной зоны - на железобетонных сваях на траверсах. Протяженность теплосетей в двухтрубном исчислении составляет 24,4 км.

Теплоснабжение поселка Синегорье осуществляется от двух электрокотельных №2, №4 общей производительностью 51,2 Гкал/час. Котельные оборудованы водогрейными котлами типа КЭВ 4/6000. Вода на нужды отопления и горячего водоснабжения подогревается непосредственно в котлах. Водоподготовка отсутствует. Теплоноситель для отопления зданий -  вода 95°-70°С, для горячего водоснабжения - вода 65°С. Котельная №2 оборудована баками-аккумуляторами. Тепловые сети поселка выполнены из стальных труб с тепловой изоляцией, проложены надземно и в подземных ж/б проходных каналах. Схема тепловых сетей поселка четырехтрубная, система горячего водоснабжения с циркуляцией. Общее состояние сетей неудовлетворительное, износ сетей составляет около 100%.

Теплоснабжение поселка Оротукан осуществляется от котельной, работающей на твердом топливе (уголь). Котельная оборудована водогрейными котлами типа КВ-ТС-20, дающих перегретую воду на нужды отопления поселка и паровыми котлами для нужд горячего водоснабжения. Тепловая схема котельной двухконтурная. Вода на нужды отопления подогревается перегретой водой в водоводяных скоростных, трубчатых подогревателях, вода на горячее водоснабжение нагревается паром в паровых водоподогревателях. Котельная оборудована баками-аккумуляторами, системой водоподготовки питательной воды котлов. Система водоподготовки требует реконструкции. Оборудование котельной физически изношено, морально устарело, энергоемко. Теплоснабжение зданий, расположенных на территории бывшего завода горного оборудования, осуществляется от собственных источников тепла. Тепловые сети поселка выполнены из стальных труб с тепловой изоляцией минватой, проложены надземно и надземно в ж/б непроходных каналах. Схема тепловых сетей поселка тупиковая, трехтрубная, в системе горячего водоснабжения отсутствует циркуляция. Общее состояние сетей неудовлетворительное, износ сетей составляет около 80%.

Теплоснабжение поселка Бурхала осуществляется от поселковой котельной, расположенной в центре поселка. Котельная оборудована 3 котлами КВм-1,5 производительностью 1,5 МВт каждый. Топливо твердое (уголь). Схема тепловых сетей поселка двухтрубная, тупиковая. Система теплоснабжения открытая. Горячее водоснабжение осуществляется открытым водоразбором из системы отопления. Существующие тепловые сети поселка в основном проложены в деревянных наземных коробах. Трубопроводы в основном уже выработали свой ресурс, износ сетей составляет около 70%.

Теплоснабжение поселка Дебин осуществляется от поселковой котельной, расположенной в центре поселка. Котельная оборудована 6 котлами КВм-1,74 производительностью 1,74 МВт каждый. Топливо твердое (уголь). Котельная построена в 2008 году по проекту, разработанному в 2007 году Ижевским котельным заводом, работает с 01.01.2009. Схема тепловых сетей поселка трехтрубная, тупиковая. Система теплоснабжения закрытая. Горячее водоснабжение осуществляется от котельной. Для нагрева воды в котельной установлены пластинчатые водонагреватели. Циркуляция в сети горячего водоснабжения отсутствует. В схеме котельной не была предусмотрена установка баков-аккумуляторов. Существующие тепловые сети поселка в основном проложены в ж/б подземных и наземных каналах. Небольшие участки надземной прокладки на низких опорах. Трубопроводы в основном уже выработали свой ресурс (износ сетей составляет около 70%).

Характеристики систем теплоснабжения Ягоднинского городского округа в 2016 году приведены в таблице 2.26.3.

Таблица 2.26.3. Характеристика систем теплоснабжения Ягоднинского городского округа в 2016 г.

| Населенные пункты | Число источников теплоснабжения, ед. | Мощность централизованных источников теплоснабжения, Гкал | Отпущено тепловой энергии за год- всего, тыс. Гкал | Протяженность тепловых сетей, км | В том числе нуждающихся в замене, км | Доля тепловых сетей нуждающихся в замене,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| п. Ягодное, Сенокосный | 2 | 64,46 | 70,480 | 14,925 | 1,8 | 12,1 |
| п. Дебин | 1 | 9,0 | 12,530 | 2,704 | 0,6 | 22,2 |
| п. Оротукан | 1 | 7,5 | 5,440 | 3,100 | 0 | 0 |
| п. Бурхала | 1 | 33,8 | 27,145 | 9,300 | 5,0 | 53,8 |
| п. Синегорье | 2 | 66,5 | 45,240 | 9,280 | 4,6 | 49,8 |
| Итого: | 7 | 181,26 | 160,835 | 39,309 | 12,0 | 30,5 |

Согласно принятому Правительством Магаданской области решению о переводе до 2025 года действующих мазутных котельных в Хасынском, Омсукчанском, Ягоднинском, Тенькинском городских округах и городском округе «город Магадан» на электрические котлы, ведется работа по определению перечня необходимых мероприятий для обеспечения технологического присоединения указанных объектов к электрическим сетям ПАО «Магаданэнерго», оценивается объем необходимых затрат по реконструкции существующей и возведению новой инфраструктуры. Запрашиваемая мощность в суммарном выражении по полному перечню объектов составляет порядка 120 МВт. Для каждого населенного пункта требуется разработка технико-экономического обоснования внедрения генерации тепловой энергии на основе электрокотлов индукционного типа.

Связь

На территории Ягоднинского городского округа функционируют 5 отделений почтовой связи. Проведен интернет, телекоммуникация которого осуществляется АО «Ростелеком». Иные провайдеры сети интернет осуществляют спутниковую связь. Междугородную и международную телефонную связь предоставляет АО «Ростелеком», а также операторы сотовой связи «Билайн», «МТС», «Мегафон», «Теле2». Обеспеченность стационарной телефонной связью составляет 1677 аппаратов.

##### 2.3.10. Экология и зоны с особыми условиями использования территории

Территория Ягоднинского городского округа в экологическом плане является относительно благоприятным районом, обладает уникальным сочетанием различных природных комплексов, своеобразной флорой и фауной.

Неблагоприятные изменения окружающей среды происходят в результате техногенного воздействия промышленных предприятий, транспорта и коммунальной инфраструктуры населенных пунктов. На территории городского округа распложены золошлакоотвалы от предприятий коммунальной инфраструктуры, загрязнение атмосферы происходит в результате выбросов при сжигания твердого топлива и выветривания свалок отходов производства. Важной проблемой остается отсутствие очистных сооружений в поселках, вследствие чего продолжается сброс загрязненных сточных вод в поверхностные воды.

Основной целью является оздоровление экологической обстановки в городском округе, обеспечение экологической безопасности ее территории и населения, сохранение и восстановление природных экосистем. Для этого необходимо решить следующие задачи:

- обеспечить экологический мониторинг территории;

- разработать меры по сохранению биологического разнообразия и устойчивости природных экосистем;

- снижение влияния выбросов и сбросов загрязняющих веществ, размещения отходов на состояние воздушного бассейна, водных объектов и почвенно-растительного покрова;

- информационное обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, населения о состоянии экологической обстановки в Ягоднинском городском округе и Магаданской области;

- повышение уровня культуры, образования и знаний населения в области охраны окружающей природной среды.

Санитарно-защитные зоны

Основные источники выбросов и загрязнений, расположенные на территории Ягоднинского городского округа с указанием размера санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» приведены в таблице 2.27.

Таблица 2.27. Санитарно-защитные зоны на территории Ягоднинского городского округа

| № п/п | Предприятие | Нормативный размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Электроподстанции | По расчету |
| 2 | Центральная котельная | По расчету |
| 3 | Электрокотельная | 50 |
| 4 | Водозабор, I пояс | 50 |
| 5 | Резервуары чистой воды | 200 |
| 6 | Очистные сооружения | 200 |
| 7 | АЗС, Склад ГСМ | 100 |
| 8 | Пожарное депо | 50 |
| 9 | Физкультурно-оздоровительные сооружения | 50 |
| 10 | Производственные базы, автопредприятия | 100 |
| 11 | Гаражи | 50 |
| 12 | Кладбище | 300 |
| 13 | Банно-прачечный комбинат | 100 |
| 14 | Полигоны ТБО | 500 |
| 15 | Хвостохранилище | 500 |
| 16 | Аэродром | По расчету |
| 17 | Вертолетная площадка | По расчету |
| 18 | Метеостанция | 200 |

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые) и мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений. Для котельной детского сада и школы (мощность менее 200 Гкал), размер санитарно-защитной зоны устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязнений воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация и другое), а также на основании результатов натурных исследований и измерений. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для определения точных границ санитарно-защитных зон осуществляется разработка проектов СЗЗ с определением расчетной концентрации в приземном слое воздуха и по вертикали в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха от котельной (10-40 высот трубы котельной), а также акустических расчетов. Для всех источников загрязнений СЗЗ устанавливаются аналогичным образом в соответствии с действующими нормативами.

Основная проблема заключается в том, что до сих пор в пределах санитарно-защитных зон полигонов ТБО и промышленных отходов размещаются жилые дома и участки личного подсобного хозяйства, что противоречит требованиям санитарно-экологического законодательства.

Санитарные разрывы согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 необходимо устанавливать вдоль автомобильных дорог общего пользования, линий железнодорожного транспорта, газопроводов. На территории Ягоднинского городского округа санитарный разрыв согласно СП 42.13330.2011 необходимо установить вдоль автомобильных дорог IV категории Р-504 «Колыма», от бровки земляного полотна до жилой застройки 50 м, до садово-дачной застройки 25 м. Уровень неблагоприятного воздействия автомобильных дорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы за счет выбросов от движущихся автотранспортных средств, дальностью распространения этих концентраций и фактором шума. В случае если на границах жилой зоны не будут соблюдать нормативные значения, следует предусмотреть шумозащитные и воздухоохранные мероприятия. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль магистральной дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

Разрыв от стоянок автотранспортных средств и гаражей принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия. Нормативные разрывы от автостоянок и гаражей-стоянок до зданий различного назначения представлены в таблице 2.28.

Таблица 2.28. Разрыв от автостоянок и гаражей-стоянок до зданий различного назначения

| Объекты, до которых исчисляется разрыв | Расстояние, м |
| --- | --- |
|  | Открытые автостоянки вместимостью, машино-мест |
|  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | свыше 300 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Торцы жилых домов без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 |
| Территории школ, детских учреждений, площадок для отдыха, игр и спорта, детских | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25 | 50 | по расчетам | по расчетам | по расчетам |

Охранные зоны электрических сетей устанавливаются согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» вдоль воздушных линий электропередач с горизонтальным расположением проводов по обе стороны линии на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ – до 20 кВ – 10 метров, 35 кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров, 150-220 кВ – 25 м, 330. В целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства на территории охранных зон объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования земельных участков и объектов капитального строительства. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Охранные зоны линий и сооружений связи

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 07.09.2003 № 126-ФЗ «О связи» предоставление земельных участков организациям связи, порядок (режим) пользования ими, в том числе установления охранных зон сетей связи и сооружений связи и создания просек для размещения сетей связи, основания, условия и порядок изъятия этих земельных участков устанавливаются земельным законодательством Российской Федерации. Размеры таких земельных участков, в том числе земельных участков, предоставляемых для установления охранных зон и просек, определяются в соответствии с нормами отвода земель для осуществления соответствующих видов деятельности, градостроительной и проектной документацией. Охранные зоны с особыми условиями использования устанавливаются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации.

На территории Ягоднинского городского округа расположены башни базовых станций мобильной сотовой связи. В целях защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых антеннами базовых станций или ПРТО (передающий радиотехнический объект) в соответствии с СанПиНом 2.1.8/2.2.4.1383-03 устанавливаются зоны ограничения застройки с учетом мощности, высоты размещения и количества передатчиков, перспективного развития объекта связи и населенного пункта.

Охранные зоны памятников истории и культуры

В целях обеспечения охраны памятников истории и культуры, устанавливаются зоны охраны памятников истории и культуры с особым режимом содержания и использования, ограничениями нового строительства и функционального использования территории для создания условий, способствующих сохранению памятников и включению их в новую градостроительную среду. Зоны охраны памятников истории и культуры регионального и местного значения устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с Министерством культуры Российской Федерации и Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры. Охранные зоны для объектов культурного наследия расположенных на территории Ягоднинского городского округа не установлены.

Водоохранные зоны

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. За пределами территорий населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта).

Для реки Колыма и других рек протяженностью более 50 км водоохранная зона установлена шириной 200 м, прибрежные защитные полосы – 50 м. Для рек, ручьев протяженностью менее 10 километров от истока до устья, озер водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой, радиус водоохраной зоны устанавливается в размере 50 метров.

Зоны затопления и подтопления

Для территории Ягоднинского городского округа с обилием рек и ручьев актуальным является вопрос о границах зон затопления и подтопления. Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» такие границы определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления. Зоны затопления и подтопления считаются определенными с даты внесения в государственный кадастр недвижимости сведений об их границах.

Защиту территорий от подтопления и затопления территории следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения». Необходимо предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территории поселков и отдельных объектов.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В границах зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения действуют особые условия использования территории.

##### 2.3.11. Объекты специального назначения

Объектами специального назначения являются кладбища, скотомогильники, полигоны бытовых и промышленных отходов и иные подобные территории и объекты.

Постановлением Правительства Магаданской области от 27.09.2016 № 766-пп утверждена Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Магаданской области. По данным схемы источниками образования твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов в муниципальном образовании являются промышленные предприятия, объекты инфраструктуры и население. Сложившаяся на сегодня практика размещения отходов представляет собой их складирование на специально организованных полигонах, а также на несанкционированных свалках вблизи населенных пунктов. Большинство объектов размещения твердых коммунальных отходов не соответствуют требованиям федерального природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства. В государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) включен полигон ТПБО, эксплуатирующая организация ООО «Конго», объект расположен в 40 км от п. Синегорье. Перечень объектов ТКО на территории Ягоднинского городского округа, представлен в таблице 2.29.

Таблица 2.29. Перечень объектов размещения ТКО на территории Ягоднинского городского округа

| № п/п | Наименование муниципального образования, на территории которого размещен объект недвижимости | Адрес объекта недвижимости | Правоустанавливающий документ | Тип свалки | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | п. Ягодное | Магаданская область, Ягоднинский г. о., п. Ягодное - 1,5 км; 0,07 км до реки Дебин 62° 31´ С.Ш. 149°37´ В.Д. | Договор субаренды земель от 01.06.2011 | Золошлакоотвал | 3,8 |
|  |  | Магаданская область, Ягоднинский г. о., п. Ягодное – 3,0 км; 0,035 км до реки Дебин 62° 28´ С.Ш. 149°35´ В.Д. | Договор аренды № 23-я от 18.01.2011 | Свалка | 7,8 |
| 2 | п. Бурхала - объект размещения отсутствует, отходы вывозят в п. Ягодное на свалку |
| 3 | п. Дебин | Магаданская область, Ягоднинский г. о., п. Дебин - 1,0 км; 2,8 км до реки Колыма 62° 17´ С.Ш. 150°82´ В.Д. | Постановление администрации МО «Ягоднинский район» «О предоставлении земельных участков на праве аренды», от 07.02.2012 № 111 | Золошлакоотвал | 2,5 |
|  |  | Магаданская область, Ягоднинский г. о., п. Дебин – 1,0 км; 2,8 км до реки Колыма 62° 17´ С.Ш. 150°82´ В.Д. | Постановление администрации МО «Ягоднинский район» «О предоставлении земельных участков на праве аренды», от 07.02.2012 № 111 | Свалка | 1,5 |
| 4 | п. Оротукан | Магаданская область, Ягоднинский г. о., п. Оротукан – 1,5 км от моста через реку Оротукан к поселку Оротукан 62° 17´ С.Ш. 150°82´ В.Д. | Постановление администрации МО «Ягоднинский район» «О предоставлении земельных участков на праве аренды», от договор аренды № П-700 от 01.01.2014 | Свалка | 2,8 |
| 5 | п. Синегорье | Магаданская область, Ягоднинский г. о., п. Синегорье – 6,8 км; 3,0 км до реки Колыма 62° 10´ С.Ш. 150°30´ В.Д. 49:08:050003:09 | Постановление главы МО «поселок Синегорье» от 26.12.2012 № 108 Договор № 8/2012-А аренды земель населенных пунктов; | Свалка | 4,8 |

Сложившаяся на территории Ягоднинского городского округа система обезвреживания ТКО основана на захоронении всех образующихся отходов на санкционированных свалках ТКО в населенных пунктах и в исторически сложившихся местах размещения отходов вблизи поселений. Основной объем ТКО, образующихся на территории округа, вывозится на свалку ТКО в поселке Ягодное, общая площадь которой составляет 7,8 га. Остальные ТКО, образующиеся на территории округа, вывозятся на 5 санкционированных свалок. Шлак от котельных (поселки Оротукан, Ягодное, Дебин) вывозится также на санкционированные и несанкционированные ОРО (золошлакоотвалы).

Сбор и вывоз ТКО на территории городского округа осуществляют:

- в поселках Ягодное, Сенокосный - специализированное предприятие ООО «Спецавтохозяйство»;

- в п. Оротукан – ООО «Оротукан Услуга»;

- в п. Дебин – ООО «Теплосеть»;

- в п. Синегорье –  МУП «СМПП «ЖКХ», МУП «УЮТ», УК ООО «Синегорье»;

- в п. Бурхала – ООО «Спецавтохозяйство»;

- в п. Ларюковая, селах Таскан и Эльген – деятельность не организована.

На территории городского округа отсутствует система обработки, обезвреживания и утилизации отходов. Раздельный сбор не организован. Обустройство несанкционированных свалок не соответствует требованиям «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» и СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов твердых бытовых отходов»:

- отсутствует противофильтрационный экран;

- не обустроена хозяйственная зона для размещения производственно-бытового здания для персонала, гаража или навеса для размещения машин и механизмов;

- отсутствует весовой контроль поступающих отходов;

- отсутствует освещение;

- не проводится радиационный контроль.

На территории округа возникают места захламления территории отходами: хаотическое нагромождение ТКО на определенной территории (овраги, заброшенные небольшие карьеры, придорожные территории). Особенно массово это выражено в летний период (июнь – сентябрь). Такие свалки, как правило, имеют горизонтальное простирание, малые высоты навалов (1,2–1,5 м), и повышенную деградацию отходов и окружающей природной среды. Морфологический состав представлен преимущественно отходами домовладений, крупногабаритными отходами, отходами строительства и реконструкции зданий и сооружений.

В городском округе предусмотрены следующие объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию, хранению и захоронению твердых коммунальных отходов:

- 1 полигон ТКО: поселки Ягодное, Дебин, Синегорье;

- 3 площадки временного накопления отходов: поселки Ягодное, Дебин, Синегорье;

- 1 объект (установка) обезвреживания/ утилизации отходов, п. Синегорье;

- 2 мини-установки для утилизации отходов: п. Ягодное, п. Дебин.

В рамках муниципальной Программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования «Ягоднинский городской округ» на 2017-2018 годы», утвержденной постановлением Администрации Ягоднинского городского округа от 26.10.2017 № 877 реализуются мероприятия в целях развития и совершенствования сферы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами, в том числе:

- разработка проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий по объектам п. Ягодное;

- приобретение оборудования для термического уничтожения различного типа (вида) отходов (утилизации отходов).

На территории Ягоднинского городского округа действует 1 организация по предоставлению ритуальных услуг, площадь земельных участков, отведенных под места захоронения, составляет 1,23 га.

Информация об организованных на территории округа скотомогильниках отсутствует.

##### 2.3.12. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

Возможные источники ЧС природного характера

Источниками чрезвычайных ситуаций природного характера являются опасные природные процессы и явления, проявление которых возможно на территории муниципального образования. На территории Ягоднинского городского округа могут возникнуть следующие ЧС природного характера: землетрясения, половодья, лавины, сильные ветра, сильные снегопады (метели), гололед, природные пожары.

Округ относится к зонам потенциально сейсмоопасным. Населенные пункты расположены в сейсмических районах, расчетная сейсмическая интенсивность для которых в баллах шкалы М8К-64 для средних грунтовых условий, согласно карте сейсмического районирования ОСР-97 составляет:

- 8, категория А (для массового строительства) означает 10% вероятность того, что в течение 50-ти лет произойдет землетрясение интенсивностью, превосходящей указанную в таблице 2.1 для округа;

- 9, категория B (для строительства объектов повышенной ответственности) означает 5% вероятность того, что в течение 50-ти лет произойдет землетрясение интенсивностью, превосходящей указанную в таблице 2.1 для округа;

- 10, категория C (для строительства объектов особой ответственности) означает 1% вероятность того, что в течение 50-ти лет произойдет землетрясение интенсивностью, превосходящей указанную в таблице 2.1 для округа.

Распределение гидрометеорологических явлений на территории округа обусловлено циркуляционными процессами в атмосфере, которые определяются его географическим положением. В летнее время сильные дожди приносят континентальные циклоны, большая повторяемость сильных дождей характерна для всей территории Магаданской области в период июнь-сентябрь.

В Магаданской области паводки происходят ежегодно, 2-3 разлива рек в год, по среднемноголетним данным, связанные с весенним половодьем, имеющие затороснеговой характер в мае – июне, а также с дождевыми паводками в июле – августе, реже в сентябре, имеющие дождевой, и снегодождевой характеры.

Наиболее тяжелые последствия может вызвать весеннее половодье в прибрежной части области на реках Колыма (перемычка Усть-Среднеканской ГЭС - п. Усть-Среднекан), Дебин, Таскан.

В результате интенсивного вскрытия ледостава боковых притоков р. Колыма возможно образование ледового затора в зоне створа котлована основных сооружений строящейся Усть-Среднеканской ГЭС, вероятен подъем воды до 4 м и превышение отметки защитной перемычки котлована, которая находится на уровне 3 м. Возможно разрушение или выведения из строя строящейся Усть-Среднеканской ГЭС.

На территории Ягоднинского городского округа в зону возможного затопления попадают поселки Ягодное, Синегорье.

Потенциально опасные и химически опасные объекты экономики, скотомогильники в зоны прогнозируемых затоплений не попадают.

В период весеннего половодья, возможность затопления и размыва очагов опасных инфекций, попадающих в зону возможного затопления, отсутствует

Распространение пожаров на значительных площадях объясняется сухой, ветреной погодой, наличием грозовой деятельности, сложных природных условий. Возникновение лесных пожаров на территории округа вероятнее с 15 мая по 01 октября. По данным многолетних наблюдений в число случаев возгорания лесов возрастает в июне-июле.

Возможные источники ЧС техногенного характера

Виды возможных техногенных чрезвычайных ситуаций на территории округа:

- чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах;

- чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах; чрезвычайные ситуации на транспорте;

- чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения.

Перечень потенциально опасных объектов на территории Ягоднинского городского округа приведен в таблице 2.30.

Таблица 2.30. Потенциально опасные объекты Ягоднинского городского округа

| № п/п | Наименование объекта и его местонахождения | Класс опасности | Вид опасности | Расстояние до пожарного подразделения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Колымаэнерго» водохранилище Колымской ГЭС в п. Синегорье | 2 | ГТС | 7 км |
| 2 | ООО «Магаданнефто» АЗС в п. Ягодное | 3 | ВПО | 10 км |

Указанные потенциально опасные объекты по видам опасности делятся на две группы:

- пожароопасные объекты – АЗС, и др.;

- гидротехнические сооружения – Колымская ГЭС.

В частности, пожары в населенных пунктах возникают на складах ГСМ, деревообрабатывающих предприятиях, объектах энергетики, а также на территориях деревянной жилой застройки, при этом возможны такие явления как:

- быстрое распространение огня по горючим строениям и материалам;

- перенос огня (искр, головней) на значительные расстояния;

- выделение при горении в складах гербицидов, ядохимикатов и удобрений, химически опасных токсичных веществ, паров и газов, способных образовывать взрывоопасную концентрацию и зоны, опасные для пребывания людей и животных.

Это усложняется неудовлетворительным водоснабжением, удаленностью пожарных подразделений от отдельных территорий населенных пунктов, неудовлетворительной связью с отдаленными районами и состоянием дорог.

Радиационно-опасных объектов на территории Ягоднинского городского округа нет.

Возможные источники ЧС биолого-социального характера

Источниками ЧС биолого-социального характера могут быть биологически опасные объекты (скотомогильники, ямы Беккари и др.) содержание и контроль за которыми в настоящее время не проводится, а также природные очаги инфекционных болезней. Информация о местоположении таких объектов на территории городского округа отсутствует.

На основании статистических данных территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС по Магаданской области в Ягоднинском городском округе возможны чрезвычайные ситуации биолого-социального характера. В период возможных дождевых паводков существует вероятность вспышек острых кишечных инфекций (в т. ч. энтеровирусных) и вирусного гепатита водного характера.

Для туристов, спортсменов, охотников возможна вероятность возникновения происшествий, связанных с травмами в труднодоступной местности и невозможностью оказания своевременной первичной медицинской помощи.

3. Планируемые для размещения на территории

муниципального образования объекты федерального значения,

объекты регионального значения

##### 3.1. Планируемые объекты федерального значения

##### на территории городского округа

При осуществлении территориального планирования муниципального образования должны быть учтены интересы Российской Федерации по реализации полномочий федеральных органов государственной власти на территории городского округа, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации федеральных целевых программ. Документами территориального планирования Российской Федерации предусмотрено размещение объектов федерального значения на территории Ягоднинского городского округа.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-504 «Колыма»;

- строительство железнодорожной линии «Нижний Вестях-Мома-Магадан» протяженностью 1866 км.

##### 3.2. Планируемые объекты регионального значения Магаданской области

##### на территории городского округа

При осуществлении территориального планирования Ягоднинского городского округа необходимо учитывать интересы Магаданской области по реализации полномочий органов государственной власти субъектов РФ на территории муниципального образования, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации Стратегии социального и экономического развития Магаданской области на период до 2025 года, а также иных долгосрочных (региональных) документов стратегического планирования.

Документом территориального планирования Магаданской области, содержащим сведения о существующих и планируемых объектах регионального значения на территории Ягоднинского городского округа, является схема территориального планирования Магаданской области, утвержденная постановлением администрации Магаданской области от 02.02.2012 № 51-па (далее – СТП Магаданской области). На территории Ягоднинского городского округа СТП Магаданской области предлагается реализация ряда градостроительных мероприятий, представленных ниже.

Мероприятия по развитию минерально-сырьевого комплекса:

Минерально-сырьевой комплекс и горнодобывающая отрасль являются основой экономики Магаданской области. Предприятия отрасли выступают в качестве главной градообразующей базы на территории региона. Политика развития минерально-сырьевого комплекса отражает общие приоритеты социально-экономического развития области. Ключевыми задачами здесь являются: комплексное освоение минерально-сырьевой базы и создание новых отраслей горнодобывающей промышленности; развитие минерально-сырьевого комплекса с использованием инновационных технологий добычи и переработки благородных и цветных металлов, угля, торфа и других полезных ископаемых.

Решение данных ключевых задач будет обеспечиваться на следующих направлениях развития:

- увеличение объемов добычи благородных металлов преимущественно за счет освоения рудных месторождений Яно-Колымской золоторудной провинции, переработки отвальных комплексов россыпной добычи, вовлечения в переработку отходов горнодобывающих предприятий;

- комплексное геологическое изучение и освоение Приколымо-Омолонского экономического района и зон опережающего развития в его составе: Омчакского золотодобывающего кластера, Северного горнопромышленного района;

- повышение комплексности использования природных ресурсов, увеличение доли глубокой переработки, в общем объеме продукции, в первую очередь в угледобыче.

Для решения перечисленных задач и обеспечения направлений развития минерально-сырьевого комплекса области определен перечень проектов, намеченных к реализации в течение проектного периода (таблица 3.1).

Таблица 3.1. Перечень проектов по развитию минерально-сырьевого комплекса

| № п/п | Планируемые мероприятия | Место реализации | Этапы реализации (годы) | Приоритетность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап 2009–2013 гг. | 2 этап 2014–2020 гг. | Расчетный срок – 2025 г. | За расчетным сроком |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реализация проекта «Освоение Яно-Колымской золоторудной провинции» с формированием Омчакского золотодобывающего кластера и освоением месторождений: | Ягоднинский г. о. |  |  | 2025 |  | 3,4,5 |
| 2 | Комплексная переработка отвального комплекса россыпной добычи Центральной Колымы с применением современных технологических модулей | Ягоднинский г. о. |  |  | 2025 |  | 4,6 |
| 3 | Промышленное освоение крупных месторождений торфа и создания предприятия по производству торфяной продукции | Ягоднинский г. о. |  |  | 2025 |  | 4 |

##### Мероприятия по развитию обрабатывающего производства:

##### В основу развития обрабатывающей отрасли Магаданской области должно быть положено производство высококачественной продукции, конкурентоспособной как на внешнем, так и на внутреннем рынке. Развитие обрабатывающей промышленности будет способствовать диверсификации региональной экономики. К основным направлениям развития здесь относятся металлургическое производство цветных и благородных металлов, производство готовых металлических изделий и изделий из благородных металлов, производство строительных материалов и деталей, деревообработка, пищевая промышленность. Получат развитие предприятия легкой промышленности.

##### Проекты, направленные на развитие обрабатывающей промышленности:

- строительство цементного завода в Ягоднинском городском округе;

- развитие существующих обрабатывающих производств.

Мероприятия по развитию дорожно-транспортного комплекса:

- создание единой транспортной сети, обеспечивающей устойчивую круглогодичную доступность всех районных центров области, удаленных населенных пунктов;

- создание инфраструктуры железнодорожного сообщения – нового для области вида транспорта, обеспечивающего решение стратегических задач государства в Дальневосточном Федеральном округе и создающего условия для ускоренного развития и включения Магаданской области в социально-экономическое пространство России;

- развитие и модернизация инфраструктуры воздушного сообщения, в том числе расширение региональных перевозок внутри области;

- развитие и создание транспортной инфраструктуры в зонах и узлах опережающего развития области, в том числе посредством заключения концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве;

- создание транспортного обеспечения для комплексного освоения основных объектов минерально-сырьевой базы области.

С целью решения перечисленных задач по развитию дорожно-транспортного комплекса определены следующие мероприятия (Таблица 3.2)

Таблица 3.2 Перечень проектов по развитию дорожно-транспортного комплекса

| № п/п | Планируемые мероприятия | Место реализации | Этапы реализации, годы | Приоритетность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап 2009- 2013 гг. | 2 этап 2014-2020 гг. | Расчетный срок - 2025 г. | За расчетным сроком |  |
| 1 | Модернизация и строительство федеральной автомобильной дороги «Колыма» - Якутск Магадан в составе Северного транспортного коридора (СТК) и Магаданского транспортного коридора (МТК), (Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, Министерство транспорта РФ) в том числе: | Ягоднинский г. о. |  |  |  | 2030 | 1,2,3 |
| 2 | Участие в проектировании и строительстве железной дороги «Якутск (Нижний Бестях) – Мома – Магадан» в составе Магаданского транспортного коридора (МТК), (Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, Министерство транспорта РФ) границах Магаданской области | Ягоднинский г. о. |  |  |  | 2030 | 1,2,9 |

Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса:

Целью развития агропромышленного комплекса Магаданской области является обеспечение продовольственной безопасности региона, диверсификация областной экономики, а также создание условий для развития традиционных видов хозяйственной деятельности и народных промыслов коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории области.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

- обеспечить устойчивое снабжение населения продукцией агропромышленного комплекса;

- выполнить модернизацию агропромышленного производства на современной технологической базе;

- создавать новые специализированные предприятия по производству мяса птицы, свинины, оленины, яиц, молочному производству;

- развивать овощеводства в защищенном грунте, парниковое овощеводство;

- создавать систему сельской потребительской кооперации;

- улучшать состояние сельскохозяйственных угодий, путем проведения агрохимических работ для поддержания и восстановления почвенного плодородия, мелиоративных мероприятий;

- укреплять кормовую базу животноводства.

Для решения перечисленных задач по развитию агропромышленного комплекса и традиционных промыслов определены следующие мероприятия (таблица 3.3).

Таблица 3.3. Перечень проектов по развитию агропромышленного комплекса

| № п/п | Планируемые мероприятия | Место реализации | Этапы реализации, годы | Приоритетность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап 2009- 2013 гг. | 2 этап 2014-2020 гг. | Расчетный срок - 2025 г. | За расчетным сроком |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Проведение агрохимических работ для поддержания и восстановления почвенного плодородия | Ягоднинский г. о. |  |  | -//- | 2030 | 8 |
| 2 | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельхозугодий через проведение комплекса мелиоративных мероприятий | Ягоднинский г. о. |  |  | 2025 |  | 8 |
| 3 | Техническая и технологическая модернизация основных отраслей сельскохозяйственного производства | Ягоднинский г. о. |  |  | 2025 |  | 8 |

Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Энергоснабжение

Развитие энергетики должно быть направлено на повышение надежности электроснабжения всех городских округов области, в частности, южных и Магаданской агломерации. Будет обеспечено покрытие возрастающих нагрузок для потребителей в зонах опережающего развития, повышена общая эффективность работы энергосистемы.

Для решения перечисленных задач и направлений по развитию энергетики области определен перечень инвестиционных проектов, намеченных к реализации в течение проектного периода (таблица 3.4).

Таблица 3.4. Перечень проектов по развитию энергетики

| № п/п | Планируемые мероприятия | Место реализации | Этапы реализации (годы) | Приоритетность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап 2009–2013 гг. | 2 этап 2014- 2020 гг. | Расчетный срок - 2025 г. | За расчетным сроком |  |
| 1 | Строительство объектов, относящихся к комплексу «Внешнее электроснабжение Рудника им. Матросова». ОАО «Рудник им. Матросова» | Ягоднинский г. о. |  |  | 2025 |  | 2,4,5 |

Модернизация и развитие местных систем тепло- и электроснабжения населенных пунктов области должна осуществляться с применением ресурсосберегающих технологий, в том числе с применением труб с изоляцией пенополиуретаном, оснащением систем теплоснабжения счетчиками для измерения количества произведенного и потребленного тепла, установкой приборов автоматического регулирования теплоснабжения у потребителей.

Для решения задач развития местных систем тепло- и электроснабжения населенных пунктов области рекомендованы к реализации следующие мероприятия (таблица 3.5).

Таблица 3.5. Перечень проектов по развитию местных систем тепло- и электроснабжения населенных пунктов Магаданской области

| № п/п | Планируемые мероприятия | Место реализации | Этапы реализации (годы) | Приоритетность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап 2009- 2013 гг. | 2 этап 2014-2020 гг. | Расчетный срок - 2025 г. | За расчетным сроком |  |
| Теплоснабжение |
| 1 | Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения, Администрация муниципального образования «Ягоднинский городской округ» | Ягоднинский г. о. |  |  | 2025 |  | 1,2 |
| Электроснабжение |
| 2 | Реконструкция и модернизация электросетевого хозяйства, Администрация муниципального образования «Ягоднинский городской округ» | Ягоднинский г. о., п. Ягодное |  |  | 2025 |  | 1,2 |

Водоснабжение и водоотведение

Целью развития систем водоснабжения и водоотведения Магаданской области является устойчивое снабжение промышленных и коммунально-бытовых потребителей водой требуемого качества и в требуемом количестве, обеспечение условий охраны окружающей среды в системах водоотведения.

С этой целью должны быть решены следующие основные задачи:

- повысить обеспеченность населенных пунктов области объектами водоснабжения и водоотведения;

- снизить уровень износа имеющихся коммунальных сетей и оборудования путем из замены и ремонта;

- продолжать начатое и осуществлять новое строительство сооружений по очистке сточных вод;

- модернизировать сети водоснабжения и водоотведения с использованием ресурсосберегающих технологий: применения труб с изоляцией пенополиуретаном, оснащения систем водоснабжения счетчиками для измерения количества произведенной и потребленной воды, установкой приборов автоматического регулирования водоснабжения у потребителей.

Для решения этих задач были рекомендованы следующие мероприятия:

- реконструкция и модернизация систем водоснабжения и канализации Ягоднинского городского округа.

Связь

- развитие сети широкополосного доступа, позволяющей предоставлять широкий спектр информационных услуг;

- развитие услуги IP TV;

- строительство мультисервисной сети передачи данных, направленной на замену аналоговых каналов связи на цифровые;

- перевод проводного вещания на эфирное с установкой УКВ-ЧМ передатчиков в районных центрах области;

- перевод на трансляцию телевизионных и радиопрограмм в цифровом формате;

- расширение сети сотовой подвижной связи стандарта GSM, увеличение зоны радиопокрытия путем установки дополнительных базовых станций, в г. Магадане и во всех крупных населенных пунктах области;

- внедрение широкополосного доступа в Интернет во всех районных центрах области.

Для решения перечисленных задач по развитию инфраструктуры связи предусмотрены следующие мероприятия (таблица 3.6)

Таблица 3.6. Перечень проекты по развитию инфраструктуры связи

| № п/п | Планируемые мероприятия | Место реализации | Этапы реализации (годы) | Приоритетность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап 2009–2013 гг. | 2 этап 2014- 2020 гг. | Расчетный срок - 2025 г. | За расчетным сроком |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство и эксплуатация мультисервисной спутниковой сети передачи данных (ОАО «Дальсвязь») | Территория области |  | 2020 |  |  | 1,3 |

Жилищный комплекс

Развитие жилищного комплекса Магаданской области является одним из наиболее важных факторов обеспечения комфортных условий для проживания граждан в условиях Крайнего Севера.

Помимо развития жилищного комплекса в существующих населенных пунктах, необходимо строительство вахтовых поселков в зонах и узлах опережающего развития. Это должны быть современные, многофункциональные комплексы, обеспечивающие создание необходимых условий для комфортного проживания и психофизического восстановления работников базовых предприятий.

Для развития жилищного комплекса области необходимо решить следующие основные задачи:

- обеспечить население современным комфортным жильем;

- создать условия для формирования комфортной жилой средой в населенных пунктах области;

- завершить к 2014 году расселение граждан из аварийного жилья, используя новое строительство, приобретение жилья на вторичном рынке и реконструкцию существующего жилья для целей расселения;

- обеспечить массовое строительство жилья, доступного для приобретения в собственность или предоставления по найму для всех категорий граждан;

- наращивать ресурсное обеспечение строительного комплекса, в том числе мощностей предприятий строительной индустрии для обеспечения массового жилищного строительства;

- развивать и внедрять новые технологии жилищного строительства;

- обеспечить зоны опережающего развития области требуемой жилищной и социально-бытовой инфраструктурой, включая строительство новых вахтовых поселков;

- повысить сейсмическую устойчивость жилых зданий.

Для решения перечисленных задач по развитию жилищного комплекса области предусматриваются следующие мероприятия (Таблица 3.7).

Таблица 3.7. Перечень проектов по развитию жилищного комплекса

| № п/п | Планируемые мероприятия | Место реализации | Этапы реализации (годы) | Приоритетность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап 2009–2013 гг. | 2 этап 2014- 2020 гг. | Расчетный срок - 2025 г. | За расчетным сроком |  |
| 1 | Новое жилищное строительство и реконструкция существующего жилого фонда области в объеме порядка 7,7 тыс. м² на расчетный срок и порядка 6,3 тыс. м² до 2013 г. | Ягоднинский г. о. |  |  | 2025 |  | 1 |

Торговля и бытовые услуги

Основной целью развития системы торговли и предоставления бытовых услуг населению является обеспечение современными услугами всех жителей области, в том числе, жителей удаленных населенных пунктов. Для этих целей необходимо решить следующие задачи:

- оптимизировать структуру и пространственную организацию сети учреждений торговли, общественного питания, предоставления платных услуг населению с целью обеспечения населенных пунктов и жителей области качественным социально-бытовым обслуживанием;

- создать условия для развития объектов малого предпринимательства в сфере торговли и бытовых услуг;

- осуществить строительство новых многофункциональных торгово-развлекательных комплексов и центров досуга в крупных населенных пунктах области и центрах административных районов;

- развивать выставочно-ярмарочную деятельность, позиционирующую Магаданскую область, как территорию открытых возможностей для освоения ее неисчерпанных богатств;

- развивать рынок медицинских, образовательных, досуговых услуг населению.

Для решения перечисленных задач по развитию системы торговли и бытового обслуживания населения определены следующие мероприятия (Таблица 3.8).

Таблица 3.8. Проекты по развитию системы торговли и бытового обслуживания населения

| № п/п | Планируемые мероприятия | Место реализации | Этапы реализации (годы) | Приоритетность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап 2009–2013 гг. | 2 этап 2014- 2020 гг. | Расчетный срок - 2025 г. | За расчетным сроком |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Проектирование и строительство многофункциональных торгово-досуговых комплексов в центрах сельских поселений | административные центры области |  |  | 2025 |  | 1, 1+ |
| 2 | Организация передачи в аренду и выкупа помещений первых этажей зданий для развития малого предпринимательства в сфере торговли и предоставления услуг населению | населенные пункты области |  |  | 2025 |  | 1, 4 |

Здравоохранение

Развитие системы здравоохранения должно обеспечить население Магаданской области, в том числе жителей отдаленных и малодоступных территорий, современными качественными медицинскими услугами. Для решения этих проблем в области необходимо решить следующие задачи:

- оптимизировать структуру и пространственную организацию сети медицинских учреждений, с целью обеспечения населенных пунктов и жителей области качественным медицинским обслуживанием;

- реконструировать существующие и осуществлять строительство новых объектов здравоохранения в районных центрах и поселениях области, в том числе посредством заключения концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве;

- организовать доступ медицинских работников на удаленные территории области для посещения жителей по вызовам, проведения плановых осмотров населения отдаленных поселков, в которых невыгодно держать постоянного врача из-за низкой численности населения;

- развивать использование информационных технологий, возможности сети Интернет для организации дистанционного медицинского консультирования населения удаленных территорий с использованием единой региональной информационной системы здравоохранения;

- сформировать транспортную сеть, обеспечивающую оказание врачебной помощи на удаленных территориях области;

- развивать бальнеологическое обслуживание населения путем реконструкции существующих и строительства новых санаториев.

Социальная поддержка населения

Развитие системы социальной поддержки населения Магаданской области направлено на решение следующих задач:

- обеспечение жилыми помещениями ветеранов, инвалидов, семей с детьми-инвалидами, реабилитированных лиц и членов их семей и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;

- поддержка коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории области.

Образование

Основной целью развития системы образования Магаданской области является предоставление качественных образовательных услуг населению, в том числе – жителям отдаленных и малонаселенных населенных пунктов области. Для достижения этой целей необходимо решить следующие задачи:

- реструктурировать и оптимизировать пространственную организацию и структуру сети образовательных учреждений области;

- формировать сеть образовательных учреждений в малонаселенных районах области на основе создания территориальных школьных объединений, включающих в себя общеобразовательные учреждения (начальные и основные) близко расположенных сел, либо на основе группирования вокруг опорной (базовой) общеобразовательной школы, расположенной в местном центре расселения, сети филиалов из начальных общеобразовательных школ, в том числе малочисленных (до 10 учащихся);

- реструктурировать образовательное пространство области путем интеграции учреждений общего и начального профессионального, дошкольного, дополнительного образования, сетевого взаимодействия образовательных учреждений, взаимного перемещения ресурсов с использованием информационных технологий, сети Интернет, организации дистанционного обучения;

- организовать школы-интернаты в районных центрах, где учащиеся из сел и поселков с малой численностью населения могли бы получать полноценное образование. Необходимость в организации интернатов обусловлена рассредоточенной системой расселения и низкой плотностью населения области;

- осуществлять строительство и организацию национальных школ в местах проживания коренных малочисленных народов Севера, в том числе посредством заключения концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве;

- осуществлять строительство новых школ, детских дошкольных учреждений, а также проводить реконструкцию и ремонт существующих объектов системы образования, в том числе посредством заключения концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве;

- ввести обязательное обучение детей творчеству, в первую очередь изобразительному искусству (рисунок, живопись, лепка), для развития адаптивных приспособительных механизмов организма человека к условиям Крайнего Севера (см. раздел медико-социальная адаптация);

- предусмотреть во всех образовательных учреждениях возможности для ежедневных занятий физической культурой (помимо уроков физкультуры и спортивных мероприятий). Организовать лекции и обучающие программы по здоровому образу жизни в условиях Севера, рациональному питанию, закаливанию, отказу от вредных привычек (прежде всего курения), как основы и предупреждения заболеваний, характерных для жителей Крайнего Севера.

Для решения перечисленных задач по развитию системы образования определены следующие мероприятия (таблица 3.9).

Таблица 3.9. Перечень проектов по развитию системы образования

| № п/п | Планируемые мероприятия | Место реализации | Этапы реализации (годы) | Приоритетность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап 2009–2013 гг. | 2 этап 2014- 2020 гг. | Расчетный срок - 2025 г. | За расчетным сроком |  |
| 1 | Реконструкция начальной школы с приданием статуса базовой школы местного центра расселения | Ягоднинский г. о., п. Ягодное |  |  | 2025 |  | 1 |
| 2 | Реконструкция средней школы | Ягоднинский г. о., п. Ягодное |  |  | 2025 |  |  |

Культура

Основной целью развития сферы культуры Магаданской области является формирование системы учреждений и организационных мероприятий, позволяющей включить всех жителей области, в том числе удаленных и малонаселенных территорий, в общее культурное пространство региона, страны, а также, в мировое культурное пространство. Для представителей коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории области, должны быть созданы условия для сохранения и использования своего культурного наследия. Для достижения указанных целей в области необходимо решить следующие задачи:

- оптимизировать структуру и пространственную организацию сети учреждений культуры;

- осуществлять строительство новых учреждений культуры, а также проводить реконструкцию и ремонт существующих объектов, в том числе посредством заключения концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве.

Физическая культура и спорт, рекреация и туризм

Основной целью развития физической культуры и спорта является предоставление населению Магаданской области современных услуг, обеспечивающих поддержание физического здоровья как основы профилактики специфических для Севера заболеваний, пропаганды здорового образа жизни. Для достижения этих целей в области необходимо решить следующие задачи:

- оптимизировать структуру и пространственную организацию сети учреждений физкультуры и спорта;

- осуществить ремонт существующих и строительство новых объектов физкультуры и спорта, в частности плоскостных спортивных сооружений, плавательных бассейнов, аквапарков и др., в том числе посредством заключения концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве;

- осуществлять строительство новых объектов физкультуры и спорта в составе многофункциональных комплексов и центров досуга в крупных населенных пунктах области;

- формировать инфраструктуру рекреационных зон, создавать круглогодичные и сезонные комплексы, центры туризма, отдыха и курортного лечения;

- развивать рекреационную и туристическую сферу деятельности, используя и опираясь на уникальные ландшафтные и природные особенности территории Магаданской области;

- создавать и развивать следующие объекты рекреации и туризма: базы обслуживания туристов - водников, рыбаков и охотников, любителей пешего и горного туризма; зоны любительского сбора дикоросов и лекарственных трав; центры курортолечения; центры лыжного, горнолыжного, водного спорта; этнографические комплексы, гостиничные комплексы, центры автотуризма и др.;

- развивать транспортную доступность Магаданской области для жителей экономически развитых и густонаселенных регионов России, зарубежных стран;

- развивать и повышать качество гостиничного фонда города Магадана и, особенно, районных центров рекреации и туризма с обеспечением современных комфортных условий для размещения туристских групп;

- развивать дорожную сеть и альтернативные пути доставки туристов (вертолеты, морской транспорт) к началу маршрутов и вывоза их из конечных пунктов маршрутов;

- развивать в области систему придорожного сервиса, формировать сеть мотелей, кемпингов, пригородных гостиниц для активизации автомобильного туризма;

- резервировать зеленые зоны в пределах 0,5-1,5 часовой доступности от городов и крупных поселков, а также ценных природно-оздоровительных территорий, осуществлять закрепление их в государственной собственности для организации массового отдыха;

Для решения перечисленных задач по развитию системы физкультуры и спорта, рекреации и туризма определены следующие мероприятия (таблица 3.10).

Таблица 3.10. Проекты по развитию системы физкультуры и спорта, рекреации и туризма

| № п/п | Планируемые мероприятия | Место реализации | Этапы реализации (годы) | Приоритетность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап 2009–2013 гг. | 2 этап 2014- 2020 гг. | Расчетный срок - 2025 г. | За расчетным сроком |  |
| 1 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (крытая хоккейная площадка с искусственным льдом) | Ягоднинский г. о., п. Ягодное |  |  |  | 2030 | 1 |
| 2 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (плавательный бассейн) | Ягоднинский г. о., п. Ягодное |  |  | 2025 |  | 1, 1+ |
| 3 | Строительство центра активного отдыха и туризма «Озеро Джека Лондона», как рекреационной зоны федерального значения | Ягоднинский г. о. |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство инфраструктуры для организации рыболовного туризма и охоты | Ягоднинский г. о. |  |  |  |  |  |

Мероприятия по охране окружающей среды:

Основной задачей мероприятий по охране окружающей среды в регионе является минимизация техногенных и антропогенных нагрузок на природную среду и ее компоненты: воздушный бассейн, грунтовые и поверхностные воды, почвы, растительный покров, животный мир. В число мероприятий должно входить:

- снижение влияния выбросов и сбросов загрязняющих веществ, размещения отходов на состояние воздушного бассейна, водных объектов и почвенно-растительного покрова;

- рекультивация и обезвреживание брошенных поселков, бесхозных экологически опасных объектов, демеркуризация около 20 млн. т ртутьсодержащих отходов на 30 объектах, предупреждения свинцового, мышьяковистого, кадмиевого, цианид- роданидного загрязнения;

- установление санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств, являющихся источниками загрязнения окружающей среды;

- установление водоохранных зон рек, водоемов, на морском побережье;

- установление и организация санитарно-защитных зон для аэродромов и взлетно-посадочных площадок, находящихся в непосредственной близости к жилой застройки, запрещение размещения жилых домов и общественных зданий в зоне влияния аэропортов без расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля и др.);

- организация санитарной очистки территории, утилизации бытовых отходов;

- охрана защитных лесов на территории области;

С целью охраны окружающей среды предусматриваются следующие мероприятия (таблица 3.11).

Таблица 3.11. Перечень проектов по охране окружающей среды

| № п/п | Планируемые мероприятия | Место реализации | Этапы реализации (годы) | Приоритетность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап 2009–2013 гг. | 2 этап 2014- 2020 гг. | Расчетный срок - 2025 г. | За расчетным сроком |  |
| 1 | Лесорастительное, лесохозяйственное, агроклиматическое районирование Магаданской области. Составление карт районирования | Территория области |  |  | 2025 |  | 7 |
| 2 | Создание и поддержка малых частных предприятий по уходу за лесами и использованию лесных ресурсов | Территория области |  |  | 2025 |  | 4, 7 |
| 3 | Выявление и комплексное инженерно-геологическое обследование ликвидированных населенных пунктов, брошенных предприятий, установление степени их экологической опасности | Территория области |  |  | 2025 |  | 7 |
| 4 | Разработка проектов по рекультивации и реабилитации ранее нарушенных и неиспользуемых земель | Территория области |  |  | 2025 |  | 7 |
| 5 | Разработка и реализация проекта рекультивации и реабилитации ранее нарушенной речной долины (участка) высокого порядка (не менее 200 га) | Территория области |  |  | 2025 |  | 7 |
| 6 | Обеспечение функционирования территориальной системы экологического мониторинга Магаданской области | Территория области |  |  | 2025 |  | 7 |
| 7 | Обеспечение международных обязательств России на территории области по Киотскому соглашению (с 2005 г.), Рамсарской конвенции (с 1975 г.). Боннской конвенции по охране перелетных птиц. Соглашению по охране перелетных птиц между Россией и США, Россией и Японией, Россией и Кореей. Конвенции по биоразнообразию. Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) (РФ с 1992 г.) | Территория области |  |  | 2025 |  | 7 |
| 8 | Демеркуризация хвостохранилищ ЗИФ, территорий ШОФ и ШОУ. | Территория области |  |  | 2025 |  | 7 |
| 9 | Организация переработки нефтесодержащих отходов с приобретением соответствующего оборудования | Территория области |  |  | 2025 |  | 7 |
| 10 | Организация переработки аккумуляторов (ВНИИЦветмет) | Территория области |  |  | 2025 |  | 7 |
| 11 | Организация переработки автошин, изделий из синтетических материалов (Хабаровский ИВЭП ДВО РАН) | Территория области |  |  | 2025 |  | 7 |
| 12 | Создание сети складов с естественными сорбентами и материалами на случаи ликвидации нефтяного и токсикогенного загрязнения рек и морского побережья | Территория области |  |  | 2025 |  | 7 |
| 13 | Создание опорных репрезентативных пунктов территориального экологического мониторинга и обеспечение их функционирования | Территория области |  |  | 2025 |  | 7 |

3.3 Планируемые объекты местного значения муниципального образования

Документом территориального планирования Ягоднинского городского округа, содержащим сведения о существующих и планируемых объектах местного значения является Схема территориального планирования муниципального образования Ягоднинский район Магаданской области, утвержденная решением Ягоднинского районного Собрания представителей от 22.06.2010 № 188. Указанной схемой территориального планирования предлагается реализация ряда градостроительных мероприятий, представленных ниже.

Мероприятия по развитию минерально-сырьевого комплекса:

Минерально-сырьевой комплекс и горнодобывающая отрасль являются основой экономики Ягоднинского городского округа. Предприятия отрасли выступают в качестве главной градообразующей базы на территории округа. Ключевыми задачами здесь являются: комплексное освоение минерально-сырьевой базы и создание новых отраслей горнодобывающей промышленности; развитие минерально-сырьевого комплекса с использованием инновационных технологий добычи и переработки благородных и цветных металлов, угля, торфа и других полезных ископаемых.

Решение данных ключевых задач будут обеспечиваться на следующих направлениях развития:

- увеличение объемов добычи благородных металлов преимущественно за счет освоения рудных месторождений Яно-Колымской золоторудной провинции, переработки отвальных комплексов россыпной добычи, вовлечения в переработку отходов горнодобывающих предприятий;

- повышение комплексности использования природных ресурсов, увеличение доли глубокой переработки, в общем объеме продукции.

Мероприятия по развитию обрабатывающего производства:

В основу развития обрабатывающей отрасли Ягоднинского городского округа должно быть положено производство высококачественной, конкурентоспособной продукции. Развитие обрабатывающей промышленности будет способствовать диверсификации экономики округа. К основным направлениям развития здесь относятся производство строительных материалов и деталей, деревообработку, пищевую промышленность.

Для решения задач по обеспечению развития обрабатывающих производств определен перечень проектов, намеченных к реализации в течение расчетного срока (Таблица 3.12).

Таблица 3.12 Перечень проектов по развитию обрабатывающего производства

| № п/п | Планируемые мероприятия | Этапы реализации (годы) | Приоритетность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап 2009–2013 гг. | 2 этап 2014- 2020 гг. | Расчетный срок - 2025 г. | За расчетным сроком |  |
| 1 | Строительство цементного завода |  | 2022-2023 |  |  | 2,3,4 |
| 2 | Организация производства строительных изделий с использованием вулканического пепла | Предложено СВК НИИ ДВО РАН | 4,6 |

Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса:

Целью развития агропромышленного комплекса Ягоднинского городского округа является обеспечение продовольственной безопасности округа, диверсификация экономики

Для решения задач по развитию агропромышленного комплекса определены следующие мероприятия (Таблица 3.13).

Таблица 3.13. Проекты по развитию агропромышленного комплекса

| № п/п | Планируемые мероприятия | Этапы реализации (годы) | Приоритетность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап 2009–2013 гг. | 2 этап 2014- 2020 гг. | Расчетный срок - 2025 г. | За расчетным сроком |  |
| 1 | Проведение агрохимических работ для поддержания и восстановления почвенного плодородия |  |  | -//- | 2030 | 8 |
| 2 | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельхозугодий через проведение комплекса мелиоративных мероприятий |  |  | 2025 |  | 8 |
| 3 | Техническая и технологическая модернизация основных отраслей сельскохозяйственного производства |  |  | 2025 |  | 8 |

Мероприятия по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры:

- создание единой транспортной сети, обеспечивающей устойчивую круглогодичную доступность всех удаленных населенных пунктов;

- реконструкция автодорог муниципального и межпоселенческого значения, в том числе посредством заключения концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве;

- формирование межрайонных транспортных коридоров на территории городского округа: включающего железнодорожное и автодорожное направления.

С целью решения задач по развитию дорожно-транспортного комплекса определены следующие мероприятия (Таблица 3.14).

Таблица 3.14. Проекты по развитию дорожно-транспортного комплекса

| № п/п | Планируемые мероприятия | Этапы реализации (годы) | Приоритетность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап 2009–2013 гг. | 2 этап 2014- 2020 гг. | Расчетный срок - 2025 г. | За расчетным сроком |  |
| 1 | Участие в строительстве федеральной автомобильной дороги «Колыма» (Министерство транспорта РФ) в т.ч. |  | -//- | -//- | 2030 | 1,2,3 |
| 2 | Строительство автодороги п. Ларюковая – п. Усть-Среднекан |  | 2020 |  |  |  |
| 3 | Участие в проектировании и строительстве железной дороги (Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, Министерство транспорта РФ) |  | -//- | -//- | 2030 | 1,2,9 |
| 4 | Реконструкция автодороги местного значения «Ягодное – Эльген – Таскан», включая инженерные сооружения (мосты, водопропускные трубы) |  | -//- | 2025 | 2030 | 1,2,3 |
| 5 | Реконструкция (строительство) уличных дорог в населенных пунктах Ягоднинского ГО |  | -//- | -//- | 2030 | 1,2,3 |

Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

В связи с планируемым наращиванием производства в Ягоднинском городском округе, потребление энергии на расчетный период многократно возрастет по сравнению с текущим периодом. Будут задействованы как имеющиеся, так и вновь создаваемые мощности энергосистемы.

Развитие энергетики должно быть направлено на повышение надежности электроснабжения всех городских округов области. Решение этих задач будет обеспечиваться на следующих направлениях развития:

- техническое перевооружение и реконструкция действующих основных фондов энергосистемы;

- модернизация и новое строительство объектов энергетики, в первую очередь Усть-Среднеканской ГЭС, сетевой инфраструктуры для подключения новых потребителей Яно-Колымской золоторудной провинции.

- перевод местных котельных на местное топливо – бурый уголь.

Водоснабжение и водоотведение

Основные задачи развития систем водоснабжения и водоотведения:

- повысить обеспеченность населенных пунктов округа объектами водоснабжения и водоотведения;

- снизить уровень износа имеющихся коммунальных сетей и оборудования путем их замены и ремонта;

- осуществлять новое строительство сооружений по очистке сточных вод;

- модернизировать сети водоснабжения и водоотведения с использованием ресурсосберегающих технологий: применения труб с изоляцией пенополиуретаном, оснащения систем водоснабжения счетчиками для измерения количества произведенной и потребленной воды, установкой приборов автоматического регулирования водоснабжения у потребителей.

Для решения задач по развитию систем водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании определены следующие мероприятия (Таблица 3.15).

Таблица 3.15. Перечень мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Планируемые мероприятия | Этапы реализации (годы) | Приоритетность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап 2009–2013 гг. | 2 этап 2014- 2020 гг. | Расчетный срок - 2025 г. | За расчетным сроком |  |
| 1 | Развитие систем водоочистки в малых населенных пунктах, вахтовых поселках и отдельных объектах с применением контейнерных блочно-модульных установок. |  |  | 2025 |  | 1,2 |
| 2 | Реконструкция и модернизация системы водоснабжения в п. Оротукан |  |  | 2022 |  | 1,2 |
| 3 | Реконструкция и модернизация системы водоснабжения в п. Ягодное, п. Дебин, п. Синегорье |  |  | 2025 |  | 1,2 |
| 4 | Реконструкция и модернизация систем водоотведения в населенных пунктах Ягоднинского ГО |  |  | -//- | 2030 |  |
| 5 | Строительство во всех п. г. т. модульных очистных сооружений канализации |  |  |  |  |  |

Связь, радиовещание, телевидение, информатика

Для развития связи требуется решить следующие задачи:

- развитие сети почтовой связи с расширением сферы ее услуг;

- развитие услуги IP TV, введение мультисервисной спутниковой сети передачи данных;

- перевод на трансляцию телевизионных и радиопрограмм в цифровом формате;

- расширение сети сотовой подвижной связи стандарта GSM, увеличение зоны радиопокрытия путем установки дополнительных базовых станций во всех крупных населенных пунктах округа;

- внедрение широкополосного доступа в Интернет в п. Ягодное.

Жилищный комплекс

Для развития жилищного комплекса городского округа необходимо решить следующие основные задачи:

- обеспечить население современным комфортным жильем;

- создать условия для формирования комфортной жилой среды в населенных пунктах области;

- завершить к 2014 году расселение граждан из аварийного жилья, используя новое строительство, приобретение жилья на вторичном рынке и реконструкцию существующего жилья для целей расселения;

- создать условия для сбалансированного развития застроенных и подлежащих застройке территорий путем реализации мероприятий территориального планирования при эффективной градостроительной политике;

- обеспечить массовое строительство жилья, доступного для приобретения в собственность или предоставления по найму для всех категорий граждан;

- создать условия для развития ипотечного рынка;

- развивать и внедрять новые технологии жилищного строительства.

Торговля и бытовые услуги

В целях развития системы торговли и предоставления бытовых услуг населению включая жителей удаленных населенных пунктов необходимо решить следующие задачи:

- оптимизировать структуру и пространственную организацию сети учреждений торговли, общественного питания, предоставления платных услуг населению;

- создать условия для развития объектов малого предпринимательства в сфере торговли и бытовых услуг;

- осуществить строительство новых многофункциональных торгово-развлекательных комплексов и центров досуга в крупных населенных пунктах и административном центре округа;

- развивать рынок медицинских, образовательных, досуговых услуг населению.

Здравоохранение

В целях развития сферы здравоохранения необходимо решить следующие задачи:

- оптимизировать структуру и пространственную организацию сети медицинских учреждений, с целью обеспечения населенных пунктов и жителей городского округа качественным медицинским обслуживанием;

- реконструировать существующие и осуществлять строительство новых объектов здравоохранения в муниципальном образовании, в том числе посредством заключения концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве;

- сформировать транспортную сеть, обеспечивающую оказание врачебной помощи на удаленных территориях округа.

Социальная поддержка населения

Развитие системы социальной поддержки населения направлено на решение следующих задач:

- реализация государственных гарантий на социальную защиту граждан и семей с детьми;

- повышение качества предоставления государственных социальных услуг;

- развитие инновационных моделей социального обслуживания, приближенного к нуждам населения округа;

- обеспечение жилыми помещениями ветеранов, инвалидов, семей с детьми-инвалидами, реабилитированных лиц и членов их семей и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;

- адаптация населения, переезжающего на постоянное место жительство и для работы вахтовым методом к условиям проживания на территории округа;

- адаптация слабозащищенных граждан и граждан с ограниченными возможностями к условиям проживания на территории округа;

- поддержка коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории округа.

Образование

Основной целью развития системы образования Ягоднинского городского округа, является предоставление качественных образовательных услуг населению, в том числе – жителям отдаленных и малонаселенных населенных пунктов округа.

Культура

Основной целью развития сферы культуры Ягоднинского городского округа является формирование системы учреждений и организационных мероприятий, позволяющей включить всех жителей Ягоднинского городского округа, в том числе удаленных и малонаселенных территорий, в общее культурное пространство региона, страны, а также, в мировое культурное пространство.

Физическая культура и спорт, рекреация и туризм

Основной целью развития физической культуры и спорта является предоставление населению Ягоднинского городского округа современных услуг, обеспечивающих поддержание физического здоровья как основы профилактики специфических для Севера заболеваний, пропаганды здорового образа жизни.

Мероприятия по охране окружающей среды:

Основной задачей мероприятий по охране окружающей среды в регионе является минимизация техногенных и антропогенных нагрузок на природную среду и ее компоненты: воздушный бассейн, грунтовые и поверхностные воды, почвы, растительный покров, животный мир.

Для решения задач по охране окружающей среды предусматриваются следующие мероприятия (Таблица 3.16).

Таблица 3.16 Перечень мероприятий по охране окружающей среды

| № п/п | Планируемые мероприятия | Этапы реализации (годы) | Приоритетность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап 2009–2013 гг. | 2 этап 2014- 2020 гг. | Расчетный срок - 2025 г. | За расчетным сроком |  |
| 1 | Ликвидация несанкционированных свалок в санитарно-защитных зонах |  |  | 2025 |  | 7 |
| 2 | Проведение изысканий и разработка проектно- сметной документации на расчистку, выпрямление и углубление русла реки Колымы |  |  | 2025 |  | 7 |
| 3 | Строительство и реконструкция защитных гидротехнических сооружений в рамках региональной доли софинансирования по федеральным адресным инвестициям в сферу водохозяйственного комплекса п. Ягодное, |  |  |  | 2030 | 7 |
| 4 | Контроль за состоянием и ремонтом гидротехнических сооружений на питьевых водохранилищах в рамках региональной доли софинансирования по капитальным вложениям в обеспечение безопасности водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений п. Оротукан |  |  | 2025 |  | 7 |
| 5 | Воспроизводство лесов в долинах водотоков, подвергшихся антропогенному воздействию |  |  |  | 2030 | 7 |
| 6 | Разработка проектов по рекультивации и реабилитации ранее нарушенных и неиспользуемых земель |  |  | 2025 |  | 7 |

Планируемые объекты местного значения по данным генеральных планов

До настоящего времени для отдельных территорий Ягоднинского городского округа были утверждены следующие документы территориального планирования:

- проект «Корректировка генерального плана поселка Ягодное», утвержден решением Собрания представителей муниципального образования «поселок Ягодное» от 05.03.2017 № 61;

- проект «Корректировка генерального плана поселка Синегорье», утвержден решением Собрания представителей муниципального образования «поселок Синегорье» от 22.06.2009 № 188;

- проект «Корректировка генерального плана поселка Оротукан», утвержден решением Собрания представителей муниципального образования «поселок Оротукан» от 18.02.2009 № 9;

- проект «Корректировка генерального плана поселка Дебин», утвержден постановлением Администрации муниципального образования «поселок Дебин» от 16.11.2009 № 96-п;

- проект «Корректировка генерального плана поселка Бурхала», утвержден постановлением Администрации муниципального образования «поселок Бурхала» от 16.12.2009 № 79.

Анализ предложений указанных генеральных планов показал, что часть утвержденных мероприятий уже реализована, часть – уточнение проектных решений, утвержденных в документах территориального планирования вышестоящего уровня, часть предложений в настоящее время уже не актуальна. Отдельные проектные решения могут быть использованы и уточнены в настоящей работе, они приводятся ниже.

Перспективы развития городского округа связаны с добычей минерально-сырьевых ресурсов, в том числе с освоением золоторудных месторождений, производством и передачей энергетических ресурсов, с освоением ряда других отраслей. Проектные решения, принятые в генеральных планах направлены на упорядочение и конструктивное использование уже освоенных территорий, в том числе под жилую застройку, формирование компактного жилого района капитальной застройки на базе уже существующего многоэтажного жилья, планировочно увязанного с комплексом индивидуальной и малоэтажной застройки с учетом вывода нерентабельных предприятий.

Важнейшей составной частью развития поселка Ягодное и других населенных пунктов округа является процесс развития системы культурно-бытового обслуживания. В основном предлагается не столько строительство новых учреждений, сколько качественное переоборудование и улучшение действующих. При развитии отдельных территорий необходимо предусмотреть размещение объектов культурно-бытового обслуживания с учетом радиуса доступности, для их равномерного распределения по территории. Учреждения культуры необходимо дополнять новыми видами, такими как интернет-кафе, дискотеки, специализированные клубы.

В отношении производственных территорий ставятся следующие задачи:

- упорядочение существующих территорий промышленно-складских и коммунально-складских районов и отдельных производственных зон;

- организация санитарно-защитных зон между жилыми территориями и предприятиями, и водоохранных зон;

- вынос из жилой застройки вредных производств;

- постепенный вынос с территорий жилой застройки промышленных предприятий.

В поселке Ягодное застройка находится в непосредственной близости от автодороги. Автотрасса пересекается пешеходными связями, направленными в школу, детский сад, к местам приложения труда, отдыха на реке Дебин. Проектом генерального плана предлагается вынести автодорогу «Колыма» из центра поселка. Объездную автодорогу вдоль берега реки Дебин предлагается совместить с дамбой для защиты поселка от подтоплений и выполнить её в твердом покрытии. Улица Транспортная станет улицей местного значения с подцентром обслуживания и выходом к реке в районе автовокзала.

3.4 Планируемые объекты местного значения городского округа

В соответствии с требованиями ч. 11 ст. 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации генеральный план Ягоднинского городского округа разработан с учетом реализации градостроительных мероприятий на расчетный срок до 2040 года, что составляет 23 года с исходного года его разработки – 2017 г. Первая очередь реализации градостроительных мероприятий генерального плана устанавливается до 2025 года, что соответствует окончанию срока действия стратегии социально-экономического развития Магаданской области до 2025 года.

3.4.1. Демографический прогноз

По данным схемы территориального планирования Магаданской области от 2009 г. важным фактором дальнейшего улучшения социально-экономической и демографической ситуации в муниципальных образованиях Магаданской области должны стать разработка и принятие нормативных документов в первую очередь регулирующих привлечение трудовых мигрантов.

В прогнозе социально-экономического развития Магаданской области на период до 2028 года (проект) выполнено определение вариантов внутренних условий и характеристик социально- экономического развития Магаданской области на долгосрочный период, согласно которому долгосрочное развитие региона не предусматривает смены специализации экономики, в период до 2028 года она останется сырьевой. Одновременно будут обеспечены условия для приоритетного развития переработки добываемого сырья на территории региона.

На территории Ягоднинского городского округа перспективно дальнейшее развитие горнодобывающих производств, энергетики. Есть перспективы для развития туризма в первую очередь на территории природного парка «Озеро Джека Лондона».

Вместе с тем ожидается, что темпы миграционного оттока будут снижаться, чему будут способствовать принимаемые меры по стабилизации социально-экономического положения северных территорий, финансового и правового обеспечения, проведение мероприятий по привлечению в регион высококвалифицированных специалистов, в том числе молодежи, выезжающей в центральные районы страны для получения высшего образования.

На долгосрочную перспективу одним из факторов повышения конкурентоспособности Магаданской области является проведение эффективной инвестиционной политики. Этому способствует вхождение Ягоднинского городского округа в зону формирования Магаданской агломерации. Факторами, способствующими формированию высокого уровня занятости населения, являются:

( обеспечение подготовки востребованных на рынке труда квалифицированных кадров из числа местных жителей и привлечение специалистов из других регионов;

( взаимодействие бизнеса с образовательными учреждениями;

( развитие института переподготовки кадров;

( обеспечение достойного уровня оплаты труда.

Стабилизация численности населения достижима при реализации мер, направленных на рост продолжительности жизни населения, повышение доступности качественных продуктов питания, качественных лекарств, комфортного жилья, создание условий для занятий физической культурой, популяризация спорта, обеспечение доступности качественной медицинской помощи и образовательных услуг, улучшение экологической обстановки, создание условий для регулярного отдыха жителей Дальневосточных регионов в местах с благоприятными климатическими условиями, обеспечение достойного уровня жизни пенсионеров.

Приоритетными направлениями действий местной администрации по улучшению демографической ситуации могут быть:

• снижение смертности от внешних причин, в том числе развитие системы превентивных мер по предотвращению заболеваемости трудоспособного населения; улучшение условий и охраны труда, снижение уровня производственного травматизма;

• укрепление материально-технической базы женских консультаций, гинекологических кабинетов, родильных домов, а также развитие системы медико-социальной подготовки семьи к беременности и родам; снижение материнской и младенческой смертности;

• развитие системы поддержки неполных семей с детьми, многодетных семей, семей, воспитывающих детей-инвалидов, и семей, принимающих на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.

• развитие инфраструктуры организаций по работе с молодыми семьями, семьями с детьми, в том числе формирование у молодежи мотивации создания полноценной семьи с детьми; укрепление института семьи, духовно-нравственных традиций семейных отношений;

• увеличение доступности объектов, предоставляющих дошкольное образование;

• формирование благоприятной среды для развития и занятости молодежи (разработка программы управления талантами; содействие реализации творческого потенциала молодежи путем проведения конкурсов; содействие занятости и профессиональной ориентации молодежи (вовлечение молодежи в трудовую деятельность через стажировки на предприятиях региона), организация летнего отдыха и досуга молодежи), формирования молодежного актива округа;

• популяризация здорового образа жизни среди молодежи, как фактор сохранения репродуктивного здоровья молодого поколения, поддержка молодых семей.

По базовому варианту прогноза к 2028 году население Магаданской области в целом сократится на 8,1%, что составит в Ягоднинском городском округе 635 человек. Такая тенденция реальна при сохранении в дальнейшем текущей демографической ситуации и экономических показателей. Однако, при достижении показателей экономического роста, утвержденных стратегией социально-экономического развития по Магаданской области до 2025 г. и дальнейшей положительной динамики этих показателей можно прогнозировать увеличение численности населения Ягоднинского городского округа за счет естественного прироста населения, привлечения специалистов с семьями на предприятия сельского хозяйства и сырьевого сектора. Таким образом, для Ягоднинского городского округа принимается следующий демографический прогноз: увеличение численности населения до 2025 года на 8,5 % до 8500 человек с последующим постепенным его увеличением до 2040 года на 27,6 % до 10000. Показатели демографического прогноза в населенных пунктах Ягоднинского городского округа приведены в таблице 3.17.

Таблица 3.17. Прогноз численности населения по населенным пунктам Ягоднинского городского округа

| Населенный пункт | 2017 г. | Первая очередь, 2025 г. | Расчетный срок, 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| поселок Ягодное | 3520 | 3800 | 4500 |
| поселок Синегорье | 2366 | 2700 | 3000 |
| поселок Оротукан | 1061 | 1300 | 1500 |
| поселок Дебин | 663 | 700 | 1000 |
| поселок Бурхала (расселение) | 138 | 0 | 0 |
| поселок Сенокосный (расселение) | 76 | 0 | 0 |
| Итого: | 7835 | 8500 | 10000 |

Опираясь на условия реализации мероприятий по поддержанию высоких показателей рождаемости, определенных современной демографической политикой государства, принимаем в генеральном плане устойчивый рост численности детского населения Ягоднинского городского округа и сохранения его доли в сравнении с общей численностью населения на уровне 2017 года – 20,5%. Прогноз численности детей в дошкольном и школьном возрасте по городскому округу представлен в таблице 3.18.

Таблица 3.18. Прогноз численности населения в дошкольном и школьном возрасте по городскому округу, человек

| Группа населения | 2017 г. | Первая очередь (2025 г.) | Расчетный срок (2040 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Население дошкольного возраста (2-7 лет) | 601 | 650 | 770 |
| Население школьного возраста (8-17 лет) | 1011 | 1095 | 1290 |

Как видно из таблицы 3.17. показатели демографического роста по населенным пунктам Ягоднинского городского округа колеблются от 27% в поселке Синегорье до 56% в поселке Ягодное. Это связано со специализацией каждого населенного пункта и перспективами его развития. Важным фактором социально-экономического развития городского округа может стать строительство железнодорожной линии «Нижний Бестях - Мома - Магадан», которая в перспективе может пройти по территории округа до 2040 г.

Стратегия развития каждого населенного пункта Ягоднинского городского округа представлена ниже.

поселок Ягодное. После объединения поселков под единое самоуправление в форме городского округа значение поселка Ягодное как административного центра муниципального образования значительно укрепилось. Все органы управления теперь сосредоточены только здесь, это в свою очередь создает большую инвестиционную привлекательность поселка, качество жизни и ведение бизнеса за счет удобства решения административных вопросов. Это будет стимулировать развитие имеющихся производств, их расширение, а также организацию новых предприятий местного и регионального уровня. Однако для этого потребуется обеспечение транспортной доступности как самого поселка из областного центра г. Магадана, так и новых инвестиционных площадок. Другим важным вопросом становится их инженерное обеспечение.

Перспективные направления промышленного производства связаны с интенсификацией горнодобывающих производств. Дальнейшее развитие поселок может получить благодаря строительству дорожной инфраструктуры: кафе, гостиниц и т. п. для обслуживания федеральной автодороги «Колыма».

поселок Синегорье. Особенность поселка Синегорье заключается в размещении рядом с ним Колымской ГЭС, которая является крупнейшей ГЭС Магаданской области, производящей около 95 % электроэнергии в регионе. Перспективно дальнейшее развитие энергетики.  Недалеко от поселка, в живописном месте находится санаторий-профилакторий. Также на склоне одной из окружающих поселок сопок расположена слаломная трасса с механическим подъемником. В связи с этим эта территория может стать местом развития рекреации, туризма, баз отдыха сезонного и круглогодичного проживания. С появлением железнодорожной станции в районе поселка возможно развитие сопутствующих отраслей экономики.  Всё это повлечет за собой создание новых рабочих мест, привлечение специалистов, закрепление молодежи на селе, развитие жилищного строительства, объектов соцкультбыта, рост благосостояния граждан.

поселок Оротукан. Особенность поселка Оротукан заключается в том, что он расположен на федеральной трассе Р-504 «Колыма» и является единственным местом обслуживания транзитного транспорта на расстоянии 300 км, до ближайших населенных пунктов расстояние составляет: 130 км до поселка Ягодное, до поселка Атка 190 км. Дальнейшее развитие поселок может получить благодаря строительству дорожной инфраструктуры: кафе, гостиниц и т. п. Увеличение численности населения поселка связано, прежде всего, с улучшение условий труда, проживания, материального обеспечения, повышение общего уровня жизни. Всё это возможно при устойчивой транспортной связи с административным центром округа – поселком Ягодное и областным центром городом Магадан.

поселок Дебин. Особенность поселка Дебин заключается в том, что он расположен на федеральной трассе Р-504 «Колыма», а также от него идет дорога до поселка Синегорье. Является единственным местом обслуживания транзитного транспорта на расстоянии 130 км, до ближайших населенных пунктов расстояние составляет: 75 км до поселка Ягодное, до поселка Оротукан 55 км, до поселка Синегорье 30 км. Дальнейшее развитие поселок может получить благодаря строительству дорожной инфраструктуры: кафе, гостиниц и т. п. Увеличение численности населения поселка связано, прежде всего, с улучшение условий труда, проживания, материального обеспечения, повышение общего уровня жизни. Всё это возможно при устойчивой транспортной связи с административным центром округа – поселком Ягодное и областным центром городом Магаданом. С появлением железнодорожной станции возможно развитие сопутствующих отраслей экономики.

3.4.2. Развитие жилищного строительства

Развитие жилищного комплекса Ягоднинского городского округа является одним из наиболее важных факторов, способствующих закреплению населения на территории муниципального образования, а также привлечению новых жителей с менее благополучных территорий.

Законом Магаданской области от 5 декабря 2013 года № 1213-па утверждена областная целевая программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Магаданской области» на 2014-2020 годы, в которой предусматриваются мероприятия по капитальному ремонту существующего жилого фонда, развитию нового жилищного строительства, переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

Развитие жилищного комплекса городского округа невозможно без решения следующих задач:

- обеспечение населения современным комфортным жильем;

- завершение расселения граждан из аварийного жилья, используя новое строительство, реконструкцию существующего жилья для целей расселения;

- создание условий для сбалансированного развития застроенных и подлежащих застройке территорий путем подготовки и утверждения документации по планировке территории;

- обеспечение строительства жилья, доступного для приобретения в собственность или предоставления по найму;

- развитие и внедрение новых технологий жилищного строительства;

- повышение сейсмической устойчивости жилых зданий в соответствии с федеральной целевой программой «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы».

На основе приведенного в разделе 3.1 прогноза численности населения генеральным планом Ягоднинского городского округа предусматривается развитие жилищного и культурно-бытового строительства на основании средней жилищной обеспеченности установленной региональными нормативами градостроительного проектирования Магаданской области на 2025 и 2040 годы 27,7 кв. м/чел. для многоквартирного жилья. Расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений для индивидуальной застройки не нормируются. При фактической жилищной обеспеченности 46,1 кв. м/чел. в 2017 году проектная обеспеченность будет применяться для определения объемов капитального ремонта по восстановлению ветхого жилого фонда. Таким образом, расчетная минимальная площадь многоквартирного жилого фонда составит: на первую очередь -  235 тыс. кв.м, на расчетный срок – 277 тыс. кв. м. Расчетные данные жилого фонда по населенным пунктам приведены в таблице 3.19.

Таблица 3.19. Расчетная минимальная площадь многоквартирного жилого фонда в разрезе населенных пунктов Ягоднинского городского округа.

| Населенный пункт | Соотношение, % | Общая площадь, кв. м (на 2025 г.) | Общая площадь, кв. м (на 2040 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего: | 100 | 235000 | 277000 |
| поселок Ягодное | 45 | 105500 | 125000 |
| поселок Синегорье | 32 | 74500 | 83000 |
| поселок Оротукан | 15 | 36000 | 41500 |
| поселок Дебин | 8 | 19000 | 27500 |

Обеспечение планируемого населения жильем возможно за счет реконструкции ветхого и пустующего жилого фонда, отвечающего требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, предъявляемым действующим законодательством, и строительство новых многоквартирных жилых домов, а также предоставление территории для индивидуального жилищного строительства.

3.4.3. Размещение объектов образования

Основной целью развития системы образования в Ягоднинском городском округе является предоставление качественных образовательных услуг населению, в том числе – отдаленных населенных пунктов округа. Основными задачами являются:

- проводить реконструкцию и ремонт существующих объектов образования;

- улучшать материально-техническую базу учреждений образования;

- развивать рынок образовательных услуг, в том числе используя и поддерживая возможности малого предпринимательства в этой области;

- ввести обязательное обучение детей творчеству, в первую очередь изобразительному искусству (рисунок, живопись, лепка);

- предусмотреть во всех образовательных учреждениях возможности для ежедневных занятий физической культурой (помимо уроков физкультуры и спортивных мероприятий);

- организовать лекции и обучающие программы по здоровому образу жизни в условиях Севера, рациональному питанию, закаливанию, отказу от вредных привычек (прежде всего курения), как основы и предупреждения заболеваний, характерных для жителей Крайнего Севера.

В соответствии с региональными нормативами минимальную вместимость школ следует принимать с учетом 100% охвата детей неполным средним образованием (1-9 классы) и до 75 % детей - средним образованием (10-11 классы) при обучении в одну смену. Минимальная вместимость детских дошкольных учреждений устанавливается в зависимости от демографической структуры округа, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 85 %, в том числе общего типа – 70 %, специализированного – 3 %, оздоровительного – 12 %. Исходя из представленных администрацией округа данных о существующем количестве населения школьного (8-16 – I-IX классы) и дошкольного (2-7) возраста, а также с учетом прогнозной численности населения, принимаем показатели вместимости для детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ согласно данным таблиц 3.20, 3.21.

Таблица 3.20. Расчет требуемой мощности детских дошкольных учреждений

| Учреждение | Количество детей, дошкольного возраста, чел. | Существующее и расчетное количество мест детских дошкольных учреждений |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее кол-во, мест | Нормативная потребность, мест на 1000 | Прогнозируемая потребность, мест | Недостаток, мест | Новое строительство, мест |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Первая очередь (2025 г.) | 650 | 691 | 65 | 550 | - | 40 |
| Расчетный срок (2040 г.) | 770 | 691 | 65 | 650 | - | 120 |
| Отдельно по населенным пунктам. Первая очередь (2025 г.) |
| п. Ягодное | 295 | 292 | 65 | 250 | - | - |
| п. Синегорье | 208 | 311 | 65 | 177 | - | - |
| п. Оротукан | 104 | 52 | 65 | 88 | 36 | 50 |
| п. Дебин | 43 | 20 | 65 | 37 | 17 | - |
| Отдельно по населенным пунктам. Расчетный срок (2040 г.) |
| п. Ягодное | 347 | 292 | 65 | 295 | 3 | - |
| п. Синегорье | 231 | 311 | 65 | 196 | - | - |
| п. Оротукан | 115 | 52 | 65 | 98 | 46 | - |
| п. Дебин | 77 | 20 | 65 | 65 | 65 | 70 |

Таблица 3.21. Расчет требуемой мощности общеобразовательных учреждений

| Учреждение | Количество детей, школьного возраста, чел. | Существующее и расчетное количество мест общеобразовательных учреждений |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее кол-во, мест | Нормативная потребность, мест на 1000 | Прогнозируемая потребность, мест | Недостаток, мест | Новое строительство, мест |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Первая очередь (2025 г.) | 1095 | 4216 | 110 | 935 | - | - |
| Расчетный срок (2040 г.) | 1290 | 4216 | 110 | 1100 | - | - |
| Отдельно по населенным пунктам. Первая очередь (2025 г.) |
| п. Ягодное | 493 | 1531 | 110 | 420 | - | - |
| п. Синегорье | 350 | 1176 | 110 | 297 | - | - |
| п. Оротукан | 175 | 600 | 110 | 148 | - | - |
| п. Дебин | 77 | 400 | 110 | 65 |  |  |
| Отдельно по населенным пунктам. Расчетный срок (2040 г.) |
| п. Ягодное | 580 | 1531 | 110 | 493 | - | - |
| п. Синегорье | 387 | 1176 | 110 | 330 | - | - |
| п. Оротукан | 194 | 600 | 110 | 165 | - | - |
| п. Дебин | 129 | 400 | 110 | 110 | - | - |

Из приведенных расчетов следует, что минимальное требуемое количество мест в общеобразовательных школах меньше фактически существующего значения, следовательно, новое строительство не требуется. Минимальное требуемое количество мест в детских дошкольных учреждениях больше фактически существующего значения, следовательно, требуется строительство новых учреждений дошкольного образования.

Генеральным планом предлагается в существующих зданиях школ, имеющие свободные площади размещать учреждения дополнительного образования, детские библиотеки, кружки и клубы.

Генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

- строительство детского сада на 50 мест в п. Оротукан (на 1 очередь);

- строительство детского сада на 70 мест в п. Дебин (на расчетный срок);

- реконструкция средней школы по адресу: п. Ягодное, ул. Мира, 2 (на 1 очередь);

- капитальный ремонт (реконструкция) с модернизацией оборудования существующих объектов образования в населенных пунктах Ягоднинского городского округа (на расчетный срок).

3.4.4. Размещение объектов здравоохранения и социального обеспечения

Здравоохранение.

Целью системы здравоохранения является обеспечение населения современными качественными медицинскими услугами. Однако основной проблемой на территории Ягоднинского городского округа остается невозможность оказания своевременной квалифицированной медицинской помощи людям, проживающим в отдаленных поселках. К этой категории может быть отнесен персонал вахтовых бригад, геологических экспедиций, поселков строителей, где еще не созданы здравпункты. Для решения этих проблем в округе необходимо решить следующие задачи:

- улучшать материально-техническую базу медицинских учреждений посредством оснащения медицинской диагностической техникой и модернизации существующих объектов здравоохранения;

- организовать доступ медицинских работников на удаленные территории округа для посещения жителей по вызовам, проведения плановых осмотров населения отдаленных поселков, в которых невыгодно держать постоянного врача из-за низкой численности населения;

- развивать использование информационных технологий, возможности сети Интернет для организации дистанционного медицинского консультирования населения удаленных территорий с использованием единой региональной информационной системы здравоохранения;

- развивать рынок медицинских услуг, в том числе создавая условия для развития объектов малого предпринимательства в этой сфере.

Потребность субъектов Российской Федерации в объектах здравоохранения в соответствии с действующими социальными нормативами и нормами, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О социальных нормативах и нормах», а также региональными нормативами градостроительного проектирования Магаданской области следующая:

- норматив обеспеченности врачами – 41 человек на 10 тыс. жителей;

- норматив обеспеченности средним медперсоналом – 114,3 человека на 10 тыс. жителей;

- норматив обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями – 181,5 посещений в смену на 10 тыс. жителей;

- норматив обеспеченности койко-местами в больницах – 11,1 на 1 тыс. жителей;

- норматив обеспеченности аптеками в городском округе – 1 на 10 тыс. жителей;

- станция скорой помощи располагается в населенных пунктах из расчета времени прибытия до места вызова – не более 15 минут;

- сеть домохозяйств, оказывающих первую медицинскую помощь – 1 объект на 100 жителей, транспортно-пешеходная доступность – 0,4 часа. Данный объект формируется в населенных пунктах, численностью населения до 100 жителей, согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.06.2015 № 361н «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению».

Мероприятия генерального плана по развитию здравоохранения в Ягоднинском городском округе предусматривают своевременное проведение капитального ремонта существующих объектов здравоохранения, а также их реконструкции с обеспечением нормативной вместимости, оснащенности медицинским оборудованием, количеством медицинского персонала и требуемой площади для оказания медицинских услуг. Размещение дополнительных аптек в населенных пунктах округа не требуется. Для оказания неотложной медицинской помощи населению городского округа на расчетный срок предлагается разместить в поселке Дебин станцию скорой помощи (в том числе для оказания экстренной медицинской помощи при ДТП на федеральной трассе Р-504 «Колыма»).

На расчетный срок (2040 г.) увеличения посещений в смену в существующих амбулаторно-поликлинических учреждениях не требуется. Число врачей и среднего медперсонала при этом необходимо увеличить до установленных норм – 41 и 114 человек соответственно.

Социальное обеспечение.

Основные направления развития системы социальной поддержки населения Ягоднинского городского округа:

- реализация государственных гарантий на социальную защиту граждан и семей с детьми;

- повышение качества предоставления государственных социальных услуг;

- развитие инновационных моделей социального обслуживания, приближенного к нуждам населения округа;

- обеспечение жилыми помещениями ветеранов, инвалидов, семей с детьми-инвалидами, реабилитированных лиц и членов их семей и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;

- адаптация населения, переезжающего на постоянное место жительство и для работы вахтовым методом к условиям проживания на территории округа;

- адаптация слабозащищенных граждан и граждан с ограниченными возможностями к условиям проживания на территории округа;

- поддержка коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории округа.

3.4.5. Размещение объектов для занятия физической культурой и спортом

Основной целью развития физической культуры и спорта является предоставление населению Ягоднинского городского округа современных услуг, обеспечивающих поддержание физического здоровья, как основы профилактики специфических для Севера заболеваний, пропаганды здорового образа жизни. Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

- оптимизировать структуру и пространственную организацию сети учреждений физкультуры и спорта;

- осуществить ремонт существующих и строительство новых объектов физкультуры и спорта, в частности плоскостных спортивных сооружений при вахтовых поселках;

- улучшать материально-техническую базу учреждений физкультуры и спорта;

- включать в состав объектов физической культуры и спорта помещения для обучения навыкам правильного дыхания в климатических условиях Севера, соляные пещеры и т.д.  с целью профилактики характерных для Магаданской области заболеваний органов дыхания;

- развивать рынок спортивно-оздоровительных услуг, используя возможности малого предпринимательства с оказанием ему соответствующей поддержки.

Региональными нормативами градостроительного проектирования Магаданской области установлены следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения в области физической культуры и спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Магаданской области:

- открытые спортивные плоскостные сооружения, в т. ч. стадион: общая площадь – 0,7 Га на 1 тыс. жителей;

- плавательный комплекс, бассейн – 20 кв. м зеркала воды на 1 тыс. жителей;

- спортивные залы (общего пользования, а также специализированные): общая площадь – 350 кв. м на 1 тыс. жителей;

- спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания: общая площадь – 70 кв. м на 1 тыс. жителей;

- детско-юношеские спортивные школы: общая площадь – 10 кв. м на 1 тыс. жителей.

Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» установлено, что комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом муниципальном образовании, а физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории, в частности в поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 кв. м. Расчет потребности в физкультурно-спортивных учреждениях представлен в таблице 3.22.

Таблица 3.22. Расчет потребности в спортивных объектах

| Тип спортивного сооружения | Нормативная потребность | Мощность существующего объекта | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Открытые спортивные плоскостные сооружения (в т. ч. стадионы), Га | 7 | 3,13 | 3,87 |
| Спортивный зал, кв. м | 3500 | 4747 | - |
| Плавательный комплекс, бассейн, кв. м зеркала воды | 200 | н/д | 212,5 |
| Детско-юношеские спортивные школы, кв. м. | 100 | н/д | 100 |

На основании приведенного расчета генеральным планом предлагается:

- строительство в поселке Ягодное физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным залом бассейном с площадью зеркала воды 212,5 кв. м (на 1 очередь);

- строительство в поселке Ягодное физкультурно-оздоровительного  комплекса (крытая хоккейная площадка с искусственным льдом)  (на расчетный срок);

- довести до нормативных показателей площадь спортивных плоскостных сооружений (на первую очередь, на расчетный срок).

Это будет способствовать привлечению населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, укреплению здоровья и повышения двигательной активности подрастающего поколения, профилактике и предупреждению правонарушений среди молодежи и формированию здорового образа жизни.

3.4.6. Размещение объектов культурно-бытового обслуживания

Учреждения культуры

Основной целью развития сферы культуры Ягоднинского городского округа является формирование системы учреждений и организационных мероприятий, позволяющей включить всех жителей округа, в том числе удаленных и малонаселенных поселков, в общее культурное пространство региона. Для представителей коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории округа, должны быть созданы условия для сохранения и использования своего культурного наследия. Для достижения указанных целей в округе необходимо решить следующие задачи:

- оптимизировать структуру и пространственную организацию сети учреждений культуры;

- проводить реконструкцию и ремонт существующих объектов;

- улучшать материально-техническую базу, оснащение современным оборудованием учреждений культуры;

- строительство объектов культуры в составе многофункциональных культурно-досуговых и торгово-развлекательных комплексов для вахтовых поселков.

Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах культуры и искусства, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р установлены следующие нормативы обеспеченности сельского поселения учреждениями культуры:

- в населенных пунктах с числом жителей более 3000 человек необходимо предусмотреть размещение детской школы искусств или школы эстетического образования;

- населенные пункты с числом жителей до 500 человек, должны быть обеспечены 1 отделом внестационарного обслуживания общедоступной библиотекой округа;

- населенные пункты с числом жителей более 500 человек должны быть обеспечены 1 филиалом общедоступной библиотеки;

- населенный пункт, являющийся административным центром муниципального образования с числом жителей более 1000 человек, должен быть обеспечен по 1 общедоступной библиотеке на 1000 жителей и по 1 детской библиотеке на 1000 детского населения с объемами пополнения книжных фондов 250 книг на 1000 человек в год. На основании приведенных нормативных требований организация дополнительного библиотечного обслуживания не требуется.

Генеральным планом предлагается:

- капитальный ремонт (реконструкция) с модернизацией оборудования существующих объектов культуры в населенных пунктах Ягоднинского городского округа (на расчетный срок);

- реконструкция кинотеатра «Факел» в п. Ягодное (на 1 очередь);

- строительство многофункционального культурно-досугового комплекса в п. Оротукан, срок (на 1 очередь);

- строительство многофункционального культурно-досугового комплекса в п. Дебин, (на расчетный срок).

Торговля и бытовое обслуживание.

В целях развития системы торговли и предоставления бытовых услуг населению включая жителей удаленных населенных пунктов необходимо решить следующие задачи:

- оптимизировать структуру и пространственную организацию сети учреждений торговли, общественного питания, предоставления платных услуг населению;

- создать условия для развития объектов малого предпринимательства в сфере торговли и бытовых услуг;

- осуществить строительство новых многофункциональных торгово-развлекательных комплексов и центров досуга в крупных населенных пунктах и административном центре округа;

- развивать рынок медицинских, образовательных, досуговых услуг населению;

- организация передачи в аренду и выкупа помещений первых этажей зданий для развития малого предпринимательства в сфере торговли и предоставления услуг населению;

- проектирование и строительство многофункционального торгово-досугового комплекса в поселках Ягодное и Синегорье.

Предприятия непосредственного обслуживания населения (парикмахерские, ателье по ремонту обуви, швейное ателье и т. д.) могут быть организованы на основе одной - двух семей. Создание достаточно широкой сети этих предприятий позволит предложить клиентам широкий спектр услуг. Развитие малых предприятий в сфере общественного питания, с одной стороны, должно идти по пути все большей унификации их видового состава (кафе, столовая, закусочная), а с другой - по пути все большей дифференциации этих структур с точки зрения комфортности, качества торгового, обслуживания и набора предлагаемых услуг.

Развитие системы бытового обслуживания населения предлагается в следующих направлениях:

- открытие комплексных приемных пунктов в поселках Ягодное и Синегорье;

- приобретение технологического оборудования для комплексных приемных пунктов и отдельно стоящих швейных мастерских, парикмахерских, фотоателье, ателье по ремонту обуви.

Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» установлены следующие нормативы обеспеченности предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания:

- Магазин продовольственных товаров – 100 кв. м торговой площади на 1000 человек;

- Магазин непродовольственных товаров – 200 кв. м торговой площади на 1000 человек;

- предприятия общественного питания – 40 мест на 1000 человек;

- предприятия бытового обслуживания непосредственного обслуживания – 4 рабочих места на 1000 человек;

- прачечные – 60 кг белья в смену на 1000 человек;

- химчистки – 3,5 кг вещей в смену на 1000 человек;

- бани – 7 мест на 1000 человек.

На основании приведенных нормативных требований генеральным планом предлагается организация в населенных пунктах Ягоднинского городского округа следующих предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания:

На основании приведенных нормативных требований генеральным планом предлагается организация в населенных пунктах Ягоднинского городского округа следующих предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания:

- доведение числа продовольственных магазинов до общей площади 1000 кв. м;

- доведение числа непродовольственных магазинов до общей площади 2000 кв. м;

- доведение числа предприятий общественного питания до общей вместимости 400 мест;

- комбинат бытовых услуг в поселке Ягодное на 40 рабочих мест;

- банно-прачечный комбинат в поселке Ягодное в составе: бани на 70 мест, прачечной на 600 кг белья в смену и химчистки на 35 кг вещей в смену

3.4.7 Развитие транспортной инфраструктуры

Развитие транспортной инфраструктуры Ягоднинского городского округа необходимо осуществлять в направлении создания единой системы транспортного обслуживания и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой населенных пунктов и прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами, расположенными в пригородной зоне, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Стратегией социального и экономического развития Магаданской области на период до 2025 года предусмотрена реконструкция действующих федеральных, региональных и муниципальных дорог, а также сооружений на них.

В рамках муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Ягоднинского городского округа на 2017 год», утвержденной Постановлением Администрации Ягоднинского городского округа от 30.01.2017 № 77 предусмотрены мероприятия:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного назначения, 272,3 км;

- содержание автомобильной дороги Ягодное-Эльген-Таскан, 124 км;

- разработка схемы транспортной инфраструктуры.

В соответствии с требованиями региональных нормативов градостроительного проектирования Магаданской области для обеспечения устойчивых связей жилой территории с центрами обслуживания предлагается довести до нормативного состояния автодороги местного значения, автодороги внутри населенных пунктов, провести восстановление дорожного покрытия, мостовых переходов, организовать водопропускные каналы и лотки в местах пересечения дорог с водными объектами. При этом необходимо учитывать условия их зимней эксплуатации и предусматривать необходимые конструктивно-технологические решения по защите от снежных заносов (снегозащитные устройства) в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85, а также мероприятия по защите окружающей природной среды вдоль автодорог.

В целях обеспечения требуемого обслуживания автомобилистов и транспортных средств, способствующего повышению безопасности движения и эффективности работы транспортной инфраструктуры, предлагается на пути следования по региональным автодорогам обеспечить размещение объектов автосервиса и дорожного сервиса, оборудованных подъездами, съездами и примыканиями с пунктами оказания первой медицинской помощи, средствами связи и питанием. К таким объектам относятся: станции технического обслуживания (СТО), автозаправочные станции (АЗС), моечные пункты, смотровые эстакады, площадки-стоянки, площадки отдыха, пункты общественного питания и торговли, контрольно-диспетчерские пункты. На дорогах IV категории площадки отдыха следует предусматривать через каждые 45-55 км. В поселках Ягодное, поселке Оротукан, – узловых пунктах автобусных маршрутов предлагается модернизация существующих автовокзалов, улучшение мест отдыха, ожидания, питания и торговли.

Для автомобильных дорог за пределами населенных пунктов устанавливаются придорожные полосы. Для федеральной автодороги «Колыма», размер придорожной полосы составляет 50 м, в пределах населенных пунктов аналогичное расстояние необходимо принимать от бровки земляного полотна автодороги до жилой застройки, до садоводческих, огороднических, дачных объединений - 25 м. В связи с этим необходимо предусмотреть вынос объектов, расположенных с нарушением данных норм.

В соответствии с нормами уровень автомобилизации принимаем – 350 легковых автомобилей на 1000 жителей. На территории Ягоднинского городского округа с населением 8500 чел. проектное количество автотранспортных средств на 1 очередь составит 2975 автомобилей. Площадь застройки и размеры земельных участков отдельно стоящих автостоянок для постоянного хранения легковых автомобилей принимаем 30 кв. м на одно машино-место. Соответственно общая площадь необходимая для постоянного хранения автомобилей составит 89250 кв. м, из них в зоне жилой застройки планируется размещение 35700 кв. м., в зоне стоянок и гаражей 53550 кв. м.

С населением 10000 чел. проектное количество автотранспортных средств количество автотранспортных средств на расчетный срок составит 3500 автомобилей. Площадь застройки и размеры земельных участков отдельно стоящих автостоянок для постоянного хранения легковых автомобилей принимаем 30 кв. м на одно машино-место. Соответственно общая площадь необходимая для постоянного хранения автомобилей составит 105000 кв. м, из них в зоне жилой застройки планируется размещение 31500 кв. м., в зоне стоянок и гаражей 73500 кв. м.

В целях развития транспортной инфраструктуры Ягоднинского городского округа предлагается проведение следующих мероприятий:

на 1 очередь:

- реконструкция улично-дорожной сети округа с доведением их эксплуатационных характеристик до нормативных значений;

- строительство автодороги п. Ларюковая – п. Усть-Среднекан;

- реконструкция автодороги местного значения «Ягодное-Эльген-Таскан», включая инженерные сооружения (мосты, водопропускные трубы);

- реконструкция мостовых переходов, замена водопропускных труб, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

- обеспечение услуг автосервиса, дорожного сервиса вдоль автодорог, как в населенных пунктах, так и на участках между ними;

- модернизация остановочных пунктов общественного автомобильного транспорта в п. Ягодное, п. Оротукан, п. Дебин с предоставлением услуг отдыха, общественного питания, торговли и связи, в том числе в закрытых отапливаемых помещениях;

на расчетный срок:

- реконструкция (строительство) уличных дорог в населенных пунктах городского округа;

- развитие авиасообщения между населенными пунктами городского округа, поселком Ягодное, поселком Синегорье и городом Магаданом, а также организация новых маршрутов в жилые поселки, на промышленные площадки и туристические объекты в труднодоступной местности.

3.4.8. Развитие инженерной инфраструктуры

Развитие инженерной инфраструктуры Ягоднинского городского округа связано с решением следующих основных задач:

- доведение обеспеченности существующих потребителей инженерной инфраструктурой до нормативного уровня;

- модернизация (реконструкция) объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- повышение надежности и эффективности работы инженерных коммуникаций и сооружений;

- улучшение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых потребителям;

- экономия энергоресурсов за счет внедрения современного оборудования и энергосберегающих технологий;

- обеспечение экологической безопасности функционирования инженерных систем.

Проектирование инженерных систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения следует осуществлять на основе схем водоснабжения, канализации, теплоснабжения и энергоснабжения, разработанных и утвержденных в установленном порядке.

Электроснабжение

Система электроснабжения служит для обеспечения потребителей электрической энергией, путем подачи электроэнергии от источника питания к месту потребления в необходимом количестве и соответствующего качества. От правильного проектирования, сооружений и эксплуатации систем электроснабжения зависит успешное функционирование потребителей электрической энергии. Поэтому основными задачами являются обеспечение нормируемых параметров электроэнергии, развитие систем электроснабжения в целях обеспечения потребителей городского округа электроэнергией в полном объеме.

На территории городского округа развитие сетей электроснабжения в основном обусловлено присоединением к энергосистеме производственных предприятий и повышением надежности электроснабжения остальных потребителей.

Региональными нормативами градостроительного проектирования Магаданской области для муниципального образования удельный показатель электропотребления в зависимости от проектной численности населения жилой зоны определен равным 2750 кВт·ч/чел. в год. Приведенный укрупненный показатель предусматривает электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением и не учитывает потребление энергоемкого производства, действующего на территории городского округа. Результаты расчета приведены в таблице 3.23.

Таблица 3.23. Потребность в электроэнергии на хозяйственно-бытовые нужды потребителей жилой зоны Ягоднинского городского округа

| Муниципальное образование | Население, человек | Потребление электроэнергии, тыс. кВт·ч в год |
| --- | --- | --- |
|  | Первая очередь 2025 г. | Расчетный срок, 2040 г. | Первая очередь 2027 г. | Расчетный срок, 2037 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ягоднинский городской округ | 8500 | 10000 | 23375 | 27500 |

Генеральным планом предлагается перераспределение электрической нагрузки за счет строительства новых линий электропередач. В соответствии с укрупненными показателями электропотребления, которые предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, общий расход электроэнергии по расчету составит на первую очередь – 23,37 млн. кВт∙ч в год, на расчетный срок – 27,5 млн. кВт∙ч в год.

Для обеспечения населения городского округа электроэнергией, коммунально-бытовых потребителей рассматриваемых населенных пунктов генеральным планом предлагается проведение следующих мероприятий местного значения:

на 1 очередь и на расчетный срок:

- реконструкция и модернизация электросетевого хозяйства;

- замена существующих воздушных линий 35 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ с предельной степенью износа, установка новых опор;

- замена трансформаторных подстанций с предельной степенью износа;

- строительство новых линий электропередач напряжением 6 кВ, 0,4 кВ;

- установка трансформаторных подстанций закрытого типа 6/0,4 кВ;

- дальнейшее развитие системы электроснабжения.

Водоснабжение

В соответствии с требованиями региональных нормативов градостроительного проектирования Магаданской области все объекты жилищно-гражданского, производственного назначения должны быть обеспечены централизованными системами водоснабжения. По децентрализованной схеме водоснабжение следует проектировать только в случае нецелесообразности или невозможности устройства системы централизованного водоснабжения при согласовании с территориальными органами Роспотребнадзора.

Расчет планируемого удельного водопотребления в Ягоднинском городском округе на хозяйственно-питьевые нужды приведен в таблице 3.24. Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах, оборудованных водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением на одного жителя среднесуточное (за год) на 1 очередь и расчетный срок принимаем 350 литров в сутки, без горячего водоснабжения 230 л в сутки и 80 литров в сутки с водопользованием из водоразборных колонок. Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 10 % суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в жилых и общественных зданиях, поливку улиц и зеленых насаждений.

Таблица 3.24. Объемы планируемого удельного водопотребления в Ягоднинском городском округе

| Муниципальное образование | Население, человек | Удельное водопотребление, л/сут. 2016 г. | Новое строительство (тыс. м3/год) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 г. | Первая очередь 2025 г. | Расчетный срок 2040 г. |  | Первая очередь 2026 г. | Расчетный срок 2036 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ягоднинский городской округ | 7835 | 8500 | 10000 | - | 1085 | 1280 |

Выбор схемы и системы водоснабжения следует производить с учетом особенностей городского округа, требуемых расходов воды на различных этапах их развития, источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и обеспеченности ее подачи. Проектирование систем водоснабжения городского округа, в том числе выбор источников хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения, размещение водозаборных сооружений, а также определение расчетных расходов и др., следует производить в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.02-84*, СНиП 2.07.01-89*, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГОСТ 2761-84*, СанПиН 2.1.4.1110-02.

Действующие в населенных пунктах системы централизованного водоснабжения предлагается оптимизировать. В качестве основного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения целесообразно продолжить использование пресных подземных вод.  При должном оснащении, контроле и выполнении санитарных требований существующие источники хозяйственно-питьевого водоснабжения позволят обеспечить население питьевой водой на расчетный срок в полном объеме, в том числе жилые районы, не обеспеченные на сегодня централизованным водоснабжением. Основные мероприятия по оптимизации сетей водоснабжения заключаются в замене изношенных сетей и оборудования, а также в ликвидации участков сетей, идущих к недействующим объектам. В поселках Палатка, Стекольный, Талая ветхие сети водоснабжения подлежат замене.

Генеральным планом предлагается проведение следующих мероприятий:

на 1 очередь и на расчетный срок:

- реконструкция и модернизация систем водоснабжения поселков Ягодное, Синегорье Оротукан, Дебин;

- замена ветхих сетей водоснабжения и запорной арматуры с применением современных материалов в поселках Ягодное, Синегорье Оротукан, Дебин;

- развитие систем водоочистки в населенных пунктах, вахтовых поселках и отдельных объектах с применением контейнерных блочно-модульных установок;

- строительство водопроводных сетей для подключения потребителей существующей застройки к централизованным системам водоснабжения;

- контроль за состоянием и ремонтом гидротехнических сооружений на питьевых водохранилищах в рамках региональной доли софинансирования по капитальным вложениям в обеспечение безопасности водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений п. Оротукан;

- дальнейшее развитие системы водоснабжения, подключение новых потребителей.

Качество воды в сети хозяйственно-питьевого водопровода должно соответствовать нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая». В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности работы хозяйственно-питьевого водопровода предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения устанавливаются в соответствии с действующими нормами – СанПиН 2.1.4.1110-02 и СП 31.13330.2012.

Водоотведение

В соответствии с требованиями региональных нормативов градостроительного проектирования Магаданской области все объекты жилищно-гражданского, производственного назначения должны быть обеспечены централизованными системами канализации. Применение децентрализованных схем канализации допускается предусматривать в следующих случаях:

- при отсутствии опасности загрязнения используемых для водоснабжения водоносных горизонтов;

- при отсутствии централизованной канализации в населенных пунктах для объектов, которые должны быть канализованы в первую очередь (больниц, школ, ДОУ, административно-хозяйственных зданий, отдельных жилых зданий промышленных предприятий и т.п.).

При проектировании канализации для отдельно стоящих зданий или их групп также допускается устройство децентрализованной системы канализации, при этом проектируется сбор, совместный отвод и биологическая очистка сточных вод в искусственных условиях (сооружение для очистки может находиться за пределами застроенной территории). Стоки на очистные сооружения могут транспортироваться по трубопроводу или вывозиться транспортом.

Региональными нормативами градостроительного проектирования удельное среднесуточное (за год) водоотведение на одного жителя на 1 очередь и на расчетный срок допускается принимать 600 л. в сутки. В генеральном плане данное значение принимаем в соответствии с СП 31.13330.2012 равным удельному среднесуточному водопотреблению, как наиболее вероятное – 350 л. в сутки, соответственно суммарный прогнозируемый объем хозяйственно-бытовых стоков составит на 2025 год – 1085 тыс. куб. м/год (2975 куб. м/сут.), на 2040 год – 1280 тыс. куб. м/год, 3500 куб. м/сут.).

Развитие систем централизованного водоотведения планируется в поселках Ягодное, Синегорье, Оротукан, а также дождевой канализации в зоне многоквартирной жилой застройки. Для прочих территорий существующей жилой застройки городского округа на расчетный срок предлагается децентрализованная система водоотведения посредством установки локальных очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков. При этом по мере благоустройства населенных мест следует учитывать возможность уменьшения общих объемов жидких бытовых отходов, вывозимых из не канализованных объектов. Сбор и удаление жидких отходов следует осуществлять в соответствии с требованиями п. 2.3. СанПиН 42-128-4690-88.

Водоотведение промышленными предприятиями предлагается на собственные очистные сооружения, а также использование оборотной воды в технологическом цикле. Возможность использования системы централизованного водоотведения промышленными предприятиями должна быть определена на стадии проектирования при размещении конкретных предприятий.

В поселке Ягодное предлагается осуществить проектирование и строительство современных очистных сооружений, основные параметры сооружений определить расчетом с учетом перспективного развития. В поселке Синегорье предлагается восстановить работу локальных очистных сооружений. Также, необходима перекладка канализационных сетей на участках существующей сети, отслуживших эксплуатационный срок.

В сфере развития системы водоотведения проектом предложений предлагается проведение следующих мероприятий:

на 1 очередь и на расчетный срок:

- проектирование и строительство новых очистных сооружений в поселке Ягодное;

- ремонт, а при необходимости реконструкция с заменой оборудования действующих очистных сооружений в поселке Синегорье (ввод в работу локальных очистных сооружений);

- замена ветхих сетей водоотведения в поселках Ягодное, Синегорье, Оротукан, Дебин;

- доведение очистки сточных вод в населенных пунктах округа до нормативных значений;

- строительство сетей водоотведения для подключения существующей жилой застройки;

- строительство модульных очистных сооружений в населенных пунктах городского округа;

- развитие централизованных систем водоотведения в населенных пунктах округа.

Теплоснабжение

В целях обеспечения необходимого уровня теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций муниципального образования проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих систем теплоснабжения следует осуществлять в соответствии с утвержденными схемами теплоснабжения, которые должны обеспечивать:

- нормативный уровень теплоэнергосбережения;

- нормативный уровень надежности согласно требованиям СНиП 41-02-2003;

- требования экологической безопасности;

- безопасность эксплуатации.

Теплоснабжение многоквартирного жилого фонда, объектов социальной сферы предлагается осуществлять централизованно от существующих систем теплоснабжения. Для зданий, в которых не допускаются перерывы в подаче тепла (больницы, дошкольные образовательные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и др.), надежность теплоснабжения при проектировании системы теплоснабжения должна обеспечиваться проектированием резервных источников тепла, обеспечивающих отопление здания в полном объеме, в том числе с использованием электроэнергии, либо двусторонним питанием от разных тепловых сетей.

Тепловая энергия действующими котельными вырабатывается в необходимом объеме, имеется резерв мощности по выработке тепла. Суммарные установленные мощности котельных превышают нагрузку потребителей, подключенных к централизованным системам теплоснабжения. Рост перспективной нагрузки жилого фонда предполагается не значительный, на расчетный срок при работе всех источников теплоснабжения сохранится резерв установленной мощности. Прогнозируемый объем теплопотребления в Ягоднинском городском округе приведен в таблице 3.25.

Таблица 3.25. Прогнозируемый объем теплопотребления в Ягоднинском городском округе

| Муниципальное образование | Население, человек | Годовое теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- |
|  | Первая очередь 2025 г. | Расчетный срок, 2040 г. | Первая очередь 2025 г. | Расчетный срок, 2040 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ягоднинский городской округ | 8500 | 10000 | 170000 | 210000 |

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов, не подключенных к централизованному теплоснабжению, осуществляется от индивидуальных локальных источников тепловой энергии.

В сфере теплоснабжения коммунально-бытовых потребителей городского округа генеральным планом предлагается проведение следующих мероприятий:

на 1 очередь и расчетный срок:

- реконструкция и модернизация систем теплоснабжения в поселках Ягодное, Синегорье, Оротукан, Дебин;

- замена тепловых сетей и оборудования с предельной степенью износа в поселках Ягодное, Синегорье, Оротукан, Дебин;

- строительство сетей теплоснабжения и подключение новых потребителей в населенных пунктах округа;

- дальнейшее развитие систем теплоснабжения городского округа.

Связь

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь), радиотелефонную связь;

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

Важным моментом на современном этапе является развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных (мультисервисная сеть) с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая «Интернет». Мультисервисная сеть позволит предоставить населению и организациям пакет услуг голосовой телефонии, высокоскоростного доступа к сети Интернет и услуг IPTV по одному проводу.

Основные мероприятия по развитию телефонной сети следующие:

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

3.4.9. Развитие туризма

Одним из путей повышения уровня финансового благосостояния Ягоднинского городского округа можем стать развитие рекреационных зон и туризма, в том числе въездного. На основе комплексной оценки в муниципальном образовании выделены территории наиболее благоприятные для развития туризма с неповторимыми ландшафтами (природный парк регионального значения, памятники природы «Абориген», «Нелюдимая»), а также места расположения памятников советской истории, места археологических раскопок, стоянок древнего человека.

Целями развития рекреации и туризма на территории округа согласно схеме территориального планирования Ягоднинского муниципального района является предоставление жителям качественных рекреационных и туристических услуг, а также развитие въездного туризма, способного стать дополнительным источником формирования экономики муниципального образования и региона в целом.

Достижение этих целей возможно путем решения следующих задач:

- формировать инфраструктуру рекреационных зон, создавать круглогодичные и сезонные комплексы, центры туризма, отдыха и лечения;

- развивать рекреационную и туристическую сферы деятельности, используя и опираясь на уникальные ландшафтные и природные особенности территории муниципального образования;

- создавать и развивать следующие объекты рекреации и туризма: базы обслуживания туристов - водников, рыбаков и охотников, любителей пешего и горного туризма; центры лыжного, горнолыжного спорта; гостиничные комплексы, центры автотуризма и др.;

- развивать транспортную доступность муниципального образования для жителей экономически развитых и густонаселенных регионов России, зарубежных стран;

- развивать и повышать качество гостиничного фонда центров рекреации и туризма с обеспечением современных комфортных условий для размещения туристских групп;

- развивать дорожную сеть и альтернативные пути доставки туристов (вертолеты) к началу маршрутов и вывоза их из конечных пунктов маршрутов;

- развивать в округе систему придорожного сервиса, формировать сеть мотелей, кемпингов, пригородных гостиниц для активизации автомобильного туризма;

- резервировать зеленые зоны в пределах 0,5-1,5 часовой доступности от крупных поселков, а также ценных природно-оздоровительных территорий, осуществлять закрепление их в государственной собственности для организации массового отдыха;

- внедрять и развивать рыночные формы хозяйствования в организации рекреации и туризма, в том числе активно используя и поддерживая потенциал малого предпринимательства в этой сфере.

Для решения указанных задач по развитию рекреации и туризма генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

- создание многопрофильного туристического центра международного класса со строительством капитальных и легковозводимых сооружений в границах каскада озер: озера «Джека Лондона», озера «Круглое» и озеро «Танцующих Хариусов» (на 1 очередь, на расчетный срок). Комплекс ориентирован на оказание туристических услуг с использованием современных экологически чистых систем энергообеспечения:  отдых с программами релаксации и фото-туризма;  водный туризм, водные виды спорта; пеший и горный туризм, экологический туризм; научный туризм;  отдых в стилизованной эвенской деревне; катание на оленьих упряжках; рыболовный туризм; охота;  подводная охота; экстремальное подводное погружение; туристический парапланеризм; горные лыжи; в перспективе -  любительская добыча золота.;

- строительство инфраструктуры для организации рыболовного туризма и охоты (на 1 очередь);

- развитие сети гостиниц в центрах организации отдыха (на 1 очередь, на расчетный срок);

- организация охранных зон вокруг памятников историко-культурного наследия, памятников природы и других достопримечательных мест Ягоднинского городского округа (на 1 очередь, на расчетный срок).

Уровень туристической индустрии способствует укреплению межмуниципальных, межрегиональных и международных связей, что позволяет увеличивать инвестиционные потоки в экономику округа, обеспечить занятость большего числа людей и повлиять в целом на социально – экономическое развитие территории.  В первую очередь привлекательным для инвесторов может являться организация на территории Магаданской области международного туристического центра через создание объекта социальной инфраструктуры экономики в границах природного парка «Озеро Джека Лондона».

На основе комплексного анализа рекреационных ресурсов Магаданской области для муниципальных образований выделены участки различной направленности:

1. Места, требующие организации особо охраняемых природных территорий с включением природных комплексов и объектов, имеющих особую экологическую, историческую и эстетическую ценность, создание которых позволит:

- сохранить уникальные природные комплексы, памятники истории и другие объекты культурного наследия;

- создать условия для туризма и отдыха;

- восстановить нарушенные природные и историко-культурные комплексы;

- организовать экологическое просвещение населения;

- вести экологический мониторинг.

2. Места с частично сохранившимися объектами ГУЛАГа (достоверно известные и предполагаемые). В этих местах возможно создание познавательных туристских маршрутов с целью ознакомления с определенным периодом истории.

3. Места, благоприятные для горнолыжных центров с комфортной системой гостиничных и туристских комплексов.

4. Природные, культурно-исторические и этнические достопримечательности для массового туризма, знакомство, изучение культуры и быта коренных малочисленных народов Севера.

## 3.4.10. Размещение объектов специального назначения

Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Магаданской области определен Перечень необходимого количества объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, хранению и захоронению твердых коммунальных отходов.

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности населения и социальных стандартов в сфере обеспечения Ягоднинского городского округа объектами специального назначения генеральным планом также предлагается:

- приведение действующих полигонов ТБО в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03, СП 2.1.7.1038-01;

- строительство полигонов ТКО, специальных площадок для временного размещения отходов в населенных пунктах городского округа;

- обеспечение контроля деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению всех видов отходов, включая медицинские и КГО;

- обеспечение мониторинга несанкционированных свалок ТКО и КГО, своевременное принятие мер по их ликвидации с последующей рекультивацией используемых земельных участков;

- организация сбора, транспортирования, утилизации, обезвреживания, размещения жидких коммунальных отходов, образованных на территории городского округа;

- размещение, устройство и содержание кладбищ в соответствии с СанПиН 2.1.2882-11;

- размещение, устройство и содержание отходов производства, в том числе золошлакоотвалов, в соответствии с действующими нормативами;

- постепенный переход от технологии захоронения к сжиганию или переработке отходов.

4. Характеристика зон с особыми условиями использования территорий, связанных с размещением объектов федерального, регионального

и местного значения городского округа

При использовании территории Ягоднинского городского округа следует считать приоритетным решение вопросов, связанных с охраной окружающей среды, рациональным использованием природных ресурсов, безопасной жизнедеятельностью и здоровьем человека. В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки генеральным планом предлагается реализация следующих природоохранных мероприятий:

- ликвидация несанкционированных свалок в санитарно-защитных зонах;

- оборудование полигонов твердых отходов, утилизацию твердых бытовых и производственных отходов, в том числе на мусороперерабатывающих предприятиях;

- совершенствование (организацию) очистки сточных вод, в том числе путем оборудование населенных пунктов канализацией и очистными сооружениями;

- запрещение сброса сточных вод (промышленных, хозяйственно-бытовых) на рельеф;

- сохранение и восстановление естественных условий теплообмена вечномерзлых грунтов, в том числе путем сохранения естественных условий поверхностного стока, устройства теплоотводящих или охлаждающих систем при возведении тепловыделяющих сооружений, восстановления растительного покрова;

- рекультивацию нарушенных земель;

- воспроизводство лесов в долинах водотоков, подвергшихся антропогенному воздействию;

- снос ветхого, заброшенного жилья, в том числе вдоль автомобильных дорог, расположенных на территории округа;

- исключение или сведение к минимуму вредного воздействия от строительства и эксплуатации промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

В области охраны атмосферного воздуха предлагается проведение следующих мероприятий:

на 1 очередь

- поддержание санитарно-защитного озеленения вдоль автомобильных дорог общего пользования, уход за зелеными насаждениями;

- разработка проекта предельно допустимых выбросов (ПДВ) для существующих и планируемых производственных объектов;

- создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- размещение промышленных объектов с учетом нормативных размеров санитарно-защитных зон по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- разработка проектов санитарно-защитных зон производственных объектов;

- сокращение открытых почвенных пространств путем разбивки газонов, устройства тротуарного мощения;

- внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных и производственных предприятиях;

на расчетный срок

- обеспечение максимально возможного уровня очистки отходящих газов для всех промышленных объектов в соответствии с требованиями экологического законодательства и применением современных технологий;

- вынос коммунальных и производственных объектов на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы.

В области охраны водных ресурсов предлагается проведение следующих мероприятий:

на 1 очередь

- закрепление на местности границ водоохранных зон информационными знаками;

- разработка, согласование и утверждение проекта зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- благоустройство территорий водоохраных зон и прибрежных защитных полос рек в границах населенных пунктов;

- организация дренажно-дождевой канализации на селитебных и производственных территориях, очистка дождевых и талых вод перед сбросом их в водоприемник.

- организация очистки сточных вод в населенных пунктах городского округа, не обеспеченных централизованным водоотведением (использование локальных очистных сооружений или септиков с организацией их очистки коммунальной вакуумной машиной).

В области охраны почв предлагается проведение следующих мероприятий:

на 1 очередь

- выявление и рекультивация несанкционированных свалок;

- снижение объема загрязняющих веществ, поступающих в почву из воздушной среды за счет проведения мероприятий по охране атмосферного воздуха;

на расчетный срок

- развитие системы использования вторичных ресурсов.

В области организации санитарной очистки территории предлагается проведение следующих мероприятий:

на 1 очередь

- обеспечение периодичности вывоза ТКО и КГО от населения, в соответствии с требованием СанПиН 42-128-4690-88 п. 2.2.1;

- выявление, рекультивация и недопущение образования несанкционированных свалок в максимально возможные короткие сроки;

- организация механизированной летней и зимней уборки в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями СанПиН 42-128-4690-88 п. 4;

- содействие организации сбора вторичного сырья (макулатуры, металлолома, стеклотары) на дальнейшую переработку.

5. Мероприятия по территориальной и гражданской обороне

С целью решения задач гражданской обороны в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления создаются и содержатся силы, средства, объекты гражданской обороны, запасы материально-технических, продовольственных, медицинских, и иных средств, планируются и осуществляются мероприятия по гражданской обороне.

Основными задачами в области гражданской обороны являются:

– обучение населения в области гражданской обороны;

– оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

– эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;

– предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты;

– проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки;

– проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

– первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

– борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих действий;

– обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому или иному заражению;

– санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка техники и территорий;

– восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

– срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время;

– срочное захоронение трупов в военное время;

– разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время;

– обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.

С целью решения задач гражданской обороны в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления создаются и содержатся силы, средства, объекты гражданской обороны, запасы материально-технических, продовольственных, медицинских, и иных средств, планируются и осуществляются мероприятия по гражданской обороне.

В целях предупреждения возможных террористических актов, особое внимание следует уделять реализации следующих мероприятий:

- Совместно с представителями исполнительной и законодательной власти, с привлечением средств массовой информации, родителями регулярно проводить комплекс предупредительно-профилактических мероприятий по повышению бдительности, направленной на обеспечение безопасности.

- Постоянно поддерживать оперативное взаимодействие с местными, органами ФСБ России, МВД России, прокуратуры, военными комиссариатами и военным командованием.

- Усилить пропускной режим допуска граждан и автотранспорта на контролируемую территорию учреждения, исключить бесконтрольное пребывание на территории посторонних лиц и автотранспорта.

- Исключить возможность нахождения бесхозных транспортных средств в непосредственной близости и на контролируемой территории.

- Усилить охрану учреждения, в случае отсутствия охраны организовать дежурство персонала.

- Не допускать к ведению ремонтных работ рабочих, не имеющих постоянной или временной регистрации.

- Обеспечить надежный круглосуточный контроль за вносимыми (ввозимыми) на территорию учреждения грузами и предметами ручной клади и своевременный вывоз твердых бытовых отходов.

- Ежедневно проводить проверку подвалов, чердаков, подсобных помещений, держать их закрытыми на замок и опечатанными, а также проверять состояние решеток и ограждений.

- Контролировать освещенность территории учреждения в темное время суток.

- Проверять наличие и исправность средств пожаротушения, их исправность, тренировать внештатные пожарные расчеты.

- Систематически корректировать схему оповещения сотрудников учреждения.

- Иметь в учреждении согласованный с представителями ФСБ России, МВД России и МЧС России, План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации.

- Обеспечить предупредительный контроль мест массового скопления людей: классов, аудиторий и помещений, где будут проводиться занятия, совещания, собрания, культурно-массовые мероприятия.

- Иметь телефоны местных отделов ФСБ России, МВД России, прокуратуры, военного комиссариата, противопожарной службы, скорой помощи и аварийной бригады.

- В случаях вскрытия предпосылок к возможным террористическим актам, чрезвычайных происшествий немедленно докладывать в МВД России.

Сигналом для немедленного принятия решения по выполнению Плана действий в ситуациях, связанных с совершением (возможностью) совершения террористического акта, может стать:

- обнаружение в образовательном учреждении подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство;

- угроза по телефону о заложенном взрывном устройстве;

- поступление письменной угрозы о заложенном взрывном устройстве;

- захват (угроза захвата) заложников в помещениях или на территории учреждения;

- получение иной информации о заложенном взрывном устройстве или иной ЧС.

Ключевое значение в случае чрезвычайных ситуаций техногенного характера, террористических акций и других ЧС приобретают телекоммуникационная обеспеченность и транспорт, а также безотказность их функционирования при любых условиях. Степень транспортной освоенности территории городского округа не высока. Все населенные пункты обеспеченны подъездными дорогами.

6. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

На территории Магаданской области действует Закон Магаданской области от 03.06.1999 № 73-ОЗ «О защите населения и территории Магаданской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Защита территории и населения от возникновения ЧС природного характера

По-прежнему достаточно серьезную угрозу для населения и объектов экономики представляют половодья и паводки. Наиболее значимый ущерб возникает вследствие затопления и повреждения коммуникаций (автодорог, линий электропередачи и связи), строений и гидротехнических сооружений. Результаты оценки суммарного ущерба и риска (социального и экономического) от паводка показывают, что эти величины с каждым годом имеют устойчивую тенденцию роста. Прежде всего, это связано с тем, что из-за разрушений берегов рек возрастает уязвимость строений и, соответственно, нарушение жизнедеятельности людей.

Генеральным планом предлагается предусмотреть инженерные решения по исключению подтоплений и размывов автодорог и иных инженерных сооружений, и коммуникаций.

В целях защиты территории и населения от землетрясений проектирование объектов строительства в сейсмически опасных районах Ягоднинского городского округа следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП II-7-81* и СП 31-114-2004, а в случае необходимости проводить мероприятия по сейсмоуселению объектов жилого, общественного и коммунального назначения.

Для инженерной защиты территории, зданий и сооружений генеральным планом предлагается осуществлять профилактические мероприятия:

- проведение изысканий и разработка проектно-сметной документации на расчистку,

выпрямление и углубление русла реки Колымы;

- строительство и реконструкция защитных гидротехнических сооружений в рамках региональной доли софинансирования по федеральным адресным инвестициям в сферу водохозяйственного комплекса п. Ягодное;

- укрепление береговой линии вдоль рек Ягоднинского городского округа, проведение противопаводковых и руслоформирующих работ;

- прогноз схода лавин, прекращение работ и доступ людей в лавиноопасны зоны на время схода лавин и эвакуация людей из опасной зоны.

Для предупреждения природных пожаров, защиты населения и снижения материального ущерба предлагается ежегодно проводить следующие мероприятия:

- противопожарное обустройство лесов: заблаговременную прокладку и расчистку просек, противопожарных разрывов, минерализованных полос между застройкой и примыкающими лесными массивами и др.;

- организация профилактической, разъяснительной работы с населением по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности в лесах, особенно в пожароопасный период;

- привлечение населения, организаций, независимо от их организационно-правовой формы, транспортных средств для тушения лесных пожаров;

- ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах;

- ликвидация несанкционированных свалок мусора на пожароопасных территориях.

Защита территории и населения от возникновения ЧС техногенного характера

Генеральным планом учтены требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, хранятся, транспортируются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - пожаровзрывоопасные объекты), расположены в промышленной зоне. В пределах зон жилой застройки, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения городского округа допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона.

Генеральным планом предлагается организовать размещение подразделений пожарной охраны исходя из условий, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских округах не должно превышать 10 минут, в том числе до взрывоопасных, пожароопасных объектов, а также обеспечение территории источниками противопожарного водоснабжения в необходимом количестве. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом. В отдельных случаях допускается предусматривать в качестве источников противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

Мероприятия по улучшению биолого-социальной обстановки

Наличие природно-очаговых заболеваний являются факторами экологического риска и возможного возникновения чрезвычайных ситуаций, что необходимо учитывать при хозяйственном и рекреационном использовании территории. В результате ухудшения качества окружающей среды, воздействия техногенных образований на компоненты экосистем возрастает риск возникновения заболеваний населения.

Профилактика инфекционных заболеваний, особенно по группе природно-очаговых инфекций напрямую зависит от текущего санитарно-гигиенического состояния территории. В связи с этим, генеральным планом предусмотрено восстановление нарушенных участков экосистемы путем ликвидации несанкционированных свалок, организации сбора и утилизации бытовых и промышленных отходов, обеспечения очистки сточных вод.

Для предотвращения распространения инфекционных заболеваний при необходимости устанавливается карантин или вводится режим обсервации с максимальным ограничением въезда и выезда с территории заражения, вывоз из очага имущества только после предварительного обеззараживания, усиление медицинского контроля за питанием и водоснабжением населения и др.

7. Предложения по установлению границ населенных пунктов

В данной работе предлагается установление границ населенных пунктов Ягоднинского городского округа на основании сложившегося землепользования с учетом предложений настоящего генерального плана городского округа, а также с исключением земельных участков, виды использования которых недопустимы в границах населенных пунктов. Перечень земельных участков, которые исключаются из границ населенных пунктов, представлен в таблицах 7.1-7.3.

Таблица 7.1. Земельные участки, исключаемые из границ поселка Ягодное

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Категория земель участка в настоящее время (вид использования) | Площадь земельного участка (исключаемой части), га | Планируемое использование земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 49:08:070119:9 | Земли населенных пунктов | 3,00 | полигон для захоронения золошлаков |
| 2 | 49:08:070119:8 | Земли промышленности и иного специального назначения | 7,80 | полигон ТКО |
| 3 | 49:08:070119:12 | Земли населенных пунктов | 0,01 | опора ВЛ |
| 4 | 49:08:070119:13 | Земли населенных пунктов | 0,01 | опора ВЛ |
| 5 | 49:08:070119:14 | Земли населенных пунктов | 0,01 | опора ВЛ |

Таблица 7.2. Земельные участки, исключаемые из границ поселка Синегорье

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Категория земель участка в настоящее время (вид использования) | Площадь земельного участка (исключаемой части), га | Планируемое использование земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 49:08:050003:389 | Земли населенных пунктов | 11,40 | полигон ТКО |
| 2 | 49:08:050003:9 | Земли населенных пунктов | 2,41 | полигон ТКО |
| 3 | 49:08:050003:390 | Земли населенных пунктов | 5,12 | полигон ТКО |
| 4 | 49:08:050003:6 | Земли населенных пунктов | 6,36 | автодорога |
| 5 | 49:08:050003:431 | Земли населенных пунктов | 0,01 | ВЛ-110 кВ Синегорье-Спорное |
| 6 | 49:08:050003:434 | Земли населенных пунктов | 0,01 | ВЛ-110 кВ Синегорье-Спорное |
| 7 | 49:08:050003:435 | Земли населенных пунктов | 0,01 | ВЛ-110 кВ Синегорье-Спорное |
| 8 | 49:08:050003:436 | Земли населенных пунктов | 0,01 | ВЛ-110 кВ Синегорье-Спорное |
| 9 | 49:08:050003:437 | Земли населенных пунктов | 0,01 | ВЛ-110 кВ Синегорье-Спорное |
| 10 | 49:08:050003:438 | Земли населенных пунктов | 0,01 | ВЛ-110 кВ Синегорье-Спорное |
| 11 | 49:08:050003:439 | Земли населенных пунктов | 0,01 | ВЛ-110 кВ Синегорье-Спорное |
| 12 | 49:08:050003:440 | Земли населенных пунктов | 0,01 | ВЛ-110 кВ Синегорье-Спорное |
| 13 | 49:08:050003:441 | Земли населенных пунктов | 0,01 | ВЛ-110 кВ Синегорье-Спорное |
| 14 | 49:08:050003:442 | Земли населенных пунктов | 0,01 | ВЛ-110 кВ Синегорье-Спорное |
| 15 | 49:08:050003:443 | Земли населенных пунктов | 0,01 | ВЛ-110 кВ Синегорье-Спорное |
| 16 | 49:08:050003:444 | Земли населенных пунктов | 0,01 | ВЛ-110 кВ Синегорье-Спорное |
| 17 | 49:08:050003:445 | Земли населенных пунктов | 0,01 | ВЛ-110 кВ Синегорье-Спорное |
| 18 | 49:08:050003:446 | Земли населенных пунктов | 0,01 | ВЛ-110 кВ Синегорье-Спорное |
| 19 | 49:08:050003:447 | Земли населенных пунктов | 0,01 | ВЛ-110 кВ Синегорье-Спорное |
| 20 | 49:08:050003:448 | Земли населенных пунктов | 0,01 | ВЛ-110 кВ Синегорье-Спорное |
| 21 | 49:08:050003:449 | Земли населенных пунктов | 0,01 | ВЛ-110 кВ Синегорье-Спорное |
| 22 | 49:08:050003:450 | Земли населенных пунктов | 0,01 | ВЛ-110 кВ Синегорье-Спорное |
| 23 | 49:08:050003:451 | Земли населенных пунктов | 0,01 | ВЛ-110 кВ Синегорье-Спорное |
| 24 | 49:08:050003:452 | Земли населенных пунктов | 0,01 | ВЛ-110 кВ Синегорье-Спорное |
| 25 | 49:08:050003:453 | Земли населенных пунктов | 0,01 | ВЛ-110 кВ Синегорье-Спорное |
| 26 | 49:08:050003:454 | Земли населенных пунктов | 0,01 | ВЛ-110 кВ Синегорье-Спорное |
| 27 | 49:08:050003:455 | Земли населенных пунктов | 0,01 | ВЛ-110 кВ Синегорье-Спорное |
| 28 | 49:08:050003:456 | Земли населенных пунктов | 0,01 | ВЛ-110 кВ Синегорье-Спорное |
| 29 | 49:08:050003:457 | Земли населенных пунктов | 0,01 | ВЛ-110 кВ Синегорье-Спорное |
| 30 | 49:08:050003:458 | Земли населенных пунктов | 0,01 | ВЛ-110 кВ Синегорье-Спорное |
| 31 | 49:08:050003:459 | Земли населенных пунктов | 0,01 | ВЛ-110 кВ Синегорье-Спорное |
| 32 | 49:08:050003:460 | Земли населенных пунктов | 0,01 | ВЛ-110 кВ Синегорье-Спорное |
| 33 | 49:08:050003:461 | Земли населенных пунктов | 0,01 | ВЛ-110 кВ Синегорье-Спорное |
| 34 | 49:08:050003:462 | Земли населенных пунктов | 0,01 | ВЛ-110 кВ Синегорье-Спорное |
| 35 | 49:08:050003:463 | Земли населенных пунктов | 0,01 | ВЛ-110 кВ Синегорье-Спорное |
| 36 | 49:08:050003:464 | Земли населенных пунктов | 0,01 | ВЛ-110 кВ Синегорье-Спорное |
| 37 | 49:08:050003:465 | Земли населенных пунктов | 0,01 | ВЛ-110 кВ Синегорье-Спорное |

Таблица 7.3. Земельные участки, исключаемые из границ поселка Оротукан

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Категория земель участка в настоящее время (вид использования) | Площадь земельного участка (исключаемой части), га | Планируемое использование земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 49:08:000000:217 | Земли промышленности и иного специального назначения | 4,66 | автомобильная дорога Колыма Якутск-Магадан с 1419 км по 1667 км |
| 2 | 49:08:040115:60 | Земли населенных пунктов | 4,76 | разработка и добыча полезных ископаемых |
| 3 | 49:08:040115:68 | Земли населенных пунктов | 8,12 | разработка и добыча полезных ископаемых |
| 4 | 49:08:040115:76 | Земли населенных пунктов | 1,15 | разработка и добыча полезных ископаемых |
| 5 | 49:08:040115:77 | Земли населенных пунктов | 1,41 | разработка и добыча полезных ископаемых |
| 6 | 49:08:040115:4 | Земли населенных пунктов | 2,43 | разработка и добыча полезных ископаемых |
| 7 | 49:08:040115:2 | Земли промышленности и иного специального назначения | 2,82 | полигон ТКО |
| 8 | 49:08:040115:34 | Земли населенных пунктов | 0,01 | ВЛ-35кВ Спорное-Оротукан |
| 9 | 49:08:040115:35 | Земли населенных пунктов | 0,01 | ВЛ-35кВ Спорное-Оротукан |
| 10 | 49:08:040115:36 | Земли населенных пунктов | 0,01 | ВЛ-35кВ Спорное-Оротукан |
| 11 | 49:08:040115:37 | Земли населенных пунктов | 0,01 | ВЛ-35кВ Спорное-Оротукан |
| 12 | 49:08:040115:38 | Земли населенных пунктов | 0,01 | ВЛ-35кВ Спорное-Оротукан |
| 13 | 49:08:040115:39 | Земли населенных пунктов | 0,01 | ВЛ-35кВ Спорное-Оротукан |
| 14 | 49:08:040115:40 | Земли населенных пунктов | 0,01 | ВЛ-35кВ Спорное-Оротукан |
| 15 | 49:08:040115:41 | Земли населенных пунктов | 0,01 | ВЛ-35кВ Спорное-Оротукан |
| 16 | 49:08:040115:42 | Земли населенных пунктов | 0,01 | ВЛ-35кВ Спорное-Оротукан |
| 17 | 49:08:040115:43 | Земли населенных пунктов | 0,01 | ВЛ-35кВ Спорное-Оротукан |
| 18 | 49:08:040115:44 | Земли населенных пунктов | 0,01 | ВЛ-35кВ Спорное-Оротукан |
| 19 | 49:08:040115:14 | Земли населенных пунктов | 0,01 | ВЛ-35кВ Спорное-Оротукан |

8. Предложения по развитию функциональных зон

На территории Ягоднинского городского округа генеральным планом установлены следующие функциональные зоны:

1) жилая зона

В жилой зоне предусматривается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. Территория для размещения многоквартирной жилой застройки предусматривает наличие придомовых площадок благоустройства для игр детей, отдыха взрослого населения, физкультурно-спортивных занятий, выгула собак и озелененной территории. Плотность населения в зоне застройки малоэтажными жилыми домами составляет: 100 чел./га для домов блокированного типа, 150 чел./га для домов многоквартирного типа. Площадь территорий индивидуальной жилой застройки определяется из расчета предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства от 0,06 до 0,25 га, плотность населения при этом не превышает 30 чел./га;

2) общественно-деловая зона

Зона общественно-деловая предназначена для размещения объектов образования, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, научно-исследовательских учреждений, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов капитального строительства, размещаемых в общественно-деловой зоне, также включаются отдельно стоящие жилые дома и гостиницы. Этажность объектов, размещаемых в общественно-деловой зоне - до 4 этажей;

3) зона производственного назначения

Предназначена для размещения промышленных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов;

4) зона инженерной и транспортной инфраструктуры

Зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры предназначена для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, трубопроводного транспорта и связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов;

5) зона сельскохозяйственного использования

Зоны ведения сельского хозяйства заняты объектами сельскохозяйственного назначения и предназначены для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. Все территории садоводческих, огороднических, дачных объединений в составе населенных пунктов соединены подъездными дорогами с автомобильными дорогами общего пользования;

6) зона специального назначения

Зона специального назначения предназначена для размещения кладбищ, крематориев, скотомогильников, объектами, используемыми для захоронения твердых коммунальных отходов, и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанной зоны и не допустимо в других территориальных зонах.

7) зона рекреационного назначения

В состав рекреационных зон включаются территории, занятые городскими лесами, скверами, парками, прудами, озерами, ериками, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физкультурой и спортом.

9. Технико-экономические показатели проекта

Таблица 9.1. Основные технико-экономические показатели проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕРРИТОРИЯ |
|  | Общая площадь территории городского округа в установленных границах /территория в границах населенных пунктов | га | 2 955 684/ 16906 | - |
|  | в том числе: | % | - | - |
| 1.1 | территории в границах городского округа/в границах населенных пунктов | га | 16906 | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.1 | Производственного и коммунально-складского назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | производственная | га | 28257 | - |
|  |  | % | - | - |
|  | коммунально-складская | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2 | Инженерной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.3 | Транспортной инфраструктуры | га | 2977 | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | объектов транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | улично-дорожной сети | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.4 | Рекреационная | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе: |  | - | - |
|  | объектов отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.5 | Сельскохозяйственного использования | га | 38692 | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | сельскохозяйственных угодий | га | 15090 | - |
|  |  | % | - | - |
|  | объектов сельскохозяйственного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.6 | Специального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | складирования и захоронения отходов | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.7 | Акваторий | га | 44055 | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.8 | Природного ландшафта | га | 2738820 | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2 | Общая площадь территории населенных пунктов | га | 16906 | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.3 | Сохранение национальных поселков (входящих в перечень районов проживания КМНС). | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2. | НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1 | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований | тыс. чел. | 7,835 | 10000 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения: |  |  |  |
| 2.2.1 | - прирост | чел. | 60 | - |
| 2.2.2 | - убыль | чел. | 113 | - |
| 2.2.3 | - коэффициент естественного прироста | чел. на 1000 чел. | -6,7 | - |
| 2.3 | Показатели миграции населения |  |  |  |
| 2.3.1 | - прирост | чел. | 436 | - |
| 2.3.2 | - убыль | чел. | 702 | - |
| 2.3.3 | - коэффициент миграционного прироста | чел. на 1000 чел. | -34 | - |
| 2.4 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.4.1 | - младше трудоспособного возраста | % | 21 | 21 |
| 2.4.2 | - трудоспособного возраста | % | 57 | 57 |
| 2.4.3 | - старше трудоспособного возраста | % | 22 | 22 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД* |
| 3.1 | Площадь жилищного фонда | тыс. кв. м | 361,9 | - |
| 3.2 | Структура жилищного фонда |  |  |  |
| 3.2.1 | - в зоне индивидуальной жилой застройки | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % от площади жилищного фонда | - | - |
| 3.2.2 | -в зоне малоэтажной жилой застройки (1-3 этажей) | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % от площади жилищного фонда | - | - |
| 3.2.3 | - в зоне среднеэтажной жилой застройки (4-8 этажей) | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % от площади жилищного фонда | - | - |
| 3.2.4 | - в зоне многоэтажной жилой застройки (9 этажей и выше) | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % от площади жилищного фонда | - | - |
| 3.2.5 | - в прочих зонах | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % от площади жилищного фонда | - | - |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства** | тыс. кв. м | - | - |
| 3.4 | Средняя обеспеченность населения площадью жилищного фонда | кв. м/ чел. | 46,1 | 27,7 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 4.1 | Учреждения социального обеспечения |  |  |  |
| 4.1.1 | Социальные центры | объект | 1 | - |
| 4.1.2 | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | объект | - | - |
| 4.2 | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |
| 4.2.1 | Физкультурно-спортивные залы | кв. м общей площади | 4747 | - |
|  |  | кв. м общей площади на 1000 человек | 606 | - |
| 4.2.2 | Плавательные бассейны | кв. м зеркала воды | - | 212,5 |
|  |  | кв. м зеркала воды на 1000 человек | - | 21,25 |
| 4.2.3 | Плоскостные сооружения | кв. м общей площади | 31300 | 70000 |
|  |  | кв. м общей площади на 1000 человек | 3995 | 7000 |
| 4.2.4 | Лыжные базы | объект | - | - |
| 4.3 | Учреждения культуры |  |  |  |
| 4.3.1 | Учреждения культуры клубного типа | место | - | - |
|  |  | место на 1000 человек | - | - |
| 4.3.2 | Библиотека | объект | 4 | 4 |
|  | В том числе по видам: |  |  |  |
|  | детская | объект | - | - |
|  | юношеская |  | - |  |
|  | общедоступная | объект | 4 | 4 |
| 4.3.3 | Музеи | объект | 2 | - |
| 4.3.4 | Выставочные залы и галереи | объект | - | - |
| 4.3.5 | Кинотеатр | объект | 1 | 1 |
| 4.3.6 | Театр | место | - | - |
|  |  | мест на 1000 человек | - | - |
| 4.4 | Объекты пожарной охраны |  |  |  |
| 4.4.1 | Пожарное депо | автомобиль | - | - |
|  |  | автомобиль на 1000 человек | - | - |
| 4.5 | Организации и учреждения управления |  |  |  |
| 4.5.1 | Муниципальный архив | объект | - | - |
| 4.5.2 | Прокуратура | объект | - | - |
| 5 | ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ |
| 5.1 | Инвестиционная площадка в зонах опережающего развития на территории Магаданской области | объект | - | - |
| 5.2 | Инвестиционная площадка в сфере развития минерально-сырьевого комплекса | объект | Геологическое изучение недр, разведка и добыча углеводородного сырья на Примагаданском шельфе | - |
| 5.3 | Инвестиционная площадка в сфере проведения диверсификации производства | объект | - | - |
| 5.4 | Инвестиционная площадка в сфере развития строительного комплекса | объект | -- | - |
| 5.5 | Инвестиционная площадка в сфере развития агропромышленного комплекса | объект | - | - |
| 5.6 | Инвестиционная площадка в сфере развития рыбоперерабатывающей промышленности | объект | - | - |
| 5.7 | Инвестиционная площадка в сфере развития туризма и рекреации | объект | Строительство Международного ту-ристического центра на озере Джека Лондона | - |
| 5.8 | Инвестиционная площадка в сфере внедрения инноваций в экономику, | объект | - | - |
| 5.9 | Инвестиционная площадка в сфере развития прочих направлений экономики | объект | - | - |
| 5.10 | Инвестиционная площадка в сфере создания условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | объект | - | - |
| 5.11 | Инвестиционная площадка в сфере создания условий для преобразования сложившейся застройки в целях обеспечения граждан доступным и комфортным жильем | объект | Снос ветхого, заброшенного жилья в действующих поселках и полностью заброшенных поселков вдоль Колымской трассы. | - |
| 6 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 6.1 | Протяженность автомобильных дорог |  |  |  |
|  | -всего | км | 519,3 | 547 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - регионального или межмуниципального значения | - - | - | - |
|  | - местного значения | - - | 272,3 | 300 |
| 6.2 | Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием | км | - | 547 |
| 6.3 | Протяженность железных дорог | км | 0 | - |
| 7 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 7.1 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 7.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
| 7.1.2 | - всего по муниципальному образованию. | тыс. куб. м/в сутки | 2,98 | 3,50 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 7.1.3 | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 2,80 |
| 7.1.4 | - на производственные нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,7 |
| 7.1.5 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 7.1.6 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | - | 6000 |
| 7.1.7 | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки | - | 6000 |
| 7.1.8 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | 380,3 | 350 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 7.1.9 | -на хозяйственно-питьевые нужды | л/в сутки на чел. | - | - |
| 7.1.10 | Протяженность сетей | км | 68,92 | 90,00 |
| 7.2 | КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |
| 7.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего по муниципальному образованию. | тыс. куб. м/в сутки | 2,98 | 3,50 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 7.2.2 | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | - |
| 7.2.3 | - производственные сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | - |
| 7.2.4 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/в сутки | - | 4,00 |
| 7.2.5 | Протяженность сетей | км | 36,07 | 50,00 |
| 7.3 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 7.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего по муниципальному образованию. | млн кВт*ч/год | 133,28 | 160 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 7.3.2 | - на производственные нужды | - - | - | - |
| 7.3.4 | - на коммунально-бытовые нужды | - - | - | - |
| 7.3.5 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт*ч | 17010,84 | 16000 |
| 7.3.6 | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт*ч. | - | - |
| 7.3.7 | Источники покрытия электронагрузок: | МВА | 37,00 | - |
| 7.3.8 | Протяженность сетей: | км | 217,02 (220,110, 35 кВ) 71,35 (6 кВ) | - |
| 7.4 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 7.4.1 | Потребление тепла |  |  |  |
| 7.4.2 | - всего по муниципальному образованию. | Гкал/год | 160835 | 210000 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 7.4.3 | -на коммунально-бытовые нужды | - - | - | - |
| 7.4.4 | -на производственные нужды | - - |  |  |
| 7.4.5 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | 181,26 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 7.4.6 | - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | - - | - | - |
| 7.4.7 | - окружные котельные | - - | 181,26 | - |
| 7.4.8 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |
| 7.4.9 | Протяженность сетей | км | 39,31 | - |
| 7.5 | СВЯЗЬ |  |  |  |
| 7.5.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 7.5.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 1000 человек | 214 | - |
| 7 | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |
| 7.1 | Объем бытовых отходов | тыс. т/год | 5,55 | 7,50 |
| 7.2 | в том числе дифференцированного сбора отходов | % | - | - |
| 7.3 | Мусороперегрузочные станции | - - | - | - |
| 7.4 | Иные виды инженерного оборудования территории |  | - | - |
| 7.5 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.6 | Общее количество кладбищ | единиц/га | 3/19,25 | 3/19,25 |
| 8 | ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ПО I ЭТАПУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ |
| 8.1 | жилищная сфера | млн руб. | - | - |
| 8.2 | социальная сфера | млн руб. | - | - |
| 8.3 | производственная сфера | млн руб. | - | - |
| 8.4 | транспортная инфраструктура | млн руб. | - | - |
| 8.5 | инженерное обеспечение | млн руб. | - | - |
| 8.6 | охрана окружающей среды | млн руб. | - | - |

Список использованных источников данных и литературы

Разработка генерального плана проведена в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Водный Кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесной Кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Приказ Министерства Регионального развития РФ от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 07.12.2016 № 793 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 02.04.2013 № 123 «Об утверждении технико-технологических требований к обеспечению взаимодействия федеральной государственной информационной системы территориального планирования с другими информационными системами»;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 02.04.2013 № 127 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 01.08.2014 № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;

- Приказ Минприроды РФ № 525, Роскомзема № 67 от 22.12.1995 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления»;

- Закон Магаданской области от 09.06.2010 № 1292-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Магаданской области»;

- Закон Магаданской области от 28.12.2004 № 511-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований в Магаданской области»;

- Закон Магаданской области от 28.12.2004 № 512-ОЗ «О границах и статусе вновь образованных муниципальных образований в Магаданской области»;

- Закон Магаданской области от 09.02.2006 № 679-ОЗ «О внесении изменений в Закон Магаданской области «О границах и статусе вновь образованных муниципальных образований в Магаданской области»;

- Постановление Администрации Магаданской области «Об утверждении Реестра административно-территориальных единиц Магаданской области»;

- Постановление администрации Магаданской области от 01.10.2009 № 488-па «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области»;

- Постановление Магаданской области от 22.09.2005 № 161-па «О перечне государственного имущества Магаданской области в собственности муниципальных образований Магаданской области»;

- Постановление Правительства Магаданской области от 27.09.2016 № 766-пп «Об утверждении Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Магаданской области»;

- Приказ отдела по охране объектов культурного наследия правительства Магаданской области от 14.04.2017 №11 «О включении выявленных объектов археологического наследия в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Магаданской области»;

- Сводный отчет баланса запасов общераспространенных полезных ископаемых, представленного министерством природных ресурсов и экологии Магаданской области по состоянию на 20.06.2017;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения»;

- «СанПиН 2.1.7.1038-01. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- «СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- «СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

Приложения